دومين همايش مشترک انجمن مهندسين متالورژي ايران و جامعه ريخته گران ايران

" استفاده از روش سل-ژل براي توليد نانوكامپوزيت Ni/SiO2 در شرايط احياء مختلف و بررسي پارامترهاي موثر بر روي ژل شدن آن با كمك روش تاگوچي"

سيد مجتبي زبرجد1، سيد عبدالكريم سجادي1، عطا ا... كاميابي گل2, الهام هنرور3

- دانشيار گروه متالورژي و مواد، دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد

- دانشجوي كارشناسي ارشد گروه متالورژي و مواد، دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد

- کارشناس مهندسی متالوژی و مواد، کارخانه متالورژی پودر مشهد

چكيده

در اين پژوهش نانوكامپوزيت NiO-SiO2 با استفاده از آلكوكسيد هاي هگزا هيدرات نيترات نيكل (Ni(NO3)2.6H2O) و تترا اتيل ارتوسيليكات (TEOS) و بوسيله فرآيند سل-ژل سنتز شده است. آناليز هاي XRD انجام شده مؤيد تشكيل اين نانوكامپوزيت مي باشند. بدليل وجود پارامترهاي موثر فراوان مانند pH، نسبت الكل/آب/TEOS، نسبت سيليسيوم/نيكل و غيره بر روي زمان ژل شدن محلول، از روش بهينه سازي تاگوچي براي تعيين درصد تاثير ((%) و مقادير بهينه هر كدام از عوامل استفاده شده است. بر اساس نتيجه روش تاگوچي، در ابتدا pH  محلول (68.76%) و سپس نسبت اتمي Si/Ni (12.95%) بيشترين تاثير را روي كاهش زمان ژل شدن داشتند. همچنين، پارامتر نسبت الكل/TEOS كمترين تاثير را دارا بود. نانوكامپوزيت حاصل بصورت اكسيدي كاربرد صنعتي نداشته و بايد اكسيد نيكل به نيكل فلزي احياء شود؛ لذا اين نانوكامپوزيت در سه دما و دو زمان مختلف احياء شده و پودر حاصل با استفاده از تصاوير ميكروسكوپ الكتروني روبشي (SEM) با يكديگر مقايسه شده اند.

كلمات كليدي: نانوكامپوزيت، سل-ژل، آلياژ نيكل، احياء، تاگوچي