بررسی تاثیر عوامل اقلیمی و سیستمی بر یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی

مریم عرفانیان- امین علیزاده- محمد موسوی بایگی- حسین انصاری - جواد باغانی

چکیده

یکی از راه حل های موثر در صرفه جویی و حفاظت بیشتر منابع آب، استفاده ازسیستمهای آبیاری بارانی میباشد. چنانچه این سیستمها به درستی طراحی، اجرا و مدیریت شوند، باعث کاهش تلفات آب و افزایش یکنواختی توزیع آب خواهند شد. این تحقیق به منظور بررسی ضریب یکنواختی سیستم آبیاری بارانی در فشارهای متداول 300، 350 و 400 کیلو پاسکال و با قطرهای نازل "32/3×"64/9، "32/3×"64/11 و "32/3×"64/13 در شرایط جوی مختلف، با یک آبپاش VYR 35 دونازله در مشهد صورت گرفته است. همچنین ضرایب یکنواختی برای فواصل 9×9، 12×9، 15×9، 12×12، 15×12، 18×12، 15×15، 18×15 و آرایشهای مربعی، مثلثي متساوی الاضلاع، مستطیلی و مثلثی غير متساوي الاضلاع با شبیه سازی الگوی پخش آب محاسبه وتعیین شده است. نتایج نشان داد که فشار، قطر نازل و سرعت باد بر میزان ضریب یکنواختی تاثیر معنی داری داشته است، به طوریکه ضریب یکنواختی با افزایش فشار، قطر نازل و کاهش سرعت باد افزایش یافته است. آرایش های مربعی و مثلث متساوی الاضلاع بیشترین و آرایش مستطیلی پس از مثلثی معمولي کمترین یکنواختی را نشان داده است. همچنین کاهش فواصل آبیاری به دلیل همپوشانی بهتر، باعث افزایش ضریب یکنواختی شده است.

واژههای کلیدی: فشار کارکرد، قطر نازل، سرعت باد، آبپاش VYR 35، ضریب یکنواختی توزیع آب

مقدمه

کمبود و محدودیت منابع آب، خصوصاً در ایران شرایطی را میطلبد که از آب حداکثر استفاده صورت گرفته و تا حد امکان از تلفات آن جلوگیری به عمل آید. یکی از اساسی ترین گامها در صرفه جویی و حفاظت بیشتر منابع آب در کشاورزی، به کارگیری سیستمهای آبیاری بارانی، با پتانسیل به دست آوردن راندمان و یکنواختی بالا میباشد. يكنواختي آبياري به اين معني است كه مقدار یکسانی آب در تمام قسمتهای زمین توزیع شود. عملاً یکنواختی صددرصد در آبیاری امکان پذیر نیست، زیرا عوامل غیر قابل کنترلی در آن نقش دارند. از آنجا که یکنواختیهای زیاد معمولاً با افزایش هزینههای ثابت و هزینههای بهره برداری و نگهداری همراه است، بایستی طرح به صورتی باشد که علاوه بر برخورداری از یکنواختی زیاد، از نظر اقتصادی نیز قابل توجیه باشد.

اولین مطالعه در خصوص یکنواختی آبیاری بارانی توسط کریستیانسن در کالیفرنیا صورت گرفته است که منجر به ارائه ضریب یکنواختی کریستیانسن شده است (6). این ضریب از رابطه (1) قابل محاسبه است. وی برای تعیین یکنواختی، از یک شبکه مربعی قوطیهای یکسان که در اطراف یک آبپاش بر روی زمین چیده میشوند استفاده کرد. آبپاش در مرکز شبکه مربعی گذاشته میشود و باید دقت شود که قوطی ها در تمام مدت آزمایش کاملاً افقی باشند.

(1)

که در فرمول فوق،  ضریب یکنواختی کریستیانسن،  عمق آب در هر یک از قوطیهای جمع آوری آب (میلیمتر)،  میانگین عمق آب در قوطیها (میلیمتر) و  تعداد قوطیهای جمع آوری آب میباشد.

استفاده از ضریب یکنواختی کریستیانسن در سیستم های آبیاری بارانی بسیار متداول است. دابوس (7) از طریق روشهای آماری مشخص کرد که ضریب یکنواختی کریستیانسن در مقایسه با دیگر روش ها معتبرتر است. در تحقیقی دیگر ذکر شده است که شرکت های سازنده آبپاش معمولاً از ضریب یکنواختی کریستیانسن برای ارزیابی سیستم ها استفاده میکنند (9).

عوامل زیادی بر یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی موثرند. یازار (14) عوامل کمبود فشار بخار اشباع، سرعت باد، دمای هوا، تابش خورشیدی، اندازه نازل، فشار کارکرد و اندازه قطرات را به عنوان عوامل موثر بر راندمان کاربرد آب در آبیاری بارانی ذکر کرده است. کاریون و همکاران (5) عوامل موثر بر توزیع آب از آبپاشها را  به سه دسته کلی طراحی آبپاش، اندازه، تعداد و طراحی داخلی نازلها و فشار کارکرد تقسیم بندی کرده است. در تحقیقی دیگر از عوامل سرعت و جهت باد، مدت آبیاری، زاویه پخش آب و ارتفاع آبپاش به عنوان عوامل بر یکنواختی توزیع آب یاد شده است (12).

در انتخاب آبپاشها هدف اصلی پیدا کردن ترکیبی از فاصله آبپاشها، فشار کاری و اندازه نازل برای به دست آوردن میزان مناسب کاربرد آب با بالاترین درجه یکنواختی ممکن در آبپاش است (2). هر نوع آبپاش پروفیل پاشش خاصی دارد که به اندازه نازل و فشار کارکرد بستگی دارد. مونترو و همکاران (11) نتیجه گرفتند که فشار کارکرد، اصلیترین عامل سیستمی موثر بر توزیع آب در آبیاری بارانی است. کلر و بلیسنر (10) دریافتند در فشار کم به دلیل ریزش بیشتر آب در فواصل نزدیک به آبپاش و در فشار بالا به دلیل تولید قطرات ریزتر و حساستر به باد، ضریب یکنواختی کاهش مییابد.

معیار اصلی فاصله بین آبپاشها در هر شرایط باد، فشار کارکرد و نوع نازل، یکنواختی توزیع آب است (10). به طور کلی فاصله کم بین آبپاشها موجب یکنواختی بالاتری میشود (1). در یک سرعت باد مشخص معمولاً آرایش مربعی نسبت به مستطیلی ضریب یکنواختی بالاتری دارد. علاوه بر این جهت باد هم تاثیر کمتری بر آرایش مربعی دارد (2، 13).

با توجه به مطالعات صورت گرفته مشخص شد که از میان متغیرهای سیستمی، فشار آبپاش و قطر نازل و از بین متغیرهای محیطی، سرعت باد تاثیر قابل ملاحظهای بر میزان یکنواختی توزیع آب در سیستم آبیاری بارانی دارند. لذا این مطالعه به منظور بررسی میزان یکنواختی پخش آب در شرایط فشار کارکرد، قطر نازل و سرعتهای باد مختلف بر روی یک آبپاش صورت گرفته است. همچنین الگوی حاصل از یک آبپاش در شرایط فشار و قطر نازل مختلف برای آرایشها و فواصل مختلف آبپاشها مشابه سازی شده و ضریب یکنواختی سیستم برای هر تیمار مورد بررسی واقع شده است.

مواد و روشها

این تحقیق در محل مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی، ایستگاه طرق واقع در 5 کیلومتری شرق شهرستان مشهد، با عرض جغرافیایی َ13 ْ36 شمالی و طول َ40 ْ59 شرقی و ارتفاع 985 متر از سطح دریا، در ماههای خرداد، تیر و مرداد سال 1386 صورت گرفته است. به منظور رسیدن به اهداف این تحقیق در مجموع 27 آزمایش (سه تیمار فشار کارکرد آبپاش، سه تیمار قطر نازل، با سه تکرار) بر روی یک آبپاش VYR 35 دو نازله با ارتفاع پایه یک متر انجام شده است.

به منظور تامین فشار کارکرد آبپاش از یک پمپ محوری با دور موتور 2900 دور در دقیقه استفاده شده است که به لوله رانش آن یک لوله پلی اتیلن با قطر 90 میلی متر و طول تقریبی 100 متر جهت رساندن آب به محل اجرای طرح متصل شده است. جهت تنظیم و کنترل دقیق فشار از دو فشارسنج 6-0 اتمسفر، که یکی در یک متری خروجی از پمپ و دیگری در روی لوله آبرسان آبپاش و در 5 متری آبپاش نصب شده بود، استفاده شد. برای تعیین مقدار آب پخش شده از آبپاش با توجه به حداکثر شعاع پاشش، زمینی مربعی به ضلع 33 متر به شبکه های 3×3 متر تقسیم بندی شد. بر روی هر گره با توجه به استاندارد ایزو 2/7749 (4) یک قوطی لبه تیز آلومینیومی با قطر بالایی 10 و ارتفاع 5/10 سانتی متر قرار داده شد. بدین ترتیب در مجموع 144 قوطی مورد استفاده واقع شد. بعد از 2-5/1 ساعت کار سیستم، پمپ خاموش شده و بلافاصله حجم آب جمع شده در هر قوطی قرائت می شد. حجم جمع شده با توجه به قطر بالایی قوطی تبدیل به عمق آب می شد. به منظور لحاظ کردن اثر تبخیر بر عمق آب داخل قوطیها، تعدادی قوطی با مقدار آب مشخص به عنوان شاهد در نظر گرفته میشود و در پایان آزمایش در صورت کسری شدن آب از آنها، آن مقدار به مقادیر قرائت شده اضافه می شد. در این تحقیق تعداد 8 قوطی مشابه با قوطیهای جمع آوری آب بدین منظور مورد استفاده قرار گرفت.

علاوه بر این به منظور بررسی تاثیر سرعت باد بر ضریب یکنواختی، با استفاده از یک دستگاه بادسنج کنتوری که در ارتفاع 2 متری زمین نزدیک محل آزمایش نصب شده بود، سرعت باد اندازه گیری و ثبت می شد.

در نهایت مقدار ضریب یکنواختی کریستیانسن برای تیمارهای مختلف قطر و فشار کارکرد آبپاش محاسبه شد. سپس با استفاده از نرم افزار Catch 3D، برای تیمارهای آرایش (مربعی، مثلثی و مستطیلی) و فواصل مختلف، الگوی پاشش برای کلیه پارامترهای فشار و قطر مختلف، با همپوشانی دادن و مشابه سازی الگوی پاشش آبپاش مورد مطالعه با فرض یکسان بودن آبپاشها و لولههای فرعی، تعیین گردید و مقدار ضریب یکنواختی هر یک محاسبه شد. محاسبات مربوط به این تحقیق و آنالیزهای آماری با استفاده از نرم افزارهای Excel 2003 و SPSS 13.0 انجام شد. علاوه بر این آزمون مقایسه میانگینها به روش دانکن صورت گرفته است.

نتایج و بحث

بررسی فشار کاکرد

نتیجه محاسبات ضریب یکنواختی برای تیمار فشار کارکرد برای کلیه آزمایشات صحرایی در جدول 1 آورده شده است. همان طور که مشخص است با افزایش فشار مقدار ضریب یکنواختی افزایش پیدا میکند. شیب این تغییرات در محدوده فشار 350-300 کیلو پاسکال، حدود 7/7 درصد و در حالت 400-350 کیلو پاسکال حدود 8/3 درصد است. به عبارت دیگر تغییرات ضریب یکنواختی با فشار، خطی نبوده و شیب این تغییرات در فشارهای کمتر، بیشتر است. به نظر می رسد که اگر مطالعه برای فشار 450 کیلو پاسکال نیز صورت می گرفت ضریب یکنواختی افزایش قابل ملاحظهای نمییافت و نتیجهای مطابق با تحقیقات کلر و بلیسنر (10) به دست می آمد، چرا که در فشارهای بالا ذرات پودری شده و به راحتی توسط باد برده میشوند و لذا یکنواختی کاهش مییابد. همچنین در فشارهای کم، قطرات خارج شده از آبپاش در نزدیکی آن فرو میریزند و ایجاد پروفیل پاشش ضعیفی میکنند که این امر نیز منجر به کاهش ضریب یکنواختی شده است. همچنین نتایج آنالیزهای آماری نشان داد که این پارامتر تاثیر معنیداری بر مقدار ضریب یکنواختی داشته است.

بررسی اندازه نازل

رابطه بین ضریب یکنواختی و اندازه نازل برای کلیه تیمارهای اندازه نازل در جدول 1 آورده شده است. همان طور که مشخص است با افزایش اندازه نازل، ضریب یکنواختی نیز افزایش می یابد. افزایش اندازه نازل باعث می شود تا تحت یک فشار ثابت، آب با انرژی کمتری از نازل خارج شده و به علت بزرگتر شدن قطر قطرات، ذرات آب در فاصله محدودتری پرتاب شده و قطر پراکنش کاهش مییابد. از طرفی، در قطرهای کوچکتر، ضریب یکنواختی کاهش نشان داده است. این امر به این دلیل است که در اندازههای نازل کوچکتر، قطرات خارج شده از آبپاش ریزتر بوده که در نتیجه به راحتی در اثر وزش باد از سطح کارکرد آبپاش خارج شده و باعث کاهش یکنواختی توزیع آب خواهند شد. علاوه بر این نتایج آنالیزهای آماری نشان دهنده معنی دار بودن اثر این پارامتر بر ضریب یکنواختی است.

بررسی اثر باد

مقدار میانگین ضرایب یکنواختی برای سرعت های باد مختلف در جدول 1 آورده شده است. همان طور که ذکر شد باد نقش قابل ملاحظهای در یکنواختی توزیع آب در سیستم های آبیاری بارانی دارد (8، 13). وجود بادهای شدید در یک منطقه می تواند عامل محدود کنندهای در طرح ریزی سیستم بارانی بوده و یا حداقل زمان کار آنرا محدود به شب که در آن سرعت باد کمتر است بنماید (3). همان طور که در جدول 1 مشاهده می شود در محدوده سرعت های باد بیشتر از 4 متر بر ثانیه، ضریب یکنواختی حدود 70 درصد شده که تقریباً 12 درصد نسبت به سرعت های 2-0 متر بر ثانیه کاهش یافته است. در این حالت پیشنهاد می شود که جهت کسب یکنواختی بالاتر در سیستمهای آبیاری بارانی، در مناطقی که سرعت باد بالاتر از 4 متر در ثانیه است آبیاری بارانی صورت نگیرد. علاوه بر این بر اساس آنالیزهای آماری، مشخص شد که سرعت باد اثر معنی داری بر ضریب یکنواختی دارد.

جدول (1) مقدار ضریب یکنواختی برای پارامترهای مختلف

| پارامتر | فشار کارکرد (کیلو پاسکال) | قطر نازل (اینچ) | سرعت باد (متر بر ثانیه) |
| --- | --- | --- | --- |
| سطح | 300 | 350 | 400 | 64/9 | 64/11 | 64/13 | 2-0 | 4-2 | >4 |
| ضریب یکنواختی | a8/69 | b2/75 | b1/78 | a6/70 | ab7/72 | b6/77 | a8/78 | b6/72 | b2/69 |

بررسی اثر آرایش و فاصله آبپاشها

جهت بررسی اثر فواصل آبپاشها روی بالهای آبیاری بر ضریب یکنواختی 8 فاصله مختلف در نظر گرفته شده است که با ایجاد هم پوشانی از طریق مشابه سازی الگوی توزیع آبپاش منفرد برای همه آزمایشات صورت گرفته، ضریب یکنواختی آنها محاسبه گردید. ارتباط بین ضریب یکنواختی و فواصل آبپاشها برای کلیه تیمارهای فواصل در شکل 1 آورده شده است. همان طور که مشخص است ضریب یکنواختی با کاهش فواصل آبپاشها به دلیل همپوشانی بهتر آب افزایش نشان داده است، به اين معني که بیشترین ضریب یکنواختی در آرایش 9×9 متر و بعد از آن مربوط به آرایش 12×12 متر به دست آمده است. ضرایب یکنواختی آرایشهای 15×9، 15×12 و 18×12 متر نزدیک به هم بوده و لذا انتخاب فاصله مناسب بین آبپاشها باید بر اساس تجزیه و تحلیلهای اقتصادی صورت گیرد.

در مرحله بعد آرایشهای مختلف مربعی، مستطیلی، مثلثی و مثلث متساوی الاضلاع مورد بررسی قرار گرفته و نتایج در شکل 2 آورده شده است. همان طور که مشخص است آرایش مربعی و مثلثی متساوی الاضلاع به دلیل هم پوشانی بهتر، بیشترین مقدار ضریب یکنواختی را به خود اختصاص دادهاند. پس از آن ضریب یکنواختی آرایش مثلثی کمی بیشتر از آرایش مستطیلی میباشد. با این حال استفاده از آرایش مثلثی در سیستم های نیمه متحرک به علت مشکلات مدیریتی و بهره برداری (جابه جا کردن لوله ها) مرسوم نیست، اما از آن میتوان در سیستمهای ثابت استفاده کرد و ضریب یکنواختی را تا حدی افزایش داد (2).

شکل (1) تغییرات ضریب یکنواختی در فواصل مختلف آبپاش ها

شکل (2) تغییرات ضریب یکنواختی در آرایش های مختلف

بررسی اثرات متقابل

شکل 3 نشان دهنده اثر متقابل فشار آب و قطر نازل را نشان می دهد. ضرایب یکنواختی ارائه شده در این شکل متوسط ضرایب یکنواختی تمام تیمارهای اندازه نازل و فشار می باشد. همان طور که در این شکل مشاهده میشود با افزایش قطر از"64/9 به "64/11، به طور میانگین ضریب یکنواختی حدود 8/0 درصد و در افزایش قطر از "64/11 به"64/13 حدود 1/2 درصد افزایش می یابد. به عبارت دیگر افزایش قطر باعث افزایش ضریب یکنواختی در فشارهای مورد مطالعه شده است. با افزایش فشار از 350 به 400 کیلو پاسکال در قطرهای"64/13 و "64/11، ضریب یکنواختی افزایش نشان می دهد، ولی در قطر "64/9 با افزایش فشار از 350 به 400، تقریباً ضریب یکنواختی ثابت باقی میماند. به نظر می رسد اگر مطالعه برای فشار 450 کیلو پاسکال نیز صورت میگرفت، در این قطر شاهد شیب منفی تغییرات نیز میبودیم. علت این امر این است که اثر افزایش فشار و کاهش قطر، هر دو در جهت کاهش اندازه قطرات آب خارج شده از آبپاش عمل کرده و لذا قطرات حساستر به باد تولید میشود که در اثر وزش باد، از دسترس خارج شده و یکنواختی توزیع آب را کاهش میدهند.

شکل (3) اثر متقابل فشار و قطر نازل بر ضریب یکنواختی

شکل 4 معرف تاثیر متقابل فشار و آرایش آبپاشها می باشد. با افزایش فشار در کلیه آرایشها ضرایب یکنواختی افزایش مییابد. مشاهده میشود در کلیه فشارها ضریب یکنواختی آرایش مربعی و مثلث متساوی الاضلاع بیشتر از آرایشهای مستطیلی و مثلثی می باشد.

شکل (4) اثر متقابل فشار و آرایش آبپاشها بر ضریب یکنواختی

نتیجهگیری

با توجه به نتایج به دست آمده مشخص میشود که فشار کارکرد، قطر نازل و فواصل آبپاشها تاثیر قابل ملاحظهای بر میزان ضریب یکنواختی در سیستمهای آبیاری بارانی دارند. بهطوریکه افزایش فشار و اندازه نازل باعث افزایش ضریب یکنواختی شده است. اما جهت یافتن بهترین شرایط کارکرد آبپاش و تعیین دامنه مجاز افزایش فشار و قطر، توصیه میشود آزمایشاتی با دامنه گسترده تر این پارامترها و با لحاظ کردن سایر پارامترهای سیستمی، از جمله ارتفاع پایه آبپاش بر روی سیستمهای متداول آبیاری بارانی انجام شود. همچنین مطالعاتی به منظور ارزیابی عملکرد آبپاشها و سیستمهای آبیاری بارانی با هدف ارتقاء مدیریت و عملکرد آنها بسیار سودمند خواهد بود.

با توجه به نتایج به دست آمده از بررسی سرعت باد بر میزان ضریب یکنواختی، مشخص شده است با افزایش سرعت باد، ضریب یکنواختی کاهش نشان میدهد به طوریکه در سرعتهای باد بیشتر از 4 متر بر ثانیه، ضریب یکنواختی از 70% ، که راندمان متعارف این سیستمها است کمتر میشود. لذا پیشنهاد میشود در مناطقی که سرعت باد در آنها زیاد است، جهت حصول یکنواختی بالاتر، آبیاری بارانی صورت نگیرد و یا زمان کار سیستم به شب و یا اوایل صبح محدود شود.

سپاسگزاري

اين طرح با حمايت هاي مركز تحقيقات كشاورزي استان خراسان رضوي انجام شده است كه بدين وسيله سپاسگزاري ميشود.

منابع

# 1. خیرابی، ج. 1366. روشهای جدید آبیاری سطحی و بارانی. انتشارات دانشگاه تهران، 382 صفحه.

2. دهقانی سانیج، ح. و ر. رحیم زادگان، 1375. ارزیابی و کالیبره نمودن آبپاش MZ-30 ساخت داخل کشور. دومین کنگره ملی مسائل آب و خاک کشور، تهران، ص. 184-160.

3. علیزاده، الف. 1381. طراحی سیستم های آبیاری. انتشارات دانشگاه امام رضا (ع)، مشهد، 656 صفحه.

4. Anonymous, 1990. Agricultural irrigation equipment. Rotating sprinklers. Part 2. Uniformity of distribution and test methods. ISO Standard 7749/2. ISO, Geneva, Switzerland.

5. Carrion, P., J.M. Tarjuelo and J. Montero. 2001. SIRIAS: A simulation model for sprinkler irrigation: I. Description of model.  Irrig. Sci. 20(2): 73-84.

6. Christiansen, J.E. 1942. Irrigation by Sprinkling. California Agricultural Experiment Station Bulletin 670, University of California, Berkeley, CA.

7. Dabbaus B. 1962. A study of sprinkler uniformity evaluation methods. Thesis submitted to Utah State university of Logan. In partial fulfillment of the requirement for the degree of the Master of Science.

8. Dechmi F., E. Playán, J. Faci, M. Tejero and A. Bercero. 2003. b: Analysis of an irrigation district in northeastern Spain: II: Irrigation evaluation, simulation and scheduling. Agric. Water Manage. 61: 93-109.

9. Heermann, D.F. and R.A. Kohl. 1980. Fluid dynamics of sprinkler systems. In: M. E. Jensen (Ed) Design and Operation of Farm Irrigation Systems, ASAE, St. Joseph, MI, pp. 583-618.

10. Keller, J. and R.D. Bliesner. 1990. Sprinkler and trickle irrigation. Van Nostrand Reinhold, New York, NY, USA. 652 pp.

11- Montero, J., J.M. Tarjuelo and P. Carrion. 2003. Sprinkler droplet size distribution measured with an optical spectropluviometer. Irrig. Sci. 22: 47-56.

12 - Tarjuelo, J.M., J. Montero, P. Carrion, F.T. Honrubia, J. Ortiz and M.A. Calvo. 1999. a: Irrigation uniformity with medium size sprinklers. Part II. Influence of wind and other factors on water distribution. Trans. of the ASAE, 42(3): 677-689.

13. Tarjuelo, J.M., M. Valiente and J. Lozoya. 1992. Working conditions of sprinkler to optimize application of water. J. Irrig. Drain. Eng. ASCE, 118 (6): 895-913.

14. Yazar, A. 1984. Evaporation and drift losses from sprinkler irrigation systems under various operating conditions. Agric. Water Manage. 8: 439-449.

Climatic and Systematic Factors Assessment on

Sprinkler Irrigation Uniformity

M.Erfanian-A.Alizadeh-M.Mousavi-Baygi-H.Ansari-J.Baghani

Abstract

Using sprinkler irrigation is one of the effective ways of water resources management. If these systems properly design, perform and manage, they lead to decrease of water usage and increase of system's distribution uniformity. This investigation is performed to assess sprinkler irrigation uniformity coefficient at 3 pressure system (300, 350 and 400 KPa) and at 3 nozzle size (9/64"×3/32", 11/64"×3/32" and 13/64"×1/8") in various climatic conditions, on VYR 35 dual nozzle sprinkler in Mashhad. Also uniformity coefficient of 8 spacing (9×9, 9×12, 9×15, 12×12, 12×15, 12×18, 15×15, and 15×18) and 4 settings (square, equal triangular, triangular and rectangular) were determined with simulating distribution pattern of a single sprinkler. Results show that pressure, nozzle size and wind speed has significant effect on uniformity coefficient. Uniformity increases with increasing of pressure, nozzle size and decrease of wind speed. Square and equal triangular have maximum and triangular and rectangular show minimum uniformity. Decrease of sprinkler spacing lead to increase of uniformity because of better water overlapping, but sprinkler spacing must be chosen upon economic analysis.

Keywords: System pressure, nozzle size, wind speed, VYR 35, distribution uniformity coefficient

# Footnotes

به ترتیب دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، استاد و استادیاران دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

مرکز تحقیقات کشاورزی مشهد، استان خراسان رضوی

) Christiansen

) Uniformity Coefficient (CU)

) Dabbaus

) Yazar

) Keller and Bliesner

Contribution from College of agriculture, Ferdowsi university of Mashhahd and Agricultural research of Mashhad