توسعه روش تهيه نقشه هاي عملکردي موتورهاي اشتعال جرقه اي

با توجه به استانداردهاي مربوطه

رضا کارگر

دانشجوي کارشناسي ارشد تبديل انرژي

سيد محمد رضا مدرس رضوي

استاد گروه مکانيک دانشگاه فردوسي مشهد

چکيده

در اين مقاله مکانيزم و مشکلات روش تهيه  نقشههاي عملکردي موتور بر اساس استانداردهاي مناسب ارائه گرديد است. براي تهيه نقشه هاي عملکردي  ابتدا پس از  بررسي استانداردهاي موجود در اين زمينه، استاندارد  ISO 1585، با توجه به همخواني مناسب ضوابط آن با تجهيزات و توانمنديهاي آزمايشگاه تحقيقاتي موتور دانشکده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد، به عنوان مبنا و مرجع انجام تستها انتخاب گرديد.  در ضمن براي اين کار موتور XU7GP/L3 در بستر تست با استفاده از دينامومتر تحت شرايط مختلف کارکردي قرار گرفت و داده هاي لازم براي تهيه نقشه هاي عملکردي ذخيره و ثبت گرديد. به منظور پيمودن محدوده کارکرد و دادهبرداري، ابتدا از روش کنترل دريچه گاز - دور موتور استفاده شد. توزيع نامناسب نقاط مش حاصل از اين روش منجر به عدم کارآيي آن گرديد. در نهايت روش دوم کنترل گشتاور - دور موتور براي استخراج نقشهها مورد استفاده قرار گرفت. در پايان انجام آزمايشات  اطلاعات حدود 600 نقطه کارکردي موتور در فايلهاي داده مختص به هرنقطه ذخيره گرديد که از اين بين، تقريبا حدود نيمي از آنها براي استخراج نقشهها مورد استفاده واقع شد. با هدف استخراج پارامترهاي عملکردي و انجام محاسبات لازم بر روي فايلهاي داده برنامهاي به زبان Visual Basic، با نام PerMatGen نوشته شد که با استفاده از خروجيهاي اين برنامه و نرم افزار Tec Plot نقشههاي مورد نظر ترسيم گرديد. ماکزيمم گشتاور و توان موتور(تا دور rpm 4500( به ترتيب با مقاديرN.m  139 و kW 57 در شرايط دريچه گاز کاملا باز و دورهاي  rpm 3400 و rpm 4500 حاصل شدند. کمترين مقادير مصرف سوخت ويژه در سه حلقه در محدوده بارهاي مياني موتور روي داد که مي نيمم مقدار آن، gr/kWh 246،  در دور موتور rpm 2600 حاصل شد. براي اضافه نمودن بار جاده اي براي اتومبيلهائي که اين موتور را بخدمت ميگيرند بر روي نقشه هاي عملکردي  تست جادهاي بر روي خودروي پژو پارس انجام گرديد و  و نحوه تغييرات سرعت خودرو و دور موتور در دندههاي مختلف ثبت گرديد و بالاخره  منحني بارهاي جادهاي براي سه خودروي سمند، پژو پارس و پژو 405، در دنده 4  تخمين زده شد  و به نقشه عملکردي اضافه گرديد.