عنوان مقاله : براورد منحنى هدايت هيدروليکى غير اشباع خاک ار روى منحنى دانه بندى آن و با استفاده از مدل شبکه عصبى مصنوعيRBFN نوع مقاله : کانه آرايى نام سازمان : سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشوذ محل برگزاري : بيست و يکمين گردهمائى علوم زمين شناسى سازمان زمين شناسى کشور

متن کامل : چکيده: ازپنج نوع از شبکه هاى شبکه عصبى مصنوعى جهت ساخت مدل براورد هدايت هيدروليکى بخش غير اشباع خاک براى 95 نمونه از خاک هايى که داده هاى مربوط به توزيع اندازه ذرات و ضريب هدايت هيدروليکى غير اشباع خاک در بانک اطلاعاتى موجود بود ، استفاده شد . بعدا در خلال آموزش اطلاعات مربوط به K sat نيز به داده ها افزوده شد . از اين مدل ها در تلاش هاى مربوط به کشف داده ها جهت تشخيص حد اکثر دقت در پيش بينى هدايت هيدروليکى غير اشباع از روى داده هاى توزيع اندازه ذرات خاک استفاده شد. تاثير انواع قوانين آموزشى ، توابع مختلف ترانسفر ، تعداد لايه هاى پنهان و تعداد عناصر عملياتى هر لايه پنهان و بسيارى ديگر از عوامل موثر در بهينه کردن شبکه و کاهش خطاى RMS بررسى شد. اين شبکه ها 12 متغير ورودى و 16 متغير خروجى داشتند که به ترتيب معرف منحنى تجمعى توزيع اندازه ذرات خاک و منحنى هدايت هيدروليکى غير اشباع خاک بودند . بدليل عدم قطعيت در پيش بينى دقيق K sat توسط مدل خـطاى RMS نمى تواند مبناى دقيقى براى تشخيص مدل مناسب باشد. به همين دليل در تشخيص نهايى از فايل هاى آزمايشى منحنى پيش بينى شده با منحنى اندازه گيرى شده بانک اطلاعاتى با هم مقايسه شدند . از بين مدل هاى مورد بررسى بدون توجه به ميزان خطاى عالى بدست آمده RMS=0.0051 ، بهترين انطباق دو منحنى مربوط به مدل RBFN با 473 عنصر عملياتى بود.