طراحي يك هسته سخت افزاري براي IP Fragmentation

| دکتر سعيد حسيني خياط آزمايشگاه FPGA/ASIC ، گروه مهندسي برق، دانشکده مهندسي، دانشگاه فردوسي مشهد shk@.um.ac.ir | ابراهيم عوضکننده قراول آزمايشگاه FPGA/ASIC، گروه مهندسي برق، دانشکده مهندسي، دانشگاه فردوسي مشهد eavazkonandeh@yahoo.com |
| --- | --- |

چکيده: در اين نوشتار، بطور خلاصه به بررسي پيادهسازي  IPFE بر روي FPGA ميپردازيم. امروزه بخش عظيمي از شبکه اينترنت از پروتکل IPv4 استفاده ميکند. در اين پروتکل، بخش بسيار مهمي براي انجام عمل «تکهکردن» وجود دارد. هر مسيرياب مياني به هنگام انتقال يک بسته، با توجه به امکانات خط خروجي نظير هر بسته، در مورد تکهکردن يا نکردن هر بسته تصميمگيري ميکند. در IPFE، عمل تکهکردن، به شکل سختافزاري و بسيار سريع انجام ميگردد. براي ايجاد اين سختافزار بر روي FPGA، از زبان Verilog® HDL و ابزارهاي EDA استفاده شده است. با کمک اين ماشين سختافزاري طراحي يک مسيرياب IPv4 بر روي چيپ، کار بسيار سادهايي ميباشد.

واژههایکليدي: پروتکل اينترنت، تکهکردن

1-  مقدمه

در عصر ارتباطات هر روزه تعداد بيشتري از انسانها از شبکه اينترنت استفاده ميکنند. اين شبکه مجموعهايي بهمپيوسته از دهها ميليون کامپيوتر است که براي برقراري ارتباط با همديگر از دو پروتکل IP وTCP استفاده ميکنند. با کمک اين دو پروتکل ميتوان ارتباط نسبتا مطمئني بين هر دو نقطه اين شبکه عظيم ايجاد کرد. اين پروتکل در پشته پروتکلهاي OSI در لايه سوم قرار گرفته است. در اين نوشته، فقط به توصيف سادهايي از دو پروتکل مهم و مورد نياز يعني IP و ICMP ميپردازيم و بيشتر توجه خود را به عمل تکهکردن معطوف خواهيم ساخت.

- پروتکل IP

در سال 1981، پيشنويس نهايي اين پروتکل در RFC 791 و توسط «انستيتو علوم اطلاعاتي» در دانشگاه کاليفرنياي جنوبي پيشنهاد شد. طبق اين پيشنهاده، اجراي اين پروتکل همه شرايط لازم براي برقراري ارتباط بين هر دو کامپيوتر دلخواه در شبکه اينترنت را فراهم ميکند. در اين پروتکل هر کامپيوتر با يک آدرس يگانه و جهاني که به آدرس IP ، معروف است، مشخص ميگردد. اين پروتکل داراي دو بخش بسيار مهم است.

1-  مسيردهي(Addressing)

2-  تکهکردن(Fragmentation)

بخش اول مربوط به تخصيص مسير و مسيردهي کامپيوتر مقصد يا کامپيوترهاي مياني و شامل راهکارهايي براي هدايت بستهها در شبکه است و از حوزه اين نوشتار خارج است.

در چند سطر زير، به توضيح بخش دوم که فرايند تکهکردن بستههاي اطلاعاتي است، ميپردازيم.

به دلايل متعدد فني و بدليل پروتکلهاي اجرا شونده در لايههاي پاييني شبکه، در هر شبکه طول بستههاي اطلاعاتي نميتواند از حد معيني بيشتر گردد. در مورد هر شبکه خاص، اين حداکثر مجاز را MTU گويند. چنانچه طول يک بسته اطلاعاتي در شبکه از اين MTU بيشتر گردد، در کار شبکه اخلال ايجاد شده و اطلاعات بدرستي منتقل نميگردند. چنانچه بستههاي اطلاعاتي، داراي طولي بيشتر از MTU بوده و بخواهند وارد شبکه شوند، بايد توسط بخشي از پروتکل IP ، اين بستههاي اطلاعاتي به بستههاي کوچکتري شکسته شوند. عمل تبديل بسته فعلي به بستههاي کوچکتر بايد طوري انجام گردد که باعث از دست رفتن اطلاعات بسته فعلي نشود، بطوريکه بتوان با کنار هم قرار دادن اطلاعات اين بستهها، به همان بسته اوليه دست يافت. عمل بازسازي يک بسته اطلاعاتي از روي بستههاي تکهشده را Reassembly گويند. شرح دقيق و جزئيات کامل عمل تکهکردن بستهها، بخش عمدهايي از پروتکل IP است. در بخشهاي بعدي به اين جزئيات خواهيم پرداخت.

از آنجا که اطلاعات رد و بدل شده در لايه شبکه، در بيشتر شبکهها، از قالب IP پيروي ميکند، جا دارد که در اين بخش و قبل از شروع شرح جزئيات IPFE ، بطور دقيقي به قالب بستههاي از نوع IP بپردازيم. اين بستهها داراي چنين قالبي هستند:

| Total Length | Service | IHL | Version |
| --- | --- | --- | --- |
| Offset | MF | DF |  | ID |
| Header CRC | Protocol | TTL |
| Source Address |
| Destination Address |
| Options |
| . . . |
| . . . |
| Payload |
| . . . |
| . . . |

همانطور که از شکل 1 پيداست، هر بسته از دوبخش تشکيل شده است. اولين بخش سرآيند بسته بوده و شامل اطلاعاتي است که هدايت بستهها را در شبکه اينترنت ممکن ميکند. دومين بخش شامل اطلاعاتي است که بسته در خود حمل ميکند. اولين بخش حداقل 20 و حداکثر 60 بايت و دومين بخش حداکثر برابر KB 64  ميباشد. فيلدهايي که در ضمن عمل تکهکردن تغيير ميکنند عبارتند از: IHL ، Total Length ، More Fragments ، Offset ، Header CRC ، و Options.

در اين ميان تغيير فيلدهاي Options از بقيه مهمتر و مشکلتر ميباشد. در بخشهاي بعد به جزئيات اين فيلد پرداخته و عمل کپيکردن Optionها را توضيح ميدهيم.

3-  پروتکل ICMP

اين پروتکل در ادامه پروتکل IP و در RFC 792 توصيف شده است و به مسيريابها اين امکان را ميدهد تا به هنگام ايجاد خطا در انتقال بستهها نتيجه را به مبداء ايجاد بسته اعلان کرده يا در صورت لزوم به کنترل حجم و يا مسير دادهها بپردازند. يکي از دلايل ايجاد خطا در شبکهها، رسيدن يک بسته بزرگ به شبکهايي است که داراي MTUي کمتر از طول بسته فعلي است، در حاليکه توسط کامپيوتر مبداء، از تکهکردن اين بسته جلوگيري شده است. در مبداء ايجاد بسته، ممکن است بدليل آگاهي از عدم وجود امکانات کافي براي بازسازي بسته ارسالي در مقصد، از تکهشدن بسته ارسالي در مسير از مبداء به مقصد، جلوگيري شده باشد. اين امکان از آنجا معقول است که در لايههاي بالاتر ابتدا بين کامپيوترها اطلاعاتي تبادل ميشود تا ميزان امکانات طرفين در برقراري ارتباط مشخص گردد. اين عمل با فعال کردن بيت DF در سرآيند بسته ارسالي ممکن است. در اين وضعيت لازم است تا يک پيام ICMP که معين کننده اين خطا است، ايجاد شده و به طرف مبداء ارسالکننده بسته فرستاده شود. اين وضعيت در ICMP به نام (Fragmentation needed and 'DF' Set) معروف بوده و با type = 3 ، code = 4 معين ميگردد. براي جزئيات مربوط به «قالب» پيامها در ICMP و مقادير مجاز براي پارامترهاي آن به RFC 792 مراجعه کنيد.

4-  کليات عمل «تکهکردن» در IPv4

4-1-  گزينهها در IPv4

در IPv4 براي ايجاد قابليت انعطاف در امر انتقال بستهها، گزينههايي هم در نظر گرفته شده است. در امر تکهکردن، اين گزينهها به سه دسته تقسيم ميشوند. برخي از اين گزينهها، از بسته اصلي به همه بستههاي تکهشده کپي ميشوند. برخي ديگر نبايد به بستههاي تکهشده کپي گردند. در مورد کپيکردن يا نکردن دسته سوم از گزينهها مختاريم. اين تنوع در نوع گزينههاي موجود در IPv4 ، عمل کپيکردن گزينهها را بسيار مشکل کرده است، بطوريکه در پيادهسازي IPFE ، بحرانيترين مسير به عمل کپيکردن گزينهها متعلق است. در IPFE با استفاده از يک بافر خطي با پهناي 8 بيت، گزينههاي لازم را به بافر جديدي کپيکرده و در موقع لزوم از آنها استفاده ميکنيم.

از آنجا که در پيادهسازيهاي معمول IPv4 از گزينهها استفاده چنداني نميشود، در اين وضعيت IPFE براي مطابقت با بدترين وضعيت طراحي و بهينهسازي شده است.

4-2-  شمايي از عمل تکهکردن

گفتيم که عمل تکهکردن به دلايل فني و محدوديتهاي لايههاي پايينتر به لايه شبکه تحميل ميشود. نيز گفتيم که عمل تکهکردن بايد با مکانيزمي انجام گيرد که بازسازي بسته اوليه با توجه به اطلاعات بستههاي تکهشده امکان پذير باشد.

شکلهاي 2 و 3 فرايند تکهکردن و بازسازي بستههاي IPv4 را نشان ميدهد.

4-3-  الگوريتم تکهکردن

الگوريتم عمل تکهکردن، با توجه به آنچه در RFC 791 آمده و با استفاده از نمادگذاريهاي آن چنين است. اين نمادگذاريها پس از بيان اين الگوريتم آورده شده اند.

IF (TL =< MTU) THEN

Submit this datagram to the next step in datagram processing.

ELSE IF (DF = 1) THEN

Discard the datagram.

ELSE

| // To produce the first fragment: |
| --- |
| Copy the original internet header | (1) |
| TL | ( | OTL | (2) |
| FO | ( | OFO |  |
| MF | ( | OMF |  |
| IHL | ( | OIHL |  |
| (MTU-IHL*4)/8 | ( | NFB | (3) |
| Attach the first NFB*8 data octets; | (4) |
| Correct the header: | (5) |
| 1 | ( | MF |  |
| (IHL*4)+(NFB*8) | ( | TL |  |
| Recompute Checksum |  |
| Submit this fragment to the next step. | (6) |
| // To produce the second fragment: |
| Selectively copy the internet header | (7) |
| append the remaining data | (8) |
| Correct the header: | (9) |
| OMF | ( | MF |  |
| OFO + NFB | ( | FO |  |
| ((OIHL*4)- LNCO+3)/4 | ( | IHL |  |
| OTL - NFB*8 - (OIHL-IHL)*4) | ( | TL |  |
| Recompute Checksum |  |
| Submit this fragment to the fragmentation test | (10) |
| // DONE. |

متغيرهاي نمادين اين الگوريتم چنين اند:

| FO : | Fragment Offset |
| --- | --- |
| IHL : | Internet Header Length |
| DF : | Don't Fragment flag |
| MF : | More Fragments flag |
| OFO : | Old Fragment Offset |
| OIHL : | Old Internet Header Length |
| OMF : | Old More Fragments flag |
| OTL : | Old Total Length |
| NFB : | Number of Fragment Blocks |
| MTU : | Maximum Transmission Unit |
| TL : | Total Length |
| LNCO : | Length of Options not Copied |

5-  جزئيات پيادهسازي در IPFE

5-1  واسط کاربري واحد سختافزاري IPFE

واحد سختافزاري IPFE با کمک Verilog® HDL کدنويسي شده است. اين واحد داراي واسطي است که در شکل 4 نمايش داده شده است.

همانطور که از شکل 4 پيداست، اين واحد سختافزاري داراي حداقل تعداد پايانهها ميباشد. Clk_in ، پايه ساعت اين سيستم است و در همه سيستمهاي «همزمان» منجمله در IPFE ، از پايههاي بسيار مهم و حياتي ميباشد. مدار IPFE در لبههاي بالارونده اين سيگنال عمل ميکنند. پايه Reset_in نيز همانند پايه Reset در اغلب مدارات ديجيتال عمل کرده و عملکرد آن نياز به توضيح بيشتري ندارد.  با کمک دو پايه Packet_in و Packet_data_in اطلاعات مربوط به بستهها به تدريج وارد اين چيپ ميگردد. عملکرد اين دو پايه به اين ترتيب است که وجود يک پالس مثبت در پايه Packet_in به معني شروع يک بسته اطلاعاتي جديد است که اطلاعات اين بسته به شکل کلمات 32 بيتيِ متوالي، در لبههاي بالا رونده پالس ساعت بر روي «گذرگاه» Packet_data_in قرار ميگيرند. مقدار MTU نظير هر بسته قبل از شروع دادههاي هر بسته در روي گذرگاه 16 بيتي mtu قرار ميگيرد.

از آنجا که در هنگام انجام اعمال پردازشي چون تکهکردن نميتوان همواره به شکل بلادرنگ به دريافت و ارسال اطلاعات اقدام کرد، در چنين مواردي، به صفهايي براي نگهداري اطلاعات ورودي نياز است. بدين ترتيب پس از به پايان رسيدن اعمال پردازشي فعلي، ميتوان اطلاعاتي را که در هنگام عمل قبلي سيستم ذخيره شده اند، مورد استفاده قرار داد. يکي از مهمترين اين صفها، FIFOها هستند. در اين صفها اطلاعات ورودي پشت سرهم قرار گرفته و با همان ترتيب ورود به صف،  مورد استفاده قرار ميگيرند. نسخه ابتدايي IPFE داراي يک چنين صفي به شکل يک FIFOي مدور بود. از آنجا که عمل تکهکردن، عمدتا در آخرين لايهها از پردازشهاي IPv4 انجام ميگيرد، و تا رسيدن به بخش تکهکردن در مراحل مختلف، بستهها در صفهاي متععدي قرار ميگيرند، نيازي به تعبيه FIFO در IPFE حس نشد. به همين خاطر در نسخههاي بعدي از اين واحد، FIFOي داخلي حذف گرديد و امکان استفاده از FIFOي بيروني با کمک پايه Read_en فراهم گرديد. در نسخه فعلي از IPFE فرض ميشود که وروديهاي Packet_in و Packet_data_in از خروجيهاي FIFOيي گرفته شدهاند که کنترل عمل خواندن از آنها با کمک Read_en انجام ميگيرد. واضح است که IPFE کنترلي بر نحوه ورود اطلاعات بستهها، به اين FIFO ندارد.

پس از انجام عمل تکهکردن بستهها، بستههاي ايجاد شده با کمک دوپايه Packet_out و Packet_data_out به خروجي فرستاده ميشوند. نحوه سيگنالينگ اين پايهها کاملا همانند پايههاي ورودي Packet_in و Packet_data_in ميباشند. به اين ترتيب که در شروع هر بسته جديد، پالس کوتاهي در پايه Packet_out قرار ميگيرد و همزمان با آن اطلاعات بسته جديد در گذرگاه 32 بيتي Packet_data_out قرار ميگيرند. لازم به ذکر است که اطلاعات خروجي در اين گذرگاه از قالب کامل بستههاي IPv4 تبعيت کرده و آماده ارسال بر روي خط خروجي ميباشند. اما همانطور که گفتيم، در برخي از موارد، نياز به توليد پيامهاي از نوع ICMP ميباشد. اين پيامها در يک بسته IPv4 قرار گرفته و به سوي منبع ارسال کننده بسته اوليه ارسال ميگردد. محتواي اين پيام به برخي از محتويات دادههاي بسته فعلي وابسته است. با کمک پايههاي Icmp_out و Icmp_data_out وقوع چنين خطايي گزارش شده و محتواي پيام ICMP نظير آن نيز توليد ميگردد. واضح است که اطلاعات اين گذرگاه از قالب IPv4 تبعيت نکرده و به يک واحد جانبي نياز است تا اين اطلاعات را در قالب يک بسته جديد قرار داده و ارسال کند. آشکار است که اين عمل از حيطه عملکردهاي تعريف شده براي IPFE خارج است.

5-2-  جزئيات دروني IPFE

واحد سختافزاري IPFE به شکل يک «ماشين با وضعيتهايي به تعداد متناهي» که از اين به بعد به آن FSM ميگوييم، طراحي و کدنويسي شده است. در شکل 5 نماي کلي اين FSM را ميبينيم.

در اين نماي کلي، چهار عدد «ابر وضعيت» را مشاهده ميکنيد. در اين نما، شماره واقعي Stateهاي آغازين هر مورد را در بلاک مربوطه مشاهده ميکنيد. دو ابر وضعيت Fragment و ICMP Gen  خود شامل چندين وضعيت ديگر ميباشند.

در هر FSM، متغير اصلي «وضعيت» ناميده ميشود.

اين متغير نشانميدهد که ماشين در کدام وضعيت از مجموعه وضعيتهاي ممکنه قرار دارد.

در IPFE اين متغير، يک متغير «ثبات» و داراي پهناي 5 بيت ميباشد. از آنجا که نوع کدگذاري «وضعيتها» در IPFE از نوع باينري است، با کمک اين متغير ميتوان حداکثر 32 وضعيت مختلف را ايجاد کرد. در طراحي IPFE از 23 وضعيت ايجاد شده استفاده شده است. در مراحل بهينهسازي IPFE از متغيرهاي با پهناي بيشتر که داراي کدگذاريهاي متفاوتي ميباشند، نيز استفاده شده است. بهترين نتيجه سنتز و پيادهسازي از کدگذاري باينري بدست آمده است.

شيوه کار اين FSM به اين ترتيب است که با فعال شدن پايه Reset ماشين در وضعيت Idle(stt00) قرار ميگيرد. در اين وضعيت، IPFE ورودي Packet_in را تست ميکند. فعال بودن اين پايه به معني شروع يک بسته جديد است. چنانچه اين پايه در لحظه تست فعال نباشد، ماشين در اين وضعيت باقي ميماند. در غير اين صورت، ابتدا ورودي mtu در يک مجموعه ثبات داخلي ذخيره ميشود. سپس با توجه به طول بسته فعلي که در اولين کلمه از بسته قرار دارد در مورد ارسال مستقيم بسته به خروجي و يا تکهکردن آن تصميم ميگيرد. چنانچه طول کلي بسته از MTU کمتر باشد، لازم است تا بسته بدون هر گونه تغييري به خروجي فرستاده شود. اين عمل در وضعيت Forward(stt01) انجام ميگيرد. پس از به پايان رسيدن بسته فعلي ماشين در وضعيت Idle قرار خواهد گرفت. چنانچه طول کلي بسته از MTU بيشتر باشد، لازم است تا بسته فعلي را تکهکرد. براي انجام اين عمل ماشين در وضعيت Fragment(stt02) قرار ميگيرد. در اين مجموعه از «وضعيتها» اعمال پيشبيني شده در مورد تکهکردن به ترتيب انجام ميشود. اين اعمال شامل ذخيره و پردازش سرآيند بسته و بدستآوردن اطلاعات لازم از سرآيند بسته است. سپس دو  سرآيند مختلف براي بستههايي که لازم است تا به خروجي فرستاده شوند، ايجاد ميشود و با اطلاعات لازم پر ميشوند. در صورت لزوم اطلاعات اين سرآيندها دوباره نويسي ميشود. پس از به پايانرسيدن عمل ارسال تکهها به درگاه خروجي، دوباره  ماشين در وضعيت Idle قرار ميگيرد و منتظر بستههاي بعدي ميماند. چنانچه طول بسته فعلي از MTU بيشتر بوده و در عين حال بيت DF فعال شده باشد نياز است تا يک پيام ICMP توليد شود. در اين موقع ماشين در وضعيت ICMP_Gen(stt18) قرار ميگيرد. در اين مجموعه از وضعيتها، اعمال لازم براي ارسال پيامهاي ICMP انجام ميگردد.

در پايان لازم به ذکر است که در واحد IPFE عمل محاسبه «جمع کنترلي» انجام نميشود. علت اين امر اين است که محاسبه اين جمع کنترلي به پيچيدگي مدار به مقدار زيادي ميافزايد، لذا قبلا بطور جداگانه واحدي کدنويسي و پيادهسازي گرديده است که اين عمل را با سرعت بسيار خوبي انجام ميدهد. با وجود چنين واحدي در بيرون IPFE نيازي به محاسبه جمع کنترلي در درون IPFE نيست.

6-  نتايج

کدهاي نوشته شده براي IPFE همگي در مراحل مختلف پيادهسازي با کمک نرمافزار Modeltech ModelSim v5.4e شبيهسازي و با دادههاي مختلف تست شدهاند. اين کدها با کمک نرمافزار Exemplar Leonardo Spectrum v2001 سنتز شده و توسط Xilinx ISE v5.1 و بر روي يک چيپ به شماره XC2V1000-6BG562 پيادهسازي شده اند. نتايج جدول زير از فايلهاي خروجي نرمافزارهاي فوق استخراج شدهاند.

| 2.462 (Gb/s) | Throughput |
| --- | --- |
| 76.923 (MHz @ PaR) | Maximum CLK Speed |
| 46% (2377 out of 5120) | Area% (used CLB/total CLBs) |

7-  مراجع

[1]  Information Sciences Institute, RFC 791: INTERNET PROTOCOL, September 1981.

[2]  J. Postel, RFC 792: INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL, September 1981.

# Footnotes

1. IPFE: Internet Protocol Fragmentation Engine

. FPGA: Field Programmable Gate Array

. Fragmentation

4.  با استفاده از پارامترMTU(Maximum Transfer Unit)  خط خروجي

5. ISI: Information Science Institute

6. Router

7. Synchronous

8. Bus

9. FIFO: First In, First Out

10. Circular FIFO

11. FSM : Finite State Machine

12. Hyper State

13. State

14. Register

15. Check-Sum

# Text boxes

شکل 4:  واسط کاربري IPFE

Icmp_out

32b

Packet_data_out

Icmp_data_out

32b

16b

شکل 5 : نماي کلي FSM در IPFE

32b

IPFE

Clk_in

Reset_in

Packet_in

Packet_data_in

mtu

شکل3:  شماي کلي بازسازي يک بسته

شکل2:  شماي کلي تکهکردن يک بسته

شکل 1:  قالب بستهها در پروتکل IP

Read_en

Packet_out