مقايسه روشهای مختلف بازيافت انرژي در استخرهاي سرپوشيده

محمد مقیمان1، امین جودت2، شهره شادالو3

1استاد گروه مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد؛ M.moghiman@yahoo.com

2دانشجوی دکترای مکانیک- تبدیل انرژی، دانشگاه فردوسی مشهد؛ Ehsan.jodat@yahoo.com

3دانشجوی کارشناسی مکانیک- سیالات، دانشگاه فردوسی مشهد؛ Shohral@yahoo.com

چکيده

در استخرهاي سرپوشيده به علت حجم بالاي تبخير سطحي، اتلاف انرژي به ويژه به صورت گرماي نهان در فرآيند تهويه قابل ملاحظه می باشد. امروزه در طراحي استخرهاي سرپوشيده در جهان، تجهيزات بازيافت انرژي، به عنوان يکي از اصول طراحي مورد توجه قرار مي‌گيرد. اما در روش هاي تهويه متداول بكار رفته در استخرهاي ایران، پيش‌بيني کافی برای كنترل نرخ تبخير از استخر و بازيافت حرارت انجام نمی شود. اين امر می تواند موجب عدم آسايش استفاده کنندگان، آسيب به ساختمان و  رشد قارچهاي سمي شود. در اين مقاله برای بازیافت انرژی، عملکرد سه سیستم جذبی باز، پمپ حرارتي مکانیکی و هوای برگشتی، در شرايط کار مختلف استخر سرپوشیده بررسي شده اند. محاسبات نشان مي دهد که درصد بازيافت انرژي نسبت به روش تهويه متداول استخر سرپوشیده در ايران، %52 براي سيستم جذبي، %45  براي روش پمپ حرارتي و %36  براي تهويه با هواي برگشتي مي باشد. استفاده از سيستمهاي بازيافت انرژی همچنین موجب افزایش كنترل نرخ تبخير و شرايط مطلوب تهويه می شود.

کلمات کليدی: استخر سرپوشيده، پمپ حرارتي، سيستم جذبي باز، بازيافت انرژي، گرمای نهان .

مقدمه

در استخرهای سرپوشیده مقدار قابل توجهی انرژی به صورت گرماي نهان با بخار آب وارد هوای استخر و سپس در سیستم تهویه به خارج تلف می شود. بخار آب ایجاد شده علاوه بر اتلاف انرژی، به ساختمان نیز آسیب می رساند. برای ايجاد شرايط مناسب جهت افراد مستقر در محوطه استخر و زدودن بو و هواي نامطلوب در محوطه استخر، وجود يک سيستم تهويه دائمي ضروري است. تهويه و گرمايش هواي استخر دو مقوله‌اي هستند كه بايد بطور همزمان مورد بررسي قرار گیرند. در يك استخر شنا گرمايش هواي تازه حدود %60 هزينه پرداختي انرژي را در بر دارد]1[. جهت تعيين مشخصات سيستمهاي بازيافت حرارت، بايد نرخ تبخير از سطح استخر و سطوح مرطوب اطراف آن را تعیین نمود.

در استخرهای سرپوشیده دمای آب استخر27 و دمای هوای بالای آب استخر دو درجه بالاتر می باشد2]،3[. در اين وضعيت رطوبت نسبي %70 می شود.كاهش دماي هوای خارج موجب چگالش رطوبت روي سطوح سرد می شود. برای داشتن شرایط مطلوب در داخل استخر سرپوشیده، بايد تعویض هوا صورت گیرد. قانون  thumb به ازاء هر متر مربع مساحت استخر، جريان هوایی برابر با10 پيشنهاد مي‌كند]4[.

در استخرهاي سرپوشيده سرعت هوا در ارتفاع m4/2 بالاي سطح استخر نبايد بيش از m/s125/0 (يا  fpm25) باشد. در منطقه شیرجه سرعت هوا باید كمتر از مقدار فوق و در محل نشستن تماشاگران کمتر از m/s2/0 باشد. همچنين فضاي استخر بايد داراي فشار منفي  حدود 5 تا 10 درصد، جهت جلوگيري از ورود گرد و غبار و گازهاي كلر به فضاهاي ديگر ساختمان، باشد]5[.

سيستم تهويه باعث تحميل بار زيادي بر دستگاههاي گرمايشي استخر مي‌شود. این سيستم بايد هواي سالن را به طور كامل سيرکوله نمايد. بازگشت هواي سالن يا انتقال آن به بيرون باید حدالمقدور از بالاترين نقطه  صورت گيرد تا از سکون هوا، که سبب تقطير رطوبت می شود، جلوگيري کند. جهت جلوگيري از ايجاد موج و افزايش سطح تبخير، بايد از ايجاد گراديان سرعت افقي در روي سطح آب استخر كاسته شود]5[.

هدف این مقاله مقایسه عملکرد  سه سیستم جذبی باز، پمپ حرارتي مکانیکی و هوای برگشتی در شرايط کار مختلف استخر سرپوشیده می باشد؛ که جزئیات عملکرد سه روش در زیر بیان می شود.

روش تهويه با هواي برگشتي :

شکل1 دياگرام فرآیند تهويه با هواي برگشتي برای یک استخر سرپوشیده را نمايش می دهد.

شکل 1: دياگرام فرآیند تهويه با هواي برگشتي برای استخر سرپوشیده

در این روش جهت بيرون راندن آب تبخير شده از سطح استخر از هواي تازه استفاده مي‌شود. نسبت رطوبت هواي خارج، کمتر از هواي داخل ساختمان استخر است. براي كاهش تقاضاي انرژي، جريان هواي خارج با يك جريان سيركوله شده از ساختمان تركيب مي‌شود.

جريان هواي تركيب شده از ميان هيتر عبور می کند تا به دماي مورد نظر برسد. هيتر شامل كمربندی از لوله‌ها در يك دايكت هوايي است. آب داغ از يك سيستم گرمايي مستقل، در لوله‌ها جريان دارد و هوا با حركت روي سطح خارجی لوله‌ها گرم مي‌شود. نسبت جريان هواي تازه خارج و جريان هواي سيركوله شده، بوسيله دمپرهاي موجود در دايكت‌هاي هوايي تنظيم مي‌شوند. میزان جريان هواي خارج نیز بوسيله رطوبت نسبي هواي اگزوست تنظيم مي‌شود. اگر رطوبت نسبي بالا باشد، جريان هواي خارج افزايش مي‌يابد و برعكس.

هوا در نزديكی سطح آب استخر، اشباع مي‌باشد. اختلاف فشار جزئي بخار آب، منجر به انتقال جرم از بخار آب استخر به هواي ساختمان استخر مي‌شود. حرارت مورد نياز جهت تبخير از آب استخر گرفته مي‌شود. هيتر موجود در مسير سيرکوله آب برای گرمایش آب استخر می باشد. این هیتر شامل كمربندي از لوله‌ها است كه آب داغ از يك سيستم گرمايي مجزا درون آن جريان دارد و آب استخر بوسيله جريان روي سطح خارج آن گرم مي‌شود.

روش تهویه با پمپ حرارتی مکانیکی :

شکل 2 دياگرام فرآیند تهويه با پمپ حرارتي مکانيکي برای یک استخر سرپوشیده را نمايش می دهد.

شکل 2: دياگرام جريان هواي تاسيسات استخر در روش تهويه با پمپ حرارتي مکانيکي

پمپ حرارتي مكانيكي شامل چهار بخش كمپرسور، كندانسور، شير انبساط و اواپراتور مي‌باشد. هواي مرطوب داخل ساختمان با عبور از ميان اواپراتور سرد و بخار آب كندانس مي‌شود. حدود  %20 جريان هوا در اوپراتور سرد می شود و %80 از كنار آن عبور مي‌كند ]6[.

هواي رطوبت‌گيري شده و باي پس شده با هم تركيب مي‌شوند. اين جريان هوا، قبل از ورود به كندانسور با هواي بيرون تركيب مي‌شود. در كندانسور به هوا حرارت داده مي شود. كندانسور از دو بخش تشكيل شده است. يك بخش پيش گرمايش جريان تركيبي، قبل از ورود به هيتر گرمايش هواي ورودي و بخش ديگر مبدل حرارتي جهت پيش گرمايش آب استخر می باشد. بیشترین حرارت كندانسور صرف گرمايش آب استخر می شود.

اگر پمپ حرارتي در بخشي از بار كار كند بازده كاهش مي‌يابد. به همین علت، تحت شرايط on/off و هميشه تحت بار ماكزيمم كار مي‌كند]6[. هيتر موجود در مسير هواي سيركوله شده جهت تأمین دماي مورد نظر در ساختمان و هيتر موجود در مسير آب سيركوله شده جهت رساندن آب استخر سرپوشیده به دماي مورد نظر، طراحي شده است. تقاضاي حرارت در هيترها با وجود كندانسور كاهش مي‌يابد اما انرژي الكتريكي به خاطر كار كرد كمپرسور بیش از روش تهويه با هواي برگشتي می باشد. مصارف انرژي برای رادياتورها و توليد آب داغ همانند روش تهويه با هواي برگشتي مي‌باشد.

روش تهویه با سیستم جذبی باز :

در شکل 5 دياگرام فرآیند تهویه یک استخر سرپوشیده با سيستم جذبي باز نشان داده شده است. در سيستم جذبي باز، نسبت رطوبت هواي ساختمان با عبور از ميان جاذب، كاهش يافته و دماي هوا افزايش مي‌يابد.

شکل 3: دياگرام فرایند تهويه با سيستم جذبي باز

حلال جاذب رقيق شده، به داخل بويلر يا ژنراتور منتقل می شود. در آنجا توسط حرارت، آب بخار شده و حلال جاذب غليظ شده به جاذب بر می گردد. بخار آب ايجاد شده در ژنراتور نیز به کندانسور منتقل مي‌شود. در كندانسور بخار آب سرد شده و بخار چگالش يافته از سيستم خارج مي‌شود]7[.

جریان هواي خشک E,F) در شکل 3) قبل از ورود به هيتر قرار گرفته در مسير هوا B) در شکل 3)، با جريان هواي خارج تركيب مي‌شود. حرارت كندانسور براي گرمايش آب استخر استفاده مي‌شود. اگر حرارت كندانسور كمتر از حرارت مورد نياز باشد از يك هيتر اضافي استفاده مي‌شود. به خاطر آنكه گرماي تبخير به جريان هوا داده مي‌شود، جهت جلوگيري از افزايش دماي داخل استخر، جريان هوا بايد سرد شود.

اگر حلال جاذب در دماي تر هوا، براي جاذب فراهم شود، فرآيند جذب تحت شرايط آدياباتيك اتفاق مي‌افتد و آنتالپي هواي عبوري از ميان جاذب ثابت باقي خواهد ماند. بخشي از حرارت منتقل شده از حلال جاذب در مبدل‌هاي حرارتي براي گرمايش آب دوشها استفاده مي‌شود. به جهت اختلاف زمانی بین ماكزيمم آهنگ تبخير و ماكزيمم بار روي دوشها، جهت ذخيره حرارت منتقل شده از هوا، از منابع ذخيره حرارتي استفاده مي‌شود. به دليل جذب بخار آب توسط حلال جاذب در طول ساعت‌هاي بسته، از ورود جريان هواي خارج جلوگيری و كل جريان هوا سيركوله مي‌شود]8[.

معادلات حاكم دراستخرهاي سرپوشيده:

براي مقايسه تكنيك‌هاي مختلف بازيافت حرارت در شرايط آب و هوايي مختلف، از برنامه کامپیوتری استفاده شده است. نتايج اين برنامه براي يك استخر سرپوشيده داراي 6 خط با m25 طول و مساحت كلي256، واقع در شهر مشهد بدست آمده است. اين برنامه قابليت استفاده در استخرهاي سرپوشيده ديگر را نيز دارا است. جريان هواي نفوذي از طريق درزها 320  با توجه به 0.1 دفعه تعويض حجم هواي كل ساختمان تخمين زده شده است.

در اين برنامه محاسبات انرژي مورد نياز براي روشهاي مختلف، به صورت گامهاي زماني ساعتي انجام شده است. از آنجا كه آب و هوا در ساختمان وابسته به دماي خارج است، این دما در هر ساعت اندازه -گیری شده است. دماي ساختمان در 29 و دماي آب استخر در27 ثابت نگه داشته شده است. با کاهش دماي خارج، رطوبت نسبي نيز در تأسيسات كاهش می یابد. رطوبت نسبي در تأسيسات توسط معادله 1 محاسبه شده است.

| (1) | % |
| --- | --- |

نسبت رطوبت و آنتالپي مخصوص هواي ساختمان و جريان هواي خارج، با استفاده از معادلات 2 و 3 محاسبه شده اند. آنتالپي هوا با در نظر گرفتن 0 به عنوان دماي مرجع، محاسبه شده است.

| (2) |  |
| --- | --- |
| (3) |  |

محاسبه اتلاف بار حرارتي آب استخر:

اگر تأسيسات را به طور كلي در نظر گیریم، گرماي مورد نیاز استخر شامل گرمایش هواي ورودي توسط رادياتورها و توليدات آب داغ مي باشد؛ و گرماي هدر رفته از ساختمان شامل افت‌هاي انتقال، افت‌هاي تخليه، هواي خروجي و آب داغ دوشها كه به فاضلاب مي‌روند، مي‌باشد. بنابراین تقاضاي انرژي براي ساختمان استخر به معادله زير منتهي مي‌شود.

(4)

در معادله 4،  حرارت مورد نياز براي توليد آب داغ مي‌باشد. گرماي مورد نياز براي دوشها سهم بزرگي از اتلاف انرژي را بر عهده دارد. در این معادله،  انرژي مورد نياز براي جبران افتهاي حرارتي از ساختمان مي‌باشد. ميزان انرژي مورد نياز براي افتهاي حرارتي ساختمان استخر را مي‌توان به دو بخش تقسيم كرد. بخش اول  ناشي از تهويه ‌هواي استخر و بخش دوم شامل تلفات حرارت ناشي از ديواره‌ها، کف و سقف استخر می باشد و  طبق معادله زير محاسبه مي‌شود.

(5)

جداره‌هايي كه از جنس شيشه دو جداره هستند، تلفات حرارتي كمي خواهند داشت و بخش كوچکی از كل بار حرارتي را به خود اختصاص مي‌دهند.  با توجه به اينكه اكثر هواي گرم توزيع شده در محوطه استخر، به سمت بالا حركت می کنند، به جداره‌هاي شيشه ای بايد توجه ويژه‌اي نمود. طبق مقررات ملي ساختمان در ايران، براي استخرهاي سرپوشيده ضريب انتقال حرارت ديوار نبايد از 0.7 و براي بام نبايد از 0.4 بيشتر باشد]9[. ضريب انتقال حرارت پيشنهادي توسط استاندارد اشره براي استخرهاي سرپوشيده 0.6 مي‌باشد]5[.

تلفات حرارتي آب استخر از طریق هدايت، همرفت، تبخير سطحي و تشعشع صورت می گیرد. تلفات حرارتي از طريق هدايت و تشعشع عموماً قابل صرفنظر كردن هستند. تلفات حرارتي از طريق همرفت براي استخرهاي سرپوشيده‌اي كه فضاي دروني آن گرم مي‌شود كم است، اما در محاسبات منظور می شود. قسمت عمده‌ اتلافات حرارتی ناشی از تبخير سطحي است كه بايد توسط سيستم گرمايشي جبران شود. حرارت مورد نياز براي آب استخر توسط رابطه زير محاسبه مي‌شود.

(6)

براي محاسبه ترم  يا انتقال حرارت همرفت روشهايي توسط زارنكي ارائه شده است. این روشها توسط پراير و بودل نيز مورد آزمایش و تأييد قرار گرفته اند]10[.

(7)

سرعت هوا در محوطه استخر بيشترين تأثير را روي ضريب انتقال حرارت همرفت دارد. رابطه ميان آن و ضريب انتقال حرارت توسط شريدون به صورت زير ارائه شده است]11[.

(8)

V سرعت هوا در محوطه استخر برحسب  مي‌باشد. در استخرهاي سرپوشيده با تقريب بسيار خوبي مي‌توان اين سرعت را  2/0 در نظر گرفت؛ بنابراین مي‌توان نوشت.

(9)

محاسبه اتلاف بار حرارتي ناشی از تبخير :

محاسبه تلفات بار حرارتي ناشی از تبخير پيچيده است. هر عامل فيزيکي که موجب افزايش سطح تماس آب و هوا شود موجب افزايش نرخ تبخير خواهد شد]11[. نرخ تبخير از استخرهاي فعال را مي توان از رابطه زير تعيين نمود.

| (10) |  |
| --- | --- |

كه در آن ، نرخ تبخير از استخرهاي غير فعال مي باشد. طبق رابطه پيشنهادي مراجع 2]،3[  بدست مي آيد.

| (11) |  |
| --- | --- |
| (12) |  |

با توجه به نتايج مرجع ]11[،  را مي توان از روابط زير بدست آورد.

| (13) |  |
| --- | --- |

فاکتور استفاده استخر مي باشد و به صورت زیر تعريف مي شود.

| (14) |  |
| --- | --- |

حرارت آزاد شده از آب استخر از طریق تبخير نيز با استفاده از رابطه زير محاسبه می شود :

| (15) |  |
| --- | --- |

آخرين ترم معادله 6 گرماي مورد نياز آب ورودي استخر را محاسبه مي‌كند.  برابر مقدار ثابت 5  مي‌باشد. بايد به اندازه آب تبخير شده، آب سرد وارد استخر شود. در معادله 4 ، انرژي الكتريكي ورودي مي‌باشد. در روش تهويه با هواي برگشتي، انرژي الكتريكي براي پمپ‌ها و فن‌ها وجود دارد و در محاسبات به خاطر آنكه روشهاي ديگر نيز از همان تجهيزات استفاده مي‌كنند، ناديده گرفته شده است. بنابراين افزايش انرژي الكتريكي ورودي تنها برای پمپ حرارتي مكانيكي و سيستم‌ جذبي باز محاسبه شده است. در پمپ حرارتي مكانيكي، انرژي الكتريكي ورودي به  انرژي الكتريكي كمپرسورها و در سيستم جذبي باز، انرژي الكتريكي ورودي به انرژي الكتريكي ژنراتور مربوط مي‌شود. در معادله 4 منظور از  حرارت مورد نياز جهت گرمايش هواي ورودي استخر مي‌باشد و توسط رابطه 16 محاسبه می شود.

| (16) |  |
| --- | --- |

براي محاسبه، بايد شرايط در نقطه تركيب و شرايط هواي ورودي به ساختمان مشخص شود. از آنجا كه جريان هواي درزها و جريان هواي كل ثابت است، دبي جرمي هواي ورودي به تأسيسات به صورت زير بدست مي‌آيد.

| (17) |  |
| --- | --- |

نسبت رطوبت و آنتالپي هواي ورودي به ساختمان (نقطه c) بوسيله يك بالانس جرمي از آب و يك بالانس انرژي در ساختمان بوسيله معادلات 18 و 19  بدست آمده است.

| (18) |  |
| --- | --- |
| (19) |  |

براي جريان هواي تركيبي (نقطه B شکل 2) خواص با استفاده از بالانس جرم و انرژي با استفاده از معادلات 20 و 21 محاسبه مي‌شوند.

| (20) |  |
| --- | --- |
| (21) |  |

با تركيب معادلات 18 تا 21 قادريم جريان هواي خارج را محاسبه كنيم. در طول ساعت‌هاي باز جريان هواي خارج در مينيمم مقدارش ثابت مي‌باشد. از آنجا كه هواي خارج نسبت به هواي سيركوله شده داراي نسبت رطوبت پايين‌تري مي‌باشد، موجب مي‌شود آهنگ تبخير از استخر افزايش يابد. سرانجام بوسيله حلقه تكرار با استفاده از معادلات زير شرايط هواي ورودي به ساختمان بدست مي‌آيد.

| (22) |  |
| --- | --- |
| (23) |  |
| (24) |  |

با معلوم شدن شرايط نقطه تركيب و هواي ورودي، حرارت لازم جهت گرمايش هواي ورودي استخر توسط رابطه (16) محاسبه می شود.

معادلات حاكم براي پمپ حرارتي مكانيكي :

از آنجا كه جريان هوا از ميان اواپراتور و حرارت منتقله از هوا به كار متوسط ثابت مي‌باشد آنتالپي هوايي كه اواپراتور را ترك مي‌كند بر طبق رابطه زير محاسبه مي‌شود:

| (25) |  |
| --- | --- |

سرد شدن جريان هوا منجر به چگالش بخار آب می شود. هوای بعد از اواپراتور (نقطه E در شکل (2)) اشباع مي‌باشد. با استفاده از چارت سايكرومتريك تابع T=f(h) بدست مي‌آيد و دماي هوايي كه اواپراتور را ترك مي‌كند با استفاده از رابطه زير محاسبه مي‌شود.

| (26) |  |
| --- | --- |

و به ترتيب دماي هوا و آنتالپي هوا در خروجي اواپراتور مي‌باشند. وقتي دما و آنتالپي هوا مشخص شد، نسبت رطوبت با استفاده از معادله زير بدست مي‌آيد.

| (27) |  |
| --- | --- |

سپس جريان هوای عبوری از اواپراتور و جريان باي پس شده با هم تركيب مي‌شوند و شرايط هواي سيركوله شده با استفاده از بالانس انرژي و جرم به شكل زير محاسبه مي‌شود.

| (28) |  |
| --- | --- |
| (29) |  |

و همچنين با تركيب معادلات 18 و 20  جرم هواي خارج به شكل زير محاسبه مي‌شود.

| (30) |  |
| --- | --- |

در طول ساعت‌هاي بسته جريان هواي خارج مقدار ثابت برابر صفر را داراست، در نتيجه هواي سيركوله شده  شرايط هواي تركيب شده از اواپراتور و هواي باي پس شده را داراست و آنتالپي هواي ورودي به ساختمان با نوشتن بالانس انرژي در ساختمان مشابه رابطه (19) بدست مي‌آيد، شرايط هواي تركيب شده نيز بوسيله رابطه (20) حاصل خواهد شد، اما حرارت مورد نياز براي گرمايش هواي ورودي استخر بوسيله رابطه زير بدست مي‌آيد:

| (31) |  |
| --- | --- |

بخشي از حرارت كندانسور كه به هواي سيركوله داده مي‌شود، مي‌باشد.

حرارت مورد نياز براي آب استخر توسط معادله (6) محاسبه مي شود و توسط بخشي از حرارت كندانسور، كاهش مي‌يابد. حرارت مورد نياز براي توليد آب داغ مشابه روش تهويه با هواي برگشتي خواهد بود و ميزان انرژي الكتريكي ورودي به اندازه انرژي الكتريكي كمپرسور افزايش مي‌يابد، تقاضاي كل انرژي، توسط معادله (4) محاسبه مي شود.

معادلات حاكم براي سيستم جذبي باز:

در سيستم جذبي باز تمام هوا از ميان جاذب عبور داده مي‌شود و از اين رو هواي سيركوله شده همان شرايط هواي خروجي را دارا است. رطوبت نسبي هوايي كه جاذب را ترك مي‌كند وابسته به غلظت محلول جاذب مي‌باشد. از آنجا كه شرايط مورد نياز مي‌تواند با تغيير غلظت جاذب حاصل شود بنابراين مي‌توان از حداقل جريان هواي خارج  استفاده نمود. در طول ساعت‌هاي باز به منظور بهينه كردن بازيافت حرارت جريان هواي خارج همواره حداقل مقدار را داراست. هواي عبوري از ميان جاذب به اندازه حرارت منتقل شده به دوش‌ها سرد مي‌شود براي محاسبه آنتالپي هواي خروجي باید این مقدار حرارت مشخص شود. تقاضاي سرمايش بوسيله اندازه‌گيري آنتالپي بعد از جاذب با استفاده از رابطه 32 حاصل مي شود.

| (32) |  |
| --- | --- |

زماني كه آنتالپي هواي سيركوله بدست آمد آنتالپي هواي تركيبي با استفاده ازرابطه 33 تعيين مي‌شود.

| (33) |  |
| --- | --- |

آنتالپي هواي ورودی با نوشتن بالانس انرژي در ساختمان بدست مي‌آيد. تقاضاي حرارت براي هيتر قرار گرفته در مسير هواي سيرکوله شده و هيتر قرار گرفته در مسير آب سيرکوله شده استخر، به همان روش تهويه با هواي برگشتي محاسبه می شود. دماي خروجي جاذب با استفاده از روابط زير بدست می آید.

| (34) |  |
| --- | --- |
| (35) |  |
| (36) |  |

حرارت فراهم شده براي ژنراتور بر طبق رابطه (37) وابسته به آهنگ تبخير خواهد بود.

| (37) |  |
| --- | --- |

که   و  خواص حلال جاذب مي‌باشند و ضريب 1/1 به خاطر افتهاي انتقال از ژنراتور می باشد]12[.

بحث و نتيجه گیری :

شکل4 آهنگ تبخير بر حسب مساحت آب و تعداد شناگران را نشان می دهد.

شکل 4: آهنگ تبخیر بر حسب مساحت آب استخر و تعداد استفاده کنندگان

شکل 5 تلفات حرارتي آب استخر را بر حسب رطوبت نسبي براي استخر تحت بررسي نمايش مي دهد.

شکل 5: اتلاف حرارتی آب استخر بر حسب رطوبت نسبی براي ساعتهای فعال و غير فعال استخر

افزايش ميزان رطوبت نسبي سبب کاهش اتلاف حرارتي مي شود. در شکل افزايش اتلاف حرارت از آب استخر در اثر افزايش سطح استخر در حالت فعال در استخر موجدار، کاملا محسوس مي باشد.

شکل6 اثر سيستم تهويه را بر انرژي مورد نياز  استخر سرپوشيده در ساعات مختلف روز را نشان مي دهد.

شكل 6: اثر سیستم تهویه بر انرژی مورد نیاز استخر سرپوشیده در طول يك روز

براي روشهاي مختلف، اتلاف حرارتي آب استخر يکسان  است. از آنجا که اتلاف حرارتي آب استخر وابسته به آهنگ تبخير و افتهاي انتقال از استخر مي باشد، اين اتلاف حرارتي آب استخر ثابت مي ماند. زماني که از پمپ حرارتي مکانيکي استفاده مي شود، بخش عمده حرارت کندانسور جهت گرمايش آب استخر بکار مي رود. در اينجا حرارت کندانسور حدود %60 از انرژي مورد نياز گرمايش آّب استخر را فراهم کرده است. وقتي از سيستم جذبي باز استفاده مي شود حرارت کندانسور مي تواند انرژي مورد نياز جهت گرمايش آّب استخر را  کاهش دهد. از آنجا که حرارت کندانسور در سيستم جذبي باز کمتر است، کاهش حرارت  توسط سيستم جذبي باز تقريباً %25 مي باشد. در این روش انرژي حرارتي براي توليد آب داغ حدود %80 کاهش مي يابد.

حرارت مورد نياز براي گرمايش هواي ورودي استخر  با افزايش آهنگ تبخير، افزايش مي يابد. در ساعتهاي فعال هواي خروجي از جاذب به خاطر بار زیاد دوشها بيشتر سرد مي شود، بنابراین حرارت مورد نياز جهت گرمايش هواي ورودي بیش از روش تهويه با هواي برگشتي مي باشد. زماني که سيستم جذبي باز کار مي کند جريان هوا بايد سرد شود. وقتي که استخر بسته مي شود چون هيچ باري روي دوشها وجود ندارد، دماي ساختمان افزايش خواهد يافت، بهمين جهت زماني که سيستم جذبي درحال کار مي باشد و هيچ باري روي توليد آب داغ وجود ندارد، حرارت بايد براي شارژ منبع ذخيره حرارتي استفاده شود. از آنجا که بين زمان آهنگ تبخير ماکزيمم و بار ماکزيمم روي دوشها اختلاف وجود دارد، استفاده از منابع ذخيره حرارتي ضروری به نظر می رسد.

انرژي مورد نياز جهت گرمايش هواي ورودي براي پمپ حرارتي و سيستم جذبي باز کمتر است. زماني که از پمپ حرارتي استفاده مي شود سرد شدن جريان هوا در اواپراتور، سبب مي شود هواي سيرکوله شده داراي آنتالپي مخصوص و نسبت رطوبتی کمتر از هواي خروجي ساختمان باشد. به همين دليل جريان هواي تازه خارج بايد فراهم شود و حرارت بیشتری جهت گرمايش هواي ورودي استخر در طول ساعتهاي باز مورد نياز است. زماني که از سيستم جذبي باز استفاده مي شود، جريان هواي خروجي از جاذب سرد شده است، بنابراين براي آنکه دماي ساختمان ثابت بماند بايد براي هوا حرارت تامين شود.. بدون سرمايش فرايند آبزوربشن در آنتلاپي ثابت هوا اتفاق خواهد افتاد.

شکل 7، درصد بازيافت انرژي براي سيستم جذبي و پمپ حرارتي را نسبت به روش تهويه با هواي برگشتي نشان مي دهد.

شكل 7 : درصد بازيافت انرژی براي سیستم جذبی و پمپ حرارتی نسبت به روش تهویه با هواي برگشتی

چنانچه در شکل ديده مي شود بازيافت انرژي در حدود %26 براي سيستم جذبي باز و تقريباً %16  براي پمپ حرارتي مکانیکی، نسبت به روش تهويه با هواي برگشتي مي باشد.

شکل 8 اثر تعداد افراد حاضر در استخر را بر اتلاف حرارتي آب استخر براي سه وضعيت (دماي آب 2 درجه بالاتر، 2 درجه کمتر و  برابر دماي هوا) را نشان مي دهد. با افزايش دماي آب نسبت به دماي هوا، اتلاف حرارتي آب استخر افزايش می یابد.

شکل 8 : اثر تعداد افراد حاضر در استخر بر اتلاف حرارتی آب استخر براي سه وضعیت

شکل 9 اثر دماي هواي داخلي استخر را برانرژي مورد نياز روزانه براي سيستم هاي تهويه با هواي برگشتي، پمپ حرارتي و جذبي باز نشان مي دهد. اگر دماي هوا در ساختمان کاهش یابد و رطوبت نسبي همان مقدار باقي بماند، در روش تهويه با هواي برگشتي، تبخير از استخر افزايش می یابد. در نتيجه سیستم نیازمند جريان هواي خارج بيشتري می باشد که منجر به افزايش انرژي مورد نياز ساختمان مي شود. در جريان کاهش دماي هوا افزايش تبخير از سطح استخر بزرگتر از کاهش افتهاي انتقال از ساختمان مي باشد.

برنامه رايانه اي نشان مي دهد در سیستم پمپ حرارتي مکانیکی يا سيستم جذبي باز، با کاهش دما انرژي مورد نياز استخرکاهش مي يابد. از آنجا که بخشي از گرماي نهان در هواي اگزوست بوسيله هر دو سيستم بازيافت مي شود. با افزايش دما انرژي مورد نياز درهر دو روش به خاطر افزايش افتهاي انتقال و افزايش حرارت مورد نياز جهت گرمايش هواي ورودي، افزايش مي يابد. در روش تهويه با هواي برگشتي با افزايش دما افتهاي انتقال افزايش مي يابد، اما چون افزايش دماي هوا موجب کاهش آهنگ تبخير و کاهش هواي ورودي خارج می شود، حرارت مورد نياز براي گرمايش هواي ورودي  کاهش و انرژي مورد نیاز تهویه با هواي برگشتي کاهش می یابد.

رطوبت نسبي در ساختمان به خاطر جلوگيري  از چگالش بخار روي سطوح سرد ثابت مي باشد. با کاهش دما نقطه شبنم کاهش مي يابد و اجازه مي دهد رطوبت نسبي بزرگتري در ساختمان داشته باشيم. تقريباً %5 رطوبت نسبي بزرگتر مي تواند در دمای 25.5 اجازه داده شود. اگر رطوبت نسبي بالاتر از مقدار مشخص شده شود تقاضاي انرژي به صورت قابل ملاحظه اي افزايش  مي يابد. برنامه رايانه اي نشان مي دهد در سيستم جذبي باز يا پمپ حرارتي، دماي هواي پايين منجر به بازيافت انرژي بيشتري در مقايسه با روش تهويه با هواي برگشتي می شود .

شکل 9: اثر دمای هواي داخلی استخر برانرژي مورد نیاز سیستم های تهویه با هواي برگشتی ، پمپ حرارتی و جذبی

نتيجه‌گيری و جمع‌بندي

استفاده از سیتمهای بازیافت انرژی علاوه بر صرفه جویی در مصرف انرزی و كنترل نرخ تبخير از استخر، از آسیب قطعات داخلي ساختمان جلوگیری کرده و شرایط مطوب تهویه را برای استفاده کنندگان ایجاد می نماید.

در سيستم جذبي باز براي تامين حرارت بويلر مي توانيم از منابع حرارتي ديگري همچون متان و گاز طبيعي استفاده نماييم، که اين عمل موجب مي‌شود استفاده از سيستم جذبي تحت شرايط کشورمان با صرفه تر شود و بدين وسيله انعطاف پذيري اين روش افزايش يابد.

درصد بازيافت انرژي نسبت به روش تهويه مرسوم در ایران (روش تهویه بدون هوای برگشتی) 52% براي سيستم جذبي، 45%  براي روش پمپ حرارتي، و 36%  براي تهويه با هواي برگشتي مي باشد.

زماني که از سيستم جذبي باز يا پمپ حرارتي استفاده شود دماي هواي پايين منجر به بازيافت انرژي بيشتري در مقايسه با روش تهويه با هواي برگشتي خواهد شد. بدليل آنکه، انرژي مورد نياز در روش تهويه با هواي برگشتي با افزايش دما کاهش مي‌يابد اين امر بايد به عنوان اولين معيار براي کاهش تقاضاي انرژي در روش تهويه با هواي برگشتي در نظر گرفته شود.

فهرست علائم :

|  | مساحت اجسام خيس در معرض هوا |
| --- | --- |
|  | ماکزيمم مساحت استخر به ازا هر نفر در اشغال کامل |
|  | مساحت استخر |
|  | مساحت اضافه شده آب در اثر ايجاد موج روي سطح آب |
|  | مساحت خيس شده اطراف استخر |
| h | آنتالپي مخصوص |
|  | آنتالپي تبخير |
|  | ضريب انتقال جرم جابجايي |
|  | ضريب انتقال حرارت () |
| N | تعداد افراد داخل استخر |
| P | فشار (Pa) |
|  | نرخ انتقال حرارت ( W) |
| r | گرماي نهان تبخير |
| T | دما (Kو) |
| V | سرعت باد در سطح استخر() |
| U | ضريب انتقال حرارت () |
|  | نسبت رطوبت |
| M | جرم مولي |
|  | جريان جرمي |
|  | رطوبت نسبي |
|  | اختلاف |
| a | هواي خشک |
| abs | جاذب بخار آب |
| Air heater | هيتر در مسير هواي سيرکوله شده |
| sirc | جريان هواي سيرکوله شده |
| Comp | کمپرسور |
| cw | آب سرد |
| Electricity | انرژي الکتريکي براي کمپرسور و ژنراتور |
| Evap | تبخير از سطح آب |
| K | تعداد اندازه‌گيريها |
| Facility | شرايط درساختمان |
| From | جريان هواي خروجي از ساختمان |
| Gen | ژنراتور يا بويلر |
| hp | شرايط در اواپراتور پمپ حرارتي |
| hw | آب داغ |
| L | مايع |
| Leak | جريان هواي نفوذي ازدرزها |
| Mixed | شرايط جريان هواي ترکيبي |
| Outdoor | شرايط جريان هواي خارج |
| Rad | رادياتورها |
| solution | شرايط حلال جذاب |
| To | جريان هواي ورودي به فضاي استخر |
| Trans | افتهاي انتقال |
| total | كل |

مراجع :

خشايار شکيبي، چيلرها در خدمت گرمايش مجموعه هاي تفريحي آبي، مهندسي مکانيک، شماره 26، (دي1381).

M.Moghiman and A.Jodat, Effect of Air Velocity on Water Evaporation Rate in Indoor Swimming Pools, ISME Journal,Vol.8, No.1, (July 2007).

M.Moghiman  and  A.Jodat, EXPERIMENTAL  INVESTIGATION OF WATER EVAPORATION IN INDOOR SWIMMIMG POOLS, International journal of heat & technology, (2007).

comperation between different heat –recovery systems , Applied Energy 70 : 281-303.

ASHRAE Handbook, HVAC Applications, ASHRAE, Atlanta, GA, (1999).

L.Johansson  and  L.westerlund  , Energy saving in indoor swimming –pool (2001).

L.Westerlund and  J.Dahl, Open absorption system: Experimental study in a laboratory pilot plant.Applied Energy, (1991) , 38:215–29.

L.Westerlund and J.Dahl, “Absorbers in the open absorption system”, Applied Energy, (1994), 48:33–49.

مقررات ملي ساختمان مبحث نوزدهم.

رطوبت زدايي و هوا رساني در استخرها- مجله صنعت و تاسيسات-شماره 9- آبان 81.

M. M. Shah, Prediction of Evaporation from Occupied Indoor Swimming Pools, Energy and Buildings, vol. 35, pp. 707-713, 2003

Westerlund L, Dahl J. (1994 ), “Absorbers in the

open absorption system”, Applied Energy;48:33–49

# Footnotes

ASHRAE

outdoor air flow