اصلاح ضرايب مدل تلاطمي SST بر اساس مفهوم تاخير زماني در جريان متغير با زمان

مهتاب منصور1،علي خالقي2،محمود پسنديده فرد3

1- دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه فردوسي مشهد، Mahtabmansoor@Yahoo.com

2- دانشجوي دكتري مكانيك، دانشگاه فردوسي مشهد، Khaleghi79@Yahoo.com

3- دانشيار، دانشگاه فردوسي مشهد، Fard_m@um.ac.ir

چكيده

در اين مقاله به بحث در مورد اصلاح مدل تلاطمي SST بر اساس مفهوم تاخير زماني براي يك جريان شتابدار داخل لوله ميپردازيم. در اين كار براي  بررسي  مشخصههاي  سيال  تحت  شرايط شتابدهي  غير پريوديك به استفاده از سيال عامل آب در لولهاي شيشهاي به شعاع 4/25 ميليمتر از مدل تلاطمي SST در حالت 1D بهره گرفته و براي اطمينان از صحت نتايج از دادههاي آزمايشگاهي گزارش شده اخير استفاده شده است. رينولدز ورودي 7000 است كه طي 5 ثانيه به 45200 مي رسد. اين تحقيق نشان ميدهد كه با اعمال ضرايب پيشنهادي به ترمهاي معادله گردابه بيبعد، كه بر اساس مفهوم تاخير زماني محاسبه گرديده است، نتايج شبيهسازي مدل تلاطمي اصلاح شده بسيار نزديكتر به دادههاي آزمايشگاهي موجود ميباشند.

واژههاي كليدي:

جريان شتابدار – مدل تلاطمي SST – تاخير زماني

مقدمه

جريان  متلاطم يكي از انواع  پيچيده  جريان  محسوب ميشود كه  تاكنون به صورت  تحليلي،  ميدان  مشخصههاي آن محاسبه نشدهاند. رفتار مشخصههاي سيال در جريان شتابدار اصولا با رفتار سيال در جريان يكنواخت كاملا متفاوت است. بروز تاخير در پاسخ به مشخصههاي جريان، يكي از بارزترين اين ويژگيها است، كه به تاخير زماني موسوم است. اصلاح مدل SST نيز در اين مقاله براساس همين مفهوم انجام شده است.

تاخير زماني، از لحظه شروع يك دوره تا لحظه واكنشدهي جريان در محلي معلوم سنجيده ميشود. اين پارامتر كاملا تابع فاصله نقطه مورد نظر از ديواره بوده كه براي جريان شتابدار درون لوله كمتر از s1 در نزديكي ديواره و در مركز تقريبا s3 ميباشد. واكنش انرژي جنبشي اغتشاش اعمالي در محدوده ديواره شروع و با سرعتي مشخص به سمت مركز لوله كشيده ميشود ]1[. لازم به توضيح است كه طبق مشاهدات هي (He) و جكسون (Jackson) ]1[ كه بر اساس تخمين بوده، مقدار اين تاخير زماني حدود s4 عنوان گرديده است. اما به كمك روش ميانگينگيري متحرك با 5 داده (شامل دو نقطه همسايه از طرفين و مقدار خود نقطه مورد مطالعه) و سپس استفاده از مشتقگيري زماني براي محاسبه شيب تغييرات پارامتر نوسانات سرعت، مقدار تاخير زماني بهطور دقيق برابر با ( =2.91s بهدست ميآيد ]2[. محاسبات انجام شده در مورد مدل SST نشان ميدهد كه اين روش سرعت و پريود زماني تاخير را، در دورههاي شتابدهي كوتاه و بلند مدت با شيب صعودي، بهخوبي آزمايشات پيشبيني مينمايد. هر چند روند كلي تغييرات و تاخير زماني توسط SST بهصورت قابل قبولي پيشبيني ميشود، اما چنانچه در بخشهای بعدی ملاحظه خواهد شد، پس از گذشت دوره زمانی تاخير ، اختلاف بين نتايج تحليلی در اين روش حل با دادههای آزمايشگاهی، غير قابل انکار میشود،  که  اين پديده،  نشانه  نارسايي مدل بهويژه در اعداد رينولدز بالا میباشد. لذا اصلاح مدل تلاطمي SST كه در اين كار مورد استفاده قرار گرفته، از لحظه اتمام دوره تاخير زمانی، بهعنوان مبنا ملاحظه شده است. پريود زماني تاخير انرژي جنبشي اغتشاش محاسبه شده در محدوده مركز لوله، حدودا s3 است كه با نتايج آزمايشگاهي همخواني دارد و در اين مقاله نيز همين مقدار در نظر گرفته شده است.

مدل انتقال تنش برشی Menter (SST)

مدل تلاطمی SST  يك مدل دو معادلهاي  k - ( / k - ( است كه به صورت مختلط و بهفرم ( k - طراحي شده است. اين مدل باعث بهبود عمدهاي در محاسبات اختلاف فشار معكوس و در جريانهاي لايه مرزي داراي جدايش، باعث حذف حساسيت مدل ( k - به شرايط سطح آزاد ميشود. در اين مدل اصلاح لزجت گردابهای در مدل ( k - مطرح شده است. اين مطلب بر پايه فلسفهای که در مدل اغتشاشی جانسون-کينگ Johnson-King )  (ميباشد بنا شده است که بيان ميدارد انتقال تنش برشی اصلی در  محاسبه  و  پيشبينی جريانها با اختلاف شديد فشار معکوس بسيار اهميت دارد. SST همچنين به يكي ازرايجترين مدلهاي مورد استفاده CFD هوافضا تبديل شده است. برای برنامه نويسی، مدل SST در مقايسه با مدل اصلی - ( k زمان بيشتری نياز دارد، در عوض اين مدل حتی در عملکردهای پيچيده و مختلط نيز بسيار باثبات میباشد]3[. معادلات حاكم به صورت بيبعد شده بهفرم زير ميباشند:

| (1) |  |
| --- | --- |
| (2) |  |
| (3) |  |
| (4) |  |

كه در روابط فوق متغيرهاي زير بهكار رفتهاند:

| انرژي جنبشي آشفته | k | سرعت اصطكاكي | u( |
| --- | --- | --- | --- |
| گردابه | ( | لزجت گردابهاي | (t |
| زمان | t | سرعت محوري | u |
| بالانويس بيبعد ساز | + |  |  |

نحوه اصلاح مدل SST

همانطور که در شکلهای (1) تا (3) ملاحظه میشود، چنانچه به سمت ديواره لوله پيش ميرويم، تطابق مدل SST با دادههاي آزمايشگاهي در مقايسه با يک مدل انتخابي مانند - ( k بيشتر ميشود، در حاليکه در نواحي مرکزي لوله اختلاف بين مدل SST با نتايج تجربی کاملا مشهود است، لذا بهمنظور کنترل اين پديده، تلاش براي اصلاح اين مدل صورت گرفته است.

يکی از  تفاوتهای  مدل تلاطمی SST با  ساير مدلهای توربولانس (بهخصوص با مدل ( k -، بهدليل تشابه در نوع فرمولاسيون) معادله گردابه بیبعد ((+) آن میباشد. علت اين تفاوت، ترم اضافه شدهای، موسوم به پخش مشترک به معادله فوقالذکر میباشد که طی تبديل مدل ( k - به مدل SST بهوجود آمده، و در معادله (4) بهصورت term4 قابل رؤيت است. اين معادله شامل چهار ترم است، که فرمولهای (5) تا (8) مشخص کننده اين چهار ترم میباشند:

| (5) |  |
| --- | --- |
| (6) |  |
| (7) |  |
| (8) |  |

در مراحل اوليه کار، روند ترمها با گذشت زمان در دوره شتابدهی 5 ثانيه مورد بررسي قرار گرفتند و سپس ضرايب وزنی هر يک از ترمهاي فوق نسبت به مجموعشان محاسبه شدند. طي بررسيهاي صورت گرفته، نتيجه بر اين شد که علت اصلي اختلاف مدل با نتايج تجربي، تفاوت بين تاخير در پاسخ ترمها به تغييرات جريان با تاخير زماني دادههاي آزمايشگاهي میباشد. ايده ماورای اصلاح مدل، براساس اضافه کردن ضرايب تصحيحی به ترمهای موجود در معادله (4) با در نظر گرفتن مفهوم تاخير زمانی استوار است. اين ضرايب با اين ديد تعيين میشوند که تاخيردر پاسخ هر يک از ترمها بر تاخير زمانی مربوط به نتايج آزمايشگاهی در دسترس متعلق به هی (He) و جکسون (Jackson) در فواصل مختلف از ديواره منطبق شود.

به دليل بيشتر بودن ضريب وزني ترم دوم نسبت به مجموع چهار ترم در مقايسه با ساير ترمها و تاثير شديدتر ضريب محاسبه شده براي آن بر اساس تاخير زمانی، لذا اصلاح صورت گرفته در اين مدل بيشتر تحت تاثير اين ترم ميباشد. شکلهای (4) و (5) نشاندهنده تغييرات مربوط به ترم دوم بر حسب عدد رينولدز در چند نقطه تا ديواره لوله میباشد. در شکلهاي (6) و (7) نيز، نتايج آزمايشگاهی برای انرژي جنبشي اغتشاشي با گذشت زمان اراﺋه داده شده است. ضريب تصحيحی منتسب به ترم دوم در معادله (4)، به صورت نسبت عدد رينولدز در لحظه اتمام تاخير در پاسخ ترم مذکور، به عدد رينولدز در لحظه اتمام تاخير زمانی  مرتبط با نتايج آزمايشگاهی بهدست میآيد.

در شکلهاي (8) و (9) فلشها، نمايانگر اعداد رينولدز تعريف شده در بند قبلی بوده که مربوط به ترم دوم و همينطور دادههاي تجربي، براي انرژي جنبشي اغتشاشي، در نواحي مرکزي لوله میباشند. با بررسیهای صورت گرفته در ساير نواحي داخل لوله، ضريب محاسبه شده برای ترم دوم در تمامی فواصل، حدودا 85/0 بهدست آمد. با اعمال ضريب مذکور به اين ترم موجود در معادله گردابه بيبعد از لحظه اتمام تاخير زماني در برنامه، مشاهده گرديد که مدل به سمت بهبودی پيش ميرود و نتايج نهايي عمدتا بهطور قابل قبولی بهبود مييابند.. نمودارهای (10) تا (17) نمايانگر نتايج اصلاح مدل بوده که در مورد پارامترهای انرژی جنبشی اغتشاشی و توان دوم مولفه نوسانی سرعت محوری در مرکز لوله و فواصل ديگر از آن، اختلاف بين مدل اصلاح شده و اصلی را با نتايج تجربی اراﺋه ميدهد.

جنبههاي عددي

معادله URANS و معادلات مدل اغتشاش وابسته به آن توسط برنامههاي عددي تفاضل متناهي (FD) و گامزنی زمانی (Time-Marching) حل شدند. کدهاي پيشرفتهاي در روش جداسازي مرتبه دوم کرانک-نيکلسون (Crank-Nicolson) بر روي يک شبکه غيريکنواخت (ساختار يافته در جهت r) به خدمت گرفته شد. براي بهرهبرداري از تشابه تقارني مومنتم و معادلات مدل، آنها براي نيمي از محدوده لوله حل شدند و شرايط مرزي شيب صفر در خط مرکزي لوله بر سرعت و متغيرهاي انتقال مدل اعمال شده و از 400 نقطه شبکه مابين ديواره و خط مرکزي لوله استفاده گرديده است. کدهاي هندسي توليد شده اين شبکه براي دستهبندي نقاط نزديکتر به ديواره استفاده شدند. اندازه اولين سلول در کناره ديواره 1/0 برابر آخرين سلول در روي محور تقارن ميباشد. گام زمانبندي بيبعد نيز برابر  در نظر گرفته شده است.

نتيجه‌گيري

هر چند روند كلي تغييرات و تاخير زماني توسط SST بهصورت قابل قبولي پيشبيني ميشود، اما چنانچه در نمودارهای (1) تا (3) ملاحظه شد، اين مدل به لحاظ كمي، شامل نارساييهايي، بهخصوص پس از گذشت تاخير زمانی و همينطور در اعداد رينولدز بالا، میباشد، لذا اصلاح مدل تلاطمي SST، از لحظه اتمام دوره مذكور بهعنوان مبنا ملاحظه شده است. طي بررسيهاي صورت گرفته، نتيجه بر اين شد که علت اصلي اختلاف مدل با نتايج تجربي، تفاوت بين تاخير در پاسخ هر يک از ترمهای موجود در معادله گردابه بيبعد ((+) به تغييرات جريان با تاخير زماني دادههاي آزمايشگاهي میباشد. ايده ماورای اصلاح مدل، براساس اضافه کردن ضرايب تصحيحی به اين ترمها با در نظر گرفتن مفهوم تاخير زمانی استوار است.

اين ضرايب با اين ديد تعيين میشوند که تاخير هر يک از اين ترمها در پاسخ به تغييرات با تاخير زمانی مربوط به نتايج آزمايشگاهی در دسترس متعلق به هی (He) و جکسون (Jackson) در فواصل مختلف از ديواره منطبق شود. به دليل بيشتر بودن ضريب وزني ترم دوم نسبت به مجموع چهار ترم در مقايسه با ساير ترمها و تاثير شديدتر ضريب محاسبه شده براي آن بر اساس تاخير زمانی، لذا اصلاح صورت گرفته در اين مدل بيشتر تحت تاثير اين ترم ميباشد. ضريب تصحيحی منتسب به ترم دوم در معادله (4)، به صورت نسبت عدد رينولدز در لحظه اتمام تاخير در پاسخ ترم مذکور، به عدد رينولدز در لحظه اتمام تاخير زمانی مرتبط با نتايج  آزمايشگاهی بهدست میآيد.

با بررسیهای صورت گرفته، ضريب محاسبه شده برای ترم دوم در تمامی فواصل، حدودا 85/0 بهدست آمد. با اعمال ضريب مذکور به اين ترم موجود در معادله گردابه بيبعد از لحظه اتمام تاخير زماني در برنامه، مشاهده گرديد که مدل به سمت بهبودی پيش ميرود و نتايج نهايي عمدتا بهطور قابل قبولی بهبود مييابند.

اين نتايج اميدوارکننده، ما را بر آن داشته است که رابطهاي عمومي براي ضرايب اصلاحي مذکور با در نظر گرفتن دورههای شتابدهی و شرايط هندسی متفاوت اراﺋه کنيم که در حال انجام است.

شكل‌ها و نمودارها

شكل1- مقايسه مدلهاي k - ( و SST با نتايج تجربی در مرکز لوله

شكل2- مقايسه مدلهاي k - ( و SST با نتايج تجربی در فاصله 12 ميليمتر از مرکز لوله

شكل3- مقايسه مدلهاي k - ( و SST با نتايج تجربی در نزديکي ديواره لوله

شكل4- نمودار ترم دوم معادله گردابه بیبعد برحسب عدد رينولدز در نواحی مرکزی لوله

شكل5- نمودار ترم دوم معادله گردابه بیبعد برحسب عدد رينولدز در نواحي نزديک ديواره لوله

شكل6- نتايج آزمايشگاهي مربوط به پارامتر انرژی جنبشي اغتشاشي در مرکز لوله و در فاصله 12 ميليمتري از آن

شكل7- نتايج آزمايشگاهي مربوط به پارامتر انرژی جنبشي اغتشاشي در نواحي نزديک ديواره

شکل8- مقايسه تاخير در پاسخ ترم دوم با نتايج تجربي در مرکز لوله

شکل9- مقايسه تاخير در پاسخ ترم دوم با نتايج تجربي در فاصله 12 ميليمتر از مرکز لوله

شکل10- مقايسه نتايج مدل اصلی و اصلاح شده در مركز لوله با دادههاي آزمايشگاهي برای مشخصه انرژی جنبشی اغتشاشی سيال

شکل11- مقايسه نتايج مدل اصلی و اصلاح شده در فاصله 12 ميليمتری از مرکز لوله با دادههاي آزمايشگاهي برای مشخصه انرژی جنبشی اغتشاشی سيال

شکل12- مقايسه نتايج مدل اصلی و اصلاح شده در فاصله 21 ميليمتری از مرکز لوله با دادههاي آزمايشگاهي برای مشخصه انرژی جنبشی اغتشاشی سيال

شکل13- مقايسه نتايج مدل اصلی و اصلاح شده در نزديکي ديواره لوله با دادههاي آزمايشگاهي برای مشخصه انرژی جنبشی اغتشاشی سيال

شکل14- مقايسه نتايج مدل اصلی و اصلاح شده در مركز لوله با دادههاي آزمايشگاهي برای مشخصه توان دوم مولفه نوسانی سرعت محوری

شکل15- مقايسه نتايج مدل اصلی و اصلاح شده در فاصله 12 ميليمتری از مرکز لوله با دادههاي آزمايشگاهي برای مشخصه توان دوم مولفه نوسانی سرعت محوری

شکل16- مقايسه نتايج مدل اصلی و اصلاح شده در فاصله 21 ميليمتری از مرکز لوله با دادههاي آزمايشگاهي برای مشخصه توان دوم مولفه نوسانی سرعت محوری

شکل17-  مقايسه  نتايج  مدل اصلی و اصلاح شده در نزديکي  ديواره  لوله  با  دادههاي آزمايشگاهي برای مشخصه توان دوم مولفه نوسانی سرعت محوری

مراجع

1. He S., and Jackson J.D., A Study of Turbulence under Conditions of Transient Flow in a Pipe. J. Fluid Mech. 408, 1–38, 2000.

2. علی خالقی، محمود پسنديده فرد، مجيد ملک جعفريان، علیرضا تيمورتاش، يانگ من چانگ (Yongmann M. Chung)، تحليل جريان مغشوش ناپايا در ناحيه توسعه يافته درون لوله. مجله مکانيک و هوافضا، دانشگاه امام حسين در دست بررسی.

3. F.R. Menter, Two-Equation Eddy-Viscosity Turbulence Models for Engineering Applications.J.AIAA. Vol. 32, No. 8, August 1994.