کمانش پوستههاي استوانهاي با گشودگي دایروی تحت بار مایل: تحلیل عددی و تجربی

عبدالحسین فریدون 1، محمود شريعتي2، امين اکبرپور 3

1- دانشگاه سمنان

2- دانشگاه صنعتي شاهرود

3- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکيده

درک چگونگي تأثير گشودگي روي ظرفيت تحمل بار و رفتار کمانش پوستههاي استوانه اي يک مسئله اساسي در طراحي اجزاي سازههاي به کار رفته در اتومبيلها، هواپيماها و نيز سازههاي دريايي مي باشد. در اين مقاله شبيه سازي و تحليل پوستههاي استوانهاي از جنس فولاد ضد زنگ (stainless steel c116 Ti) با طولها و ضخامتهای متفاوت، شامل گشودگي دایروی، تحت بارگذاری مایل با استفاده از روش عددي اجزاي محدود انجام شده و تاثير اندازه گشودگي با مساحت ثابت و همچنین نسبت طول به قطر و نسبت طول به ضخامت در رفتار کمانش و پسکمانش پوستههاي استوانهاي بررسي شده است. همچنين براي چندين نمونه، آزمايش کمانش توسط يک دستگاه سرو هيدروليک انجام شد و نتايج به دست آمده از آزمايشهاي تجربي با نتايج عددي مقايسه شدند مطابقت بسيار خوبي بين نتايج به دست آمده از شبيه سازي عددي و نتايج تجربي مشاهده گرديد.

واژه هاي كليدي: کمانش - پوسته هاي استوانهای - گشودگي دایروی -  بارگذاری مایل - روش تجربي

مقدمه

سازههاي پوستهاي داراي کاربرد فراوان در صنايع هوافضا، سازههاي معدني، سدهاي بزرگ، سقفهاي پوستهاي، خط لوله و  سازه هاي حمل و نگهداري سيالات مي باشد. يکي از مهمترين مسائلي که هنگام طراحي اين سازهها بايد مورد بررسي قرار گيرد، پديده کمانش است. اولين تحقيقات بر روي تعيين بار کمانش در ناحيه الاستيک متمرکز بود ولي تحقيقات تجربي [1] نشان داد که ظرفيت بار کمانش سازه هاي پوسته اي بسيار کمتر از مقداري است که تئوريهاي کلاسيک نشان مي دهد و کوچکترين انحراف از شرايط ايدهآل هندسي و بار گذاري باعث کاهش قابل توجه بار قابل تحمل سازه مي شود.

استارنس (Starnes) [2] يک مطالعه تجربي روي کمانش پوستههاي استوانهاي با گشودگي مدور تحت فشار محوري انجام داد که نسبت             قطر به ضخامت پوسته ها در مطالعه اخير از ٤٠٠ تا ٩٦٠ در نظر گرفته شده بود.

آلمورث (Almorth) و بروگان (Brogan) [3] تاثیر گشودگیهای مستطیلی تقویت شده روی بار کمانش پوستههای استوانهای را بررسی نموده و همچنین نتایج تجربی پوستههای دارای گشودگی، با و بدون تقویت کننده را با نتایج حاصل از برنامه رایانهای استاگز (STAGS) مورد مقایسه قرار داد.

جولین (Jullien) [4] به طور تجربي و عددي تأثير گشودگيهاي مربعي، مستطيلي و دايره شکل را روي کمانش پوستههاي استوانهاي نازک تحت بار فشاري محوري بررسي کرد.

یه (Yeh) [5] و همکارانش تحقيقي آزمايشگاهي و تحليلي روي خمش و کمانش پوستههاي استوانهاي با ضخامت متوسط داراي گشودگي دايرهاي و مستطيلي شکل انجام دادند.

تنیسن (Tennyson) [6] مطالعه تجربی روی تاثیر گشودگی دایرهای در کمانش پوستههای استوانهای تحت فشار محوری با نسبت شعاع به ضخامت 162 تا 331 انجام داد. او بار کمانش تجربی به دست آمده را با نتایج تحلیلی ون دیک مقایسه نمود و از جمله مقالاتی است که آزمایشهای عملی روی استوانههای دارای گشودگی انجام داده است.

لانگسس (Langseth) و ریس (Reyes) [7] کمانش پوسته هایی با سطح مقطع مربع را تحت بارگذاری مایل به صورت عددی و تجربی بررسی کردند.

با مروري بر مقالات ارائه شده، مشاهده مي‌گردد که کمانش پوسته‌هاي استوانه‌اي دارای گشودگی تحت بارگذاری مایل مورد بررسي قرار نگرفته‌است. لذا هدف از اين مقاله بررسي کمانش استوانه‌هاي دارای گشودگی تحت بارگذاری مایل با استفاده از نرم‌افزار المان محدود آباکوس مي‌باشد. همچنین با استفاده از یک دستگاه سروهیدرولیک INSTRON8802 برای چندین نمونه با گشودگیهای دلخواه آزمایش کمانش انجام شده و نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از روش اجزای محدود مقایسه شده است. نتايج تجربي و عددي بدست آمده مطابقت بسیار زیادی با یکدیگر دارند. بر اساس نتایج بدست آمده درباره ميزان تاثير هر کدام از پارامترهاي ذکر شده بر روي رفتار کمانش  پوستههاي استوانهاي دارای گشودگی بحث شده است.

هند سه و خواص مکانيکي:

هندسه‌ي استوانه‌هاي مورد نظر در شکل1 آورده شده است که  بصورت زير تعريف مي‌شوند: ضخامت استوانه mm22/1 و 1، 78/0t=، قطر استوانه  mm50 و 42، 34D=، طول استوانه mm250L=، قطر گشودگی mm 10= d، مکان گشودگی L/4 و L/3، Lo=L/2 و زوايه استوانه مورد بررسي با راستای اعمال نیرو 15 درجه مي‌باشد. فاصله بین مرکز گشودگی تا لبه پایینی استوانه Lo در نظر گرفته شده است.

پوستههای استوانهای انتخاب شده  از جنس فولاد ضد زنگ (stainless steel 316ti) بوده که خصوصيات مکانيکي پوسته به صورت تجربي بر طبق استاندارد ASTME8 و توسط دستگاه سروو هيدروليک INSTRON8802 بدست آمده است[8]. نمودار تنش-کرنش در شکل2 آورده شده است. به کمک بخش خطي نمودار؛ مدول يانگ  Pa9e187، نسبت پواسون 3/0 و استحکام تسليم  Pa6e334 به دست آمده است.

تحليل عددي به کمک المان محدود

مدل سازي و تحليل عددي نمونه ها  به کمک نرم افزار المان محدود آباکوس انجام شده است.

المان بندي نمونهها

براي المان بندي نمونهها از المان غير خطي S8R که يک المان هشت گرهاي، با شش درجه آزادي براي هر گره است؛ و نيز المان خطي S4R که

يک المان چهارگرهاي است استفاده گرديده است. [9]

فرآيند تحليل

تحليل هاي اجزاي محدود خطي، بخصوص براي پوستههاي نسبتاَ ضخيم، بار کمانش را بيشتر از مقدار واقعي پيش بيني ميکنند. با اين وجود، بايد براي تمام نمونهها ابتدا يک تحليل خطی (مقدار ويژه) انجام شود تا شکل مدهايي که مقدار ويژه کمتري دارند به دست آيند؛ زيرا کمانش معمولاَ در اين شكل مدها اتفاق ميافتد. جا به جاييهاي مربوط به اين شکل مدها در فايلي به عنوان نقص اوليه (Static,Riks) ذخيره شده و در تحليل بعدي مورد استفاده قرار ميگيرند تا تأثير شکل مدها در تحليل کمانش اعمال شود. در غير اين صورت نرم افزار به طور اختياري مد کمانش را انتخاب ميکند که معمولاَ به نتايج غير واقعي منجر ميشود. اين مرحله در نرم افزار Buckle نام دارد. براي اين مرحله از روش حلگر Subspace در نرمافزار استفاده شد و سه شکل مد اول از هر نمونه به دست آمد. لازم به ذکر است که به دليل وجود قيدهاي تماسي بين صفحات صلب و پوسته استوانهاي، از روش حلگر Lanczos نميتوان در اين نمونهها استفاده کرد. بعد از انجام تحليل Buckle يک تحليل غير خطي انجام ميشود تا منحني بار         جا به جايي به دست آيد. مقدار حداکثر اين منحني بار کمانش است. اين مرحله Statics,Riks نام دارد و از روش arc-length براي تحليل پس کمانش استفاده مينمايد.

نتايج تحليل به روش عددي اجزاي محدود

در اين بخش نتايج روش عددي براي پوستههاي استوانهاي ارائه شده است. براي دقت بيشتر نتايج، غيرخطي بودن خواص ماده و المان، در نظر گرفته شد.

تأثير تغيير اندازه گشودگي در رفتار کمانش پوستههاي استوانهاي  با در نظر گرفتن مساحت ثابت

در این بخش اگر دایره را به عنوان یک بیضی که دارای طول وعرض یکسان است، در نظر بگیریم به طوریکه عرض(a) در جهت عمود بر محور    استوانه و طول(b) در جهت محور استوانه قرار داشته باشد، میتوانیم برای بررسی تأثير تغيير اندازه گشودگي با مساحت ثابت، عرض و ارتفاع   گشودگی را به صورت همزمان تغییر دهیم، به نحوی که حاصل ضرب عرض و ارتفاع که نماینده مساحت گشودگی است ثابت بماند. برای این منظور گشودگیهایی با مساحت تقریبی A=180 mm2 در نظر گرفته شد که   دو گشودگی بیضی شکل با ابعاد 10*18 و 18*10 و یک گشودگی دایروی با قطر 57/7 مورد بررسی قرار گرفت و نتایج تحلیل آنها در شکل 3 ارایه شده است.

با توجه به منحنیهای شکل 3، میتوان نتیجه گرفت که با افزایش نسبت b/a بار کمانش افزایش مییابد.

مشاهده میشود که بیشترین بار بحرانی کمانش مربوط به زمانی است که قطر بزرگ بیضی هم جهت با محور استوانه میباشد و کمترین بار بحرانی کمانش مربوط به زمانی است که قطر بزرگ بیضی در جهت عمود بر محور استوانه میباشد.

تأثير نسبت طول به قطر استوانه در رفتار کمانش پوستههاي استوانهاي

برای بررسی نحوه تغییرات بار کمانش با تغییرات نسبت طول به قطر استوانه در پوستههای استوانهای دارای گشودگی، استوانههایی با طول و قطر گشودگی ثابت و مکان گشودگی و قطر استوانه متغیر در نظر گرفته شد. نتایج تحلیل نمونهها در شکلهای 4 و 5 ارائه شده است.

شکل 4 منحنی بار بر حسب نسبت طول به قطر استوانه را نشان   میدهد. واضح است که با افزایش قطر پوستههای استوانهای، برای گشودگیهایی با ضخامت یکسان، بار کمانش افزایش مییابد.

همچنین با توجه به شکل 5 مشاهده میشود که برای یک استوانه با طول و قطر ثابت با افزایش نسبت Lo/L بار کمانش کاهش مییابد، یعنی مقاومت پوسته استوانهای کاهش مییابد. همچنین منحنیهای مربوط به نمونههای دارای قطر بیشتر بالاتر از منحنیهای مربوط به نمونههای با قطر کمتر قرار  گرفتهاند.

تأثير تغيير ضخامت استوانه در رفتار کمانش پوستههاي استوانهاي

برای بررسی تاثیر ضخامت پوسته روی رفتار کمانش، روی سه نمونه با ضخامتهای متفاوت، یک گشودگی دایروی با قطر 10 mm در میانه نمونهها ایجاد شد. نتایج حاصل از تحلیلها در شکل 6 ارائه شده است. نتایج نشان میدهد که تغییر ضخامت بر بار کمانش تاثیر میگذارد و افزایش ضخامت پوسته باعث افزایش در بار کمانش میشود.

همچنین مشاهده میشود که شیب تمام نمودارها قبل از کمانش تقریبا یکسان است. بنابراین میتوان گفت که ایجاد گشودگی روی سختی نمونهها پیش از کمانش تاثیری ندارد.

تأثير نسبت طول به ضخامت استوانه در رفتار کمانش پوستههاي استوانهاي

برای بررسی تاثیر تغییر نسبت طول به ضخامت استوانه، روی بار کمانش پوستههای استوانهای دارای گشودگی، استوانههایی با طول و قطر گشودگی ثابت و مکان گشودگی و ضخامت استوانه متغیر در نظر گرفته شد. سپس تغییرات بار کمانش، بررسی شد.

منحنی بار بر حسب نسبت طول به قطر استوانه برای نمونههای تحلیل شده با ضخامتهای 1/22 mm و 1 و t=0/78 در شکل7 نشان داده شده است. نتایج نشان میدهد که تغییر موقعیت گشودگی بر بار کمانش تاثیر       میگذارد و مشاهده میشود که برای یک استوانه با طول و ضخامت ثابت با تغییر موقعیت گشودگی از لبههای پوسته به طرف میانه پوسته، بار کمانش کاهش مییابد.

همچنین واضح است که با افزایش ضخامت پوستههای استوانهای، برای گشودگیهایی با مقطع یکسان، بار کمانش افزایش مییابد.

تأييد نتايج عددي به کمک نتايج تجربي

آزمايش هاي تجربي، به منظور تأييد صحت نتايج به دست آمده از روش عددي، روي چندين نمونه با گشودگي دایروی، انجام شد که براي انجام آنها از يک دستگاه پيشرفته سرو هيدروليک INSTRON 8802 استفاده گرديد. ظرفيت نيروسنج دستگاه 250 کيلو نيوتن میباشد و برای بارگذاری نمونهها از فیکسچری که بدین منظور طراحی شده و در شکل 8 آورده شده است، استفاده به عمل آمد. دو نمونه از منحنيهاي بار جا به جايي در شکلهاي 9 و 10 نشان داده شده است.

با مقايسه نتايج عددي و تجربي مشاهده ميشود که بار کمانش به دست آمده از تحلیلهای عددی با مقدار تجربي مربوطه، مطابقت بسيار زيادي داشته و مقدار خطاي حاصل شده براي نمونهها بسیار کم میباشد.

بحث در نتایج

شکل8 یک دستگاه سروو هيدروليک  INSTRON8802را در حال بارگذاری یک استوانه دارای گشودگی به همراه فیکسچر طراحی و ساخته شده برای اعمال بار مایل، نشان می دهد.

از نمودار نیرو جابجایی شکلهای 9 و10 می توان نتیجه گرفت که نتایج تجربی و عددی تطابق خوبی با یکدیگر دارند.

در شکل3 نمودار بار بحرانی کمانش بر حسب تغییر شکل براي گشودگیهایی با مساحت های ثابت ولی با اشکال متفاوت آورده شده است. مشاهده مي‌شود که گشودگی بیضوی که قطر بزرگ آن در جهت اعمال بار می باشد بیشترین باربحرانی کمانش را دارا می باشد و گشودگی بیضوی که قطر بزرگ آن عمود بر جهت اعمال بار می باشد کمترین باربحرانی کمانش را دارا می باشد.

به منظور بررسي تأثير نسبت طول به قطر استوانه بر بار بحراني کمانش و رفتار پس کمانش شکل 4 و 5 آورده شده است. مي‌توان ديد که در طول ثابت با افزايش قطر استوانه بار بحراني کمانش افزایش می یابد و با افزایش نسبت Lo/L یعنی نزدیک شدن گشودگی به وسط لوله بار بحرانی کمانش کاهش می یابد.

همانگونه که در شکل6 مشاهده ميشود با افزايش ضخامت استوانه، بار کمانش افزایش پيدا ميکند. به عبارت ديگر، استوانه های ضخیمتر بار کمانش پوسته را افزایش ميدهند.

براي بررسي تاثير طول به ضخامت استوانه بر روي رفتار کمانش و  پس کمانش استوانهها، شکل7 آورده شده است که نشان می دهد در طول ثابت با افزایش ضخامت لوله مقدار باربحرانی کمانش افزایش می یابد و  با کاهش Lo یعنی نزدیک شدن گشودگی به لبه استوانه، میزان بار بحرانی کمانش افزایش می یابد.

نتيجه گيري

در اين تحقيق با انجام مطالعات عددي و تجربي روي پوستههاي استوانهاي فولادي از جنس استینلس استیل، با گشودگيهاي دایروی و طولها،   قطرها و محلهای گشودگی متفاوت، رفتار کمانش این پوستهها بررسي و بار کمانش اين پوستهها به دست آمد. و نتايج زير حاصل شد:

1- حضور گشودگي ظرفيت تحمل بار پوستههاي استوانهاي را کاهش    ميدهد.

2- برای گشودگیهایی با مساحت برابر بیشترین بار بحرانی کمانش مربوط به زمانی است که قطر بزرگ بیضی هم جهت با محور استوانه میباشد و کمترین بار بحرانی کمانش مربوط به زمانی است که قطر بزرگ بیضی در جهت عمود بر محور استوانه میباشد.

3-  براي گشودگيهاي هم اندازه، تأثير افزايش ضخامت استوانه روي بار کمانش چشم گير است و با افزايش ضخامت گشودگي، بار کمانش افزايش   مييابد.

4- با افزایش قطر پوستههای استوانهای، برای گشودگیهایی با ضخامت یکسان، بار کمانش افزایش مییابد.

5- برای یک استوانه با طول و قطر ثابت با افزایش نسبت Lo/L بار کمانش کاهش مییابد

6- برای یک استوانه با طول و ضخامت ثابت با تغییر موقعیت گشودگی از لبههای پوسته به طرف میانه پوسته، بار کمانش کاهش مییابد.

7- ایجاد گشودگی روی سختی نمونهها پیش از کمانش تاثیری ندارد.

شکل ها و نمودار ها

شکل1: هندسه‌ي استوانه‌ها‌ي مورد نظر

شکل2: نمودار تنش کرنش پوسته مورد آزمايش

شکل3: نمودار نیرو جابجایی برای گشودگی با مساحت های ثابت

شکل4: نمودار باربحرانی برای L/D متغییر

شکل5: نمودار  بار بحرانی برای محلهای گشودگی و D متفاوت

شکل6: نمودار نیرو جابجایی برای ضخامتهای متفاوت

شکل7: نمودار بار بحرانی برای محلهای گشودگی و t متغییر

شکل8: دستگاه سروو هيدروليک  INSTRON8802و فیکسچر

شکل9: مقایسه تحلیل های عددی و تجربی

شکل10: مقایسه تحلیل های عددی و تجربی

مراجع

1. Arbocz, J. and Hol JMAM. (1991). "Collapse of axially compressed cylindrical shells with random

imperfections." AIAA J. Vol. 29, PP. 2247–56.

2. Starnes, J. (1970). The Effect of a Circular Hole on the Buckling of Cylindrical Shells. Ph. D. Thesis, California Institute of Technology.

3. Brogan, F.A., and Almorth, B.O., “Buckling of Cylindrical Shells with Cutouts.” AIAA J., Vol. 8. No. 2. Pp. 236-240, (1970).

4. Jullien, JF. and Limam, A. (1998). "Effect of openings on the buckling of cylindrical shells subjected to axial

compression." Thin Wall Struct., Vol. 31, PP. 187–202.

5. Yeh, M. K., Lin, M. C. and Wu, W. T. (1999). "Bending buckling of an elastoplastic cylindrical shell with a

cutout." Eng. Struct., Vol. 21, PP. 996–1005.

6. Tennyson, R.C., “The Effects of Unreinforced Circular Cutouts on the Buckling of Circular Cylindrical Shells under Axial Compression.” J. Eng. For Industry, ASME, Vol. 90. pp. 541-546, (1968).

7. A. Reyes, O.S. Hopperstad, M. Langseth. “Aluminum foam-filled extrusions subjected to oblique loading: experimental and numerical study.” International Journal of Solids and Structures 41 (2004) 1645–1675

8. ASTM A370-05, Standard test methods and definitions for mechanical testing of steel products.

9. Abaqus user’s manual.