شبیهسازی سه بعدی جریان داخلی در انژکتورهای چرخشی فشاری با ورودیهای مارپیچ

جهت مطالعه اثر هندسه انژکتور بر کیفیت پاشش

مسعود یزدی ممقانی1، محمد رضا مدرس رضوی2

1و2- دانشگاه فردوسی مشهد

چكيده

عملکرد انژکتورهای چرخشی در فرآیندهای مختلف احتراقی تأثیر بسزایی بر راندمان احتراق، مقدار آلایندههای خروجی از موتور و ناپایداریهای احتراقی دارد. به دلیل حضور یک هسته هوا که به هنگام پاشش و بر اثر حضور مؤلفه‌های بزرگ مماسی سرعت درون انژکتور شکل میگیرد، جریان در داخل این نوع از انژکتورها از نوع جریانهای دو فازی میباشد. در این پژوهش از روش نسبت حجمی سیال (VOF) برای شبیهسازی جریان در داخل نوعی از انژکتورهای چرخشی فشاری که برای تولید مؤلفه مماسی سرعت در ورودی از یک هسته چرخشساز با کانالهای مارپیچ بهره میگیرد استفاده شده است و برای تایید صحت روش بکار گرفته شده، از مقایسه نتایج شبیهسازیهای دوبعدی و سهبعدی با نتایج آزمایشگاهی در دسترس استفاده شده است. برای بررسی اثر هندسه چرخشساز بر روی مشخصههای پاشش ( مانند ضریب تخلیه و زاویه مخروط پاشش) در انژکتورهای مورد نظر، چندین مدلسازی سهبعدی انجام پذیرفته است. پارامترهای هندسی مورد مطالعه در این تحقیق، زاویه و تعداد کانالهای مارپیچ بوده است و میزان تأثیر آنها بر کیفیت پاشش سیال مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان دادند که با افزایش زاویه چرخش و تعداد کانالهای مارپیچ، ضخامت فیلم سیال افزایش و زاویه مخروط پاشش به آرامی کاهش مییابند. در مقابل ضریب تخلیه بهبود قابل توجهی پیدا کرده است، برای مثال با افزایش تعداد کانالهای مارپیچ از 3 عدد به 12 عدد، ضریب تخلیه تا 28 درصد افزایش یافته است. نتایج بیانگر اهمیت نقش کاهش تلفات سیال در گذر از طول انژکتور به وسیله بهینه کردن هندسه و بهبود پارامترهای دیگر در طول پروسه ساخت انژکتور میباشند.

واژه هاي كليدي: انژکتور چرخشی فشاری - نسبت حجمی سیال - ضریب تخلیه - زاویه مخروط پاشش

مقدمه

موضوع توليد مواد آلاينده کمتر و همچنين کمبود منابع فسيلي در سالهاي اخير همواره در کانون توجه دانشمندان و محققان در سراسر دنيا بوده است. احتراق پاک با راندمان بالا و با کمترين توليد هيدروکربنهاي نسوخته، اکسيدهاي ازت (ناکس (NOx)) و دوده، بخش عظيمي از سرمايه گذاريها را در اين زمينه به خود جلب کرده است. با آغاز قرن بيستم و توليد انبوه اتومبيلهاي بنزيني، مسئله کاهش آلايندههاي خروجي از موتور اتومبيل و کاهش مصرف سوخت و گرم شدن تدريجي کره زمين بسياري از کارخانههاي اتومبيلسازي را به فعاليت گسترده در زمينه توليد موتورهاي با مصرف کمتر و توليد آلايندههاي کمتر وادار کرده است. مهم‌ترين بخش اين مسئله توليد يک مخلوط مناسب از سوخت و هوا ميباشد که به شدت به سيستم پاشش سوخت مرتبط ميباشد. توسعه اخير موتورهاي بنزيني تزريق مستقيم Gasoline Direct Injection (GDI))) نويدبخش دستيابي به مصرف سوخت کمتر همراه با کم شدن آلايندگي در دودهاي خروجي حاصل از احتراق در اين موتورها ميباشد. تزريق توسط سيستم مجهز به انژکتور تا حد نسبتاً زيادي فاکتورهاي عملکردي موتور را بهبود ميبخشد. براي مثال انژکتورهاي چرخشي فشار بالا که در موتورهاي بنزيني تزريق مستقيم مورد استفاده قرار ميگيرند يکي از اجزاي بسيار موثر و مهم در سيستم تزريق سوخت ميباشند که تأثير بسيار زيادي بر روي عملکرد اينگونه موتورها دارند. اين انژکتورها در فشارهاي پاشش به نسبت پايين (بين 1 تا 10 مگا پاسکال) سوخت را به خوبي اتميزه (Atomize) کرده و فرآيند اختلاط بين سوخت و هوا را تسهيل ميبخشند. اين عمل سبب آزاد شدن انرژي بيشتري از مقدار معين حجم سيال به جهت افزايش سطح مقطع تماس سوخت با هوا ميگردد ]1[. اين‌گونه انژکتورها نسل توسعه يافتهاي از اتمايزرهاي ساده ميباشند که از دير باز در توربينهاي گاز و موتور موشکها مورد استفاده قرار ميگرفتند. اغلب مطالعات اوليه که در مورد انژکتورهاي چرخشي فشار بالا انجام شده است در رابطه با پديدههايي ميباشند که بعد از خروج سيال از انژکتور رخ ميدهد. حال آنکه از مشخصات جريان سوخت داخل انژکتورها که تأثير بالقوهاي بر روي مراحل اتميزه شدن آن در خارج از انژکتور دارد کمي غفلت صورت گرفته است. همچنين مطالعات آزمايشگاهي بسيار زيادي نشان دادند که تغييرات کوچک در هندسه داخل انژکتور ميتواند تأثيرات بسيار زيادي بر روي مشخصههاي اسپري توليد شده توسط انژکتور داشته باشد. از جمله برترین مزیتهای استفاده از انژکتورهای چرخشی فشاری برای پاشش سوخت در موتورهای احتراق داخلی، قابلت تولید الگوهای مختلف پاشش بر مبنای فشارهای پشت مختلف در سیلندر در طول فرآیند تزریق میباشد ]2[. از جمله مهمترین مشخصههای پاشش در انژکتورها که میتوان برای بررسی کیفیت پاشش از آنها استفاده نمود، ضریب تخلیه و زاویه مخروط پاشش میباشند. ضريب تخليه تابعي از اختلاف فشار به وجود آمده در طول گذر از انژکتور بوده و همچنين به مقداري از جريان سيال که ميتواند از تمام سطح انتهايي اوريفيس گذر کند مرتبط ميباشد ]1[. ضريب تخليه نسبت دبي واقعي گذرنده از اوريفيس به ماکزيمم دبي تئوري گذرنده از اوريفيس در يک افت فشار ثابت در طول اتمايزر تعريف ميشود و مقدار آن از رابطه (1) به دست میآید. برای اتمایزر ایده آل که جریان با عدد رینولدز بالا در آن حضور دارد، مقدار ضریب تخلیه به یک خواهد رسید ]3[.

(1)

زاويه مخروط پاشش (θ) در حالت کلي توسط رابطه (2) تعريف ميگردد:

θ                                 = 2(2)

در روابط (1) و (2)، Q بیانگر دبی جرمی ورودی به انژکتور، ΔP افت فشار در گذر از انژکتور، 𝜌l چگالی سوخت، Ao  مساحت سطح مقطع اوریفیس،  میانگین سرعت مماسی و  میانگین سرعت محوری در خروجی از اوریفیس میباشند.

سادهترین نوع از انژکتورهای چرخشی فشاری با نام انژکتور چرخشی فشاری ساده شناخته میشود که در شکل 1 نشان داده شده است. همان‌طور که از شکل نيز پيدا ميباشد کانالهاي ورودی (Inlet ports)، محفظه چرخش (Swirl chamber) و اوريفيس (Orifice) از اجزاي اصلي اين دسته از انژکتورها ميباشند. لازم به ذکر است که در تمامي انژکتورها از کانالهاي ورودي براي توليد مؤلفه مماسي سرعت به سيالي که وارد محفظه چرخش ميشود استفاده ميگردد. بخش همگرا در محفظه چرخش باعث افزايش سرعت ورودي به اوريفيس خروجي ميگردد. حرکت چرخشي سيال باعث فشرده شدن آن به ديواره شده، يک منطقه کم فشار را در طول خط مرکزي ايجاد ميکند که در نتيجه جريان برگشتي (Back flow) هوا در نازل، گردابهاي از هسته هوا (Air-cored) ايجاد ميگردد. سيالي که از اوريفيس خارج شده به علت نيروهاي جانب مرکز به صورت يک صفحه مخروطي توخالي (Hollow cone sheet) به بيرون گسترش مييابد.

تحقیقات آزمایشگاهی و عددی متعددی برای بررسی اثر هندسه انژکتورها بر روی مشخصههای اسپری در آنها انجام شده است. ]4، 5 و 6[. دوماس (Doumas) و لستر (Laster) ]7[ تحقيقات آزمايشگاهي زيادي را براي بدست آوردن روابط تجربي روي بيش از 60 اتمايزر چرخشي فشاري که محدوده وسيعي از ابعاد داخلي انژکتور را در بر ميگرفت انجام دادند. با انجام اين آزمايش‌ها آن‌ها دريافتند که صفحه مخروطي سيال که در اوريفيس خروجي توليد ميگردد کاملاً توخالي است و دو مشخصه عملکردي زاويه مخروط پاشش و ضريب تخليه کاملاً به هندسه انژکتور وابسته ميباشند.

در این تحقیق اثر هندسه بخشی از انژکتور به نام چرخشساز Swirl generator)) بر روی کیفیت اتمیزاسیون سیال در نوعی از انژکتورهای چرخشی فشاری با ورودیهای مارپیچ به صورت عددی مورد بررسی قرار گرفته است. شکل 2 هندسه کلی این نوع از انژکتورها را به صورت سهبعدی نمایش میدهد.

معادلات حاکم

برای مدلسازی و تحلیل جریان داخلی از یک روش حل عددی (کد عددی FLUENT 6.3.26) بهره گرفته شده است و برای تعقیب و مدلسازی جریان دو فازی در محدوده تماس دو فاز در داخل و خارج از انژکتورها از مدل نسبت حجمی سیال (Volume-of-fluid (VOF)) استفاده شده است. معادلات اصلی حاکم بر جریان که توسط کد عددی برای مدلسازی جریان در داخل و خارج از انژکتور حل میگردند عبارتند از معادلات پیوستگی (3) و معادلات ناویر استوکس (4).

(3)                           (4)

اگر رابطه (3) برای فاز مایع با نسبت حجمی 𝜙 در سلول محاسباتی در نظر گرفته شود، برای فاز گازی در آن سلول خواهیم داشت:

(5)

مجموع نسبتهای حجمی در هر حجم کنترل باید برابر با یک باشد و برای سلولی که تمام آن انباشته از فاز گازی است  میباشد. از آنجا که جریان در دامنه حل دو فازی است، علاوه بر فشار و سرعت، نسبت حجمی فازها نیز در تمامی سلولهای محاسباتی متغیر در نظر گرفته میشوند و برای نمونه لزجت در سلول محاسباتی از رابطه ترکیبی زیر که اثر هر دو فاز در آن لحاظ شده است محاسبه میگردد:

(6)

در رابطه (4) نیروی حجمی در نظر گرفته شده در انتهای رابطه، مربوط به محاسبات صورت گرفته در روش نسبت حجمی سیال بوده و نیروی کشش سطحی متوسط بین دو فاز را وارد محاسبات مینماید و توسط معادله زیر تعریف میگردد:

(7)

که در رابطه (7)، معرف انحنای سطح تماس دو فاز در سلول و  معرف ضریب کشش سطحی میان دو فاز میباشد. همچنین با توجه به سرعت بسیار بالای فاز مایع، جریان در داخل انژکتورها از نوع جریانهای مغشوش میباشد و از مدل k-ɛ (RNG) برای لحاظ کردن اثر آشفتگی جریان در حل عددی استفاده شده است. این انتخاب عمدتاً به این دلیل صورت گرفته است که در این نوع از انژکتورها، مؤلفه چرخشی سرعت دارای اندازه بسیار بزرگی بوده و برای لحاظ کردن این اثر، بهترین مدل توربولانسی موجود دسته معادلات (RNG) میباشند ]8، 9 و 10[. روابط (8) و (9) به ترتیب بیانگر معادلات انرژی جنبشی توربولانس و نرخ اتلاف انرژی جنبشی توربولانس میباشند. در این روابط  بیانگر تولید انرژی جنبشی توربولانس ناشی از گرادیانهای اصلی سرعت میباشد و  معرف تولید انرژی جنبشی توربولانس ناشی از نیروهای شناوری میباشد.

(8)

(9)

و  به ترتیب معرف مقادیر معکوس عدد پرانتل موثر برای ɛ و k میباشند. ثابتهای این مدل، و  میباشند که به صورت تحلیل از مدل RNG استخراج میگردند و در حلهای انجام شده مطابق با پیشفرض کد عددی به ترتیب برابر با 42/1 و 68/1 در نظر گرفته شدهاند.

جزئیات روش عددی مورد استفاده

برای هر دو دسته مدلسازیهای دو بعدی و سه بعدی، از الگوریتم مرتبه دوم بالادستی برای گسسته سازی معادلات مومنتوم استفاده شده و معادلات به صورت صریح حل شدهاند. همچنین از الگوریتم سیمپل (SIMPLE) برای حصول معادله گسسته جهت تصحیح فشار در سلولهای محاسباتی استفاده شده است. از روش نسبت حجمی سیال برای مدلسازی جریان دو فازی داخل و خارج از انژکتور و تعقیب دقیق سطح مشترک فازها استفاده شده است. برای مقایسه نتایج به دست آمده با اندازهگیریهای آزمایشگاهی در مدلسازیهای دو بعدی، فرض متقارن محوری بودن نیاز به محاسبه و معادلسازی سرعتها در مدلسازی انجام شده با ورودی حلقوی برای جریان را در مقایسه با ورودیهای محدود جریان در اتمایزر اصلی را بیان میکند. پهنای ورودی حلقوی و مؤلفه‌های مماسی و چرخشی سرعت در این بخش با استفاده از مومنتوم زاویهای، دبی جرمی کلی گذرنده از آن و همچنین انرژی جنبشی سیال در ورودی محاسبه میگردند. بر اساس محاسبات بر این مبنا، مؤلفه‌های مماسی و چرخشی سرعت به ترتیب توسط روابط (10) و (11) به دست میآیند.

(10)

(11)

در این روابط ds قطر محفظه چرخشی، dp قطر ورودی و Ap مساحت سطح مقطع کانال ورودی میباشد.

تایید صحت کد عددی مورد استفاده

برای اطمینان از صحت نتایج به دست آمده از تحلیلهای عددی، ارزیابی روش مورد استفاده و مقایسه آنها با نتایج آزمایشگاهی در دسترس امری بسیار مهم میباشد. در این پژوهش شبیهسازیهای دوبعدی برای مقایسه با نتایج آزمایشگاهی که مربوط به یک نوع از انژکتورهای چرخشی فشاری ساده دارای سوزن است انجام پذیرفته و سپس همان مدلها به صورت سهبعدی شبیهسازی شده و تمامی نتایج با هم مقایسه شدهاند. نتایج حاصل از تحلیل عددی به کمک کد در دسترس که مورد استفاده در این پژوهش است، توافق بسیار خوبی با دادههای آزمایشگاهی داشته است. در شبیهسازیهای عددی، سیال مایع نرمال هپتان (C7H16) در دمای ثابت 300 کلوین در نظر گرفته شده است. استقلال شبکه از تعداد سلولهای محاسباتی، استقلال حل از دامنه حوزه حل و همچنین استقلال حل از گام زمانی در تمامی مدلسازیها بررسی شده و برای مدلسازیهای این بخش، در حالت دو بعدی 24662 و در حالت سه بعدی 241700 سلول محاسباتی برای استقلال جوابها از تعداد سلولهای محاسباتی انتخاب شده است. مقدار ضریب تخلیه و زاویه مخروط پاشش با انتخاب این تعداد سلول محاسباتی، ثابت شده و با تغییر تعداد سلولها جوابها تغییری نخواهند کرد. انژکتور مدلسازی شده در این بخش دارای قطر محفظه چرخش برابر با 5 میلیمتر، نسبت طول به قطر اوریفیس برابر با یک، زاویه مخروطی سوزن معادل 140 درجه و لیفت سوزن 70 میکرومتر میباشد. خلاصه ای از نتایج به دست آمده و مقایسه آنها با کارهای آزمایشگاهی در جدول 1 آورده شده است.

جدول 1- مقایسه نتایج مدلسازیهای دو بعدی و سه بعدی با نتایج آزمایشگاهی

| مدلسازیهای دو بعدی |
| --- |
| منبع استخراج نتایج | ضریب تخلیه) (Cd | زاویه مخروط پاشش (درجه) |
| آزمایشگاهی ]2[ | 1200/0 | 00/90 |
| تحقیق حاضر | 1187/0 | 90/91 |
| مدلسازیهای سه بعدی |
| منبع استخراج نتایج | ضریب تخلیه) (Cd | زاویه مخروط پاشش (درجه) |
| تحقیق حاضر | 1134/0 | 70/92 |

همان طور که از مقایسه نتایج پیدا است، توافق خوبی میان نتایج روش عددی مورد استفاده و کارهای آزمایشگاهی دیده میشود. شکل 3 کانتور توزیع فازها در یکی از زمانهایی که انژکتور هنوز به حالت کارکرد پایدار خود نرسیده است (23/0 میلیثانیه)، و شکل 4 خطوط مسیر جریان را در حالت کارکرد پایدار انژکتور نمایش میدهند. همانطور که در شکلها دیده میشود بخشی از محیط تخلیه سیال نیز جهت درک بهتر چگونگی اتمیزاسیون سیال مدلسازی شده است.

مدلسازی انژکتورهای چرخشی فشاری با ورودی مارپیچ

برای مطالعه اثر هندسه بخش چرخشساز بر روی مشخصههای جریان و کیفیت پاشش در انژکتورهای چرخشی فشاری با ورودیهای مارپیچ، مدلسازیهای متعدد سه بعدی انجام پذیرفته است. پارامترهای هندسی مورد نظر عبارت از زاویه چرخش (زاویه کانالهای مارپیچ) و تعداد کانالهای مارپیچ میباشند. مقطع تمامی کانالهای مارپیچ مربع شکل و با طول ضلع 5/0 میلیمتر در نظر گرفته شده است. شکل 5 یکی از مدلسازیهای انجام شده برای انژکتور با شش کانال مارپیچ با زاویه چرخش 5/32 درجه را نشان میدهد. همان گونه که در شکل دیده میشود، مسیر عبور جریان در کد عددی مدلسازی و تحلیل میشود.

جدول 2 مشخصات هندسی مدلهای مورد بررسی را نشان میدهد. در این بخش هم سیال مایع نرمال هپتان در دمای 300 درجه کلوین در نظر گرفته شده است و دبی جرمی ورودی معادل 01/0 کیلوگرم بر ثانیه تحت فشار 7 مگاپاسکال میباشد. لازم به ذکر است که تعداد سلولهای محاسباتی در این بخش حدود 600000 سلول بوده که بیانگر هزینه بسیار بالای محاسبات میباشد. همان گونه که در جدول 2 نیز آورده شده است، در مجموع تعداد هفت عدد مدلسازی سه بعدی برای بررسی اثر پارامترهای هندسی بر کیفیت پاشش در اتمایزرهای چرخشی فشاری با ورودیهای مارپیچ انجام شده است.

جدول 2- مشخصات هندسی مدلسازیهای انجام شده برای انژکتورهای چرخشی فشاری با ورودی مارپیچ

| قسمتهای انژکتور | مقدار |
| --- | --- |
| طول کلی انژکتور (میلیمتر) | 14/6 |
| طول اوریفیس (میلیمتر) | 8/0 |
| قطر اوریفیس (میلیمتر) | 84/1 |
| قطر بخش چرخشساز (میلیمتر) | 5 |
| قطر مخزن اصلی (میلیمتر) | 64/5 |
| تعداد کانالهای مارپیچ | 3 و 6 و 9 و 12 |
| زاویه چرخش | 5/32 و 45 و 60 و 75 |
| طول ضلع کانالهای مارپیچ (میلیمتر) | 5/0 |

نتایج

برای بررسی اثر زاویه کانالهای مارپیچ بر کیفیت پاشش، چهار مورد مدلسازی با زوایای 5/32، 45، 60 و 75 درجه برای انژکتوری با 6 کانال مارپیچ انجام شده است. شکل 6 تغییرات زاویه مخروط پاشش و ضریب تخلیه را در برابر تغییرات زاویه کانالهای مارپیچ نشان میدهد. افزایش هر یک از دو پارامتر زاویه مخروط و ضریب تخلیه بیانگر بهبود کیفیت اتمیزاسیون میباشد. با بررسی شکل 6 دیده میشود که با افزایش زاویه چرخش، زاویه مخروط پاشش کاهش و ضریب تخلیه افزایش پیدا میکند. با افزایش زاویه چرخش از 5/32 درجه تا 75 درجه، ضریب تخلیه با افزایش قابل توجهی مواجه شده است.

شکل 7 تغییرات زاویه مخروط پاشش و ضریب تخلیه را در برابر تغییرات تعداد کانالهای مارپیچ نشان میدهد. تعداد 3،6،9 و12 کانال با زاویه 5/32 درجه برای این دسته از مدلسازیها انتخاب شدهاند. برای انتخاب بهترین هندسه جهت اتمیزه کردن دبی معینی از سوخت، با توجه به نرخ تغییرات مشخصههای اسپری و اولویت مورد نظر برای هر کاربرد مشخص، میتوان هندسه بهینه را بدست آورد. همان طور که از شکل 7 مشخص است، انژکتوری که دارای بیشترین تعداد کانالهای مارپیچ است اسپری با کوچکترین زاویه را تولید میکند و از طرفی هم دارای بیشترین مقدار ضریب تخلیه میباشد. نکته قابل توجه این است که با بررسی شکل 7 میتوان دریافت که با افزایش تعداد کانالها، زاویه مخروط پاشش با شیب نسبتاً کمی کاهش پیدا میکند و در مقابل، افزایش ضریب تخلیه با شیب قابل ملاحظه‌ای صورت میپذیرد. به گونهای که با افزایش تعداد کانالها از 3 عدد به 12 عدد، ضریب تخلیه تا حدود 25 درصد افزایش پیدا میکند.

شکل 8 کانتور توزیع فازها را برای حالت کارکرد پایدار انژکتوری با 6 کانال مارپیچ 5/32 درجه نشان میدهد. در شکل 8 هسته هوای تشکیل شده در داخل انژکتور که تا نوک سوزن آن امتداد دارد به وضوح قابل مشاهده میباشد. همان طور که در بخش مقدمه نیز اشاره شد، در صورت مناسب بودن اندازه مؤلفه‌های شرعت در ورودی انژکتور، هسته هوای پایداری در زمان کارکرد پایدار انژکتور از محیط تخلیه به سمت بیرون شکل میگیرد و تخلیه فاز مایع به صورت یک مخروط توخالی از دهانه اوریفیس به سمت بیرون خواهد بود. هسته هوای شکل گرفته در شکل 8 با رنگ تیره تر به وضوح قابل مشاهده است.

نتيجه‌گيري و جمعبندی

شبیهسازیهای سهبعدی متعددی برای تعیین اثر هندسه چرخشساز بر زاویه مخروط پاشش و ضریب تخلیه در انژکتورهای چرخشی فشاری با کانالهای مارپیچ انجام شده است. نتایج نشان میدهند که با افزایش تعداد کانالهای مارپیچ، توزیع جریان یکنواخت‌تر شده اما به جهت افزایش سطح تماس و بیشتر شدن تلفات، زاویه مخروط پاشش کاهش مییابد. این در حالی است که ضریب تخلیه اندکی بهبود پیدا کرده و به مقدار واحد نزدیک‌تر میگردد. همچنین با افزایش زاویه کانالها، روند تغییرات به همین شکل میباشد. برای انتخاب هندسه بهینه جهت اتمیزه کردن یک دبی جرمی مشخص از سیال، دقت به نرخ تغییرات گفته شده نکته کلیدی میباشد. بهبود کیفیت ساخت و استفاده از موادی با کمترین تولید اصطکاک جهت اتمیزه کردن یک سوخت مشخص از دیگر موارد مهم میباشد که با بررسی نتایج میتوان به آن پی برد.

شکلها و نمودارها

شکل 1- نمایی از یک انژکتور چرخشی فشاری ساده با دو کانال ورودی ساده

شکل 2- انژکتور چرخشی فشاری با ورودیهای مارپیچ

شکل 3- کانتور توزیع فازها بر مبنای توزیع فاز مایع برای انژکتور چرخشی فشاری سوزندار در زمان 23/0 میلیثانیه پس از شروع تزریق

شکل 4- کانتور خطوط جریان در حالت کارکرد پایدار انژکتور چرخشی فشاری سوزندار

شکل 5- مدلسازی انجام شده برای مسیر گذر سیال در انژکتور چرخشی فشاری با ورودی مارپیچ

شکل 6- تغییرات ضریب تخلیه و زاویه مخروط پاشش در برابر تغییرات زاویه کانالهای مارپیچ

شکل 7- تغییرات ضریب تخلیه و زاویه مخروط پاشش در برابر تغییرات تعداد کانالهای مارپیچ

شکل 8- کانتور توزیع فازها در حالت کارکرد پایدار انژکتور در یک برش طولی گذرنده از مرکز در صفحه XZ

مراجع

[1] Lefebvre, A. H., Atomization and Sprays, Heempshire publishing Co., 1989.

[2] C. Arcoumanis, M. Gavaises, B. Argueyrolls and F. Galzin, Modeling of pressure swirl atomizers for GDI engines, SAE Technical paper, Paper No. 1999-01-0500, pp. 516-532, 1999.

[3] R.S. Brodkey, The phenomena of fluid motions, Reading, Mass: Addison Wesley Pub. Co. 1967.

[4] H. Zhou, Numerical analysis of the 3-D flow field of pressure atomizers with V-shaped cut at orifice, Journal of hydrodynamics, Vol. 23(2), pp. 187-192, 2011.

[5] Y.C. Khoo, and G.K. Hargrave, Real-Sized Pressure Swirl GDI Injector Investigation with HSFV and FPIV, Journal of Physics: Conference Series 45, PP 77-84, 2006.

]6 [مسعود یزدی ممقانی به راهنمايي دکتر محمدرضا مدرس رضوي، پايان نامه، مدلسازي جريان داخلي در انژکتورهاي چرخشي فشاري و بررسي اثر طرح چرخشساز بر عملکرد آنها ، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده مهندسي، شهریور 1392.

[7] Domas, M. and Laster, R., Liquid-Film Properties for Centrifugal Spray Nozzles, Chemical Engineering Progress, pp.518-526, 1953.

[8] Benjamin, M., Mansour, A., Samant, U. G., Jha, S., Liao, Y, Haris, T. and Jeng, S. M., Film Thickness, Droplet Size Measurements and Correlations for Large Pressure Swirl Atomizers, American Society of Mechanical Engineers, paper 98-Gt-537, 1998.

[9] Benjamin, M. A., Jeng, S. M. and Jog, M. A., Comparisons of Simplex Atomizer Correlations with Detailed CFD and Experimental Data, Proceedings of the Proceedings of the 10th Annual Conference on Liquid Atomization and Spray System- America, Irvine, CA, pp. 45-49, 1997.

[10] Ibrahim, A., Comprehensive Study of Internal Flow Field and Linear and Nonlinear Instability of an Annular Liquid Sheet Emanating from an Atomizer, phd dissertation, Department of Aerospace Engineering and Engineering Mechanics, University of Cincinnati, 2006.