کنترل مستقیم گشتاور و شار ماشین القایی از دو سو تغذیه شده بدون جاروبک مبتنی بر روش کنترلی ساختار متغیر

حمیدرضا مصدق ، حسین ابوترابی زارچی

دانشکده مهندسی، گروه برق

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

چکیده- در این مقاله یک روش کنترل مستقیم گشتاور (DTC) جدید مبتنی بر کنترل مود لغزشی، کنترلکنندهی PI   خطی و مدولاسیون بردار فضایی (SVM) جهت درایو ماشین القایی از دو سو تغذیه شده بدون جاروبک (BDFIM) ارائه میشود. روش پیشنهادی ضمن حفظ خصوصیات برجسته کنترل مستقیم گشتاور (پاسخ سریع و حداقل حساسیت به پارامترهای ماشین)، با کاهش نوسانات شار و گشتاور، رفتار حالت دائم و گذرا را نیز بهبود میبخشد. نتایج شبیهسازی نیز نشاندهنده عملکرد دقیق، سریع و مقاوم روش پیشنهادی میباشد.

واژه‌های کلیدی — ماشین القایی از دو سو تغذیه شده بدون جاروبک، کنترل مستقیم گشتاور، کنترل مود لغزشی، کنترل PI خطی

مقدمه

ماشين القايي دو سو تغذيه شده بدون جاروبک يک ماشين القايي تک قابه و بدون جاروبک است که دو سيمپيچ سه فاز متعادل داشته و هر دو آنها بر روي استاتور نصب ميشود. يکي از آنها سيمپيچ قدرت است که به طور مستقيم به شبکه متصل ميشود و بخش عمدهای از توان، از طریق این سیمپیچ، بین شبکه و ماشین تبادل میشود. سيمپيچ ديگر که از طريق يک مبدل پشت به پشت با ظرفيتي کمتر از ظرفيت ماشين به شبکه متصل گردیده است، سيمپيچ کنترل ناميده ميشود ]1[. مبدل سمت ماشین وظیفه کنترل سرعت روتور و توان راکتیو ماشین را برعهده دارد. اما مبدل سمت شبکه ضمن کنترل ولتاژ لینک DC، با تزریق و یا جذب توان راکتیو، ولتاژ پایانه BDFIM، را تنظیم میکند ]2[.  لازم به ذکر است که ظرفيت سيمپيچ کنترل به محدودهي سرعت مورد نياز و همپنين نيازمنديهاي توان راکتيو بستگي دارد ]3[.

BDFIM به دليل مزايايي مانند حذف جاروبک (تعمیرات کم و افزایش قابلیت اطمینان) و استفاده از اینورتری با ظرفیتی در حدود 30 درصد ظرفیت ماشین، در چند سال اخير مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است تا بتوان این ماشین را در برخی از کاربردهای صنعتی نظیر توربینهای بادی به کار برد]1[. البته موضوعی که باید به آن توجه داشت رفتار دینامیکی این ماشین است که باعث شده تا اجرای روشهای مرسوم کنترلی بر روی این ماشین دشوار گردد. با این وجود در سالهای اخیر روشهای متنوع کنترلی از جمله روش کنترل مستقیم گشتاور بر روی BDFIM اجرا شده است]4[.

هر چند با کمک روش کنترل برداري، امکان کنترل مستقل گشتاور و شار مغناطيسي براي انواع ماشينهاي الکتريکي فراهم شد اما اين امکان در شرايط گذراي شار، محقق نميگردد. به علاوه، وابستگي زياد به پارامترهاي ماشين، نياز به حسگرهای موقعیت به منظور دستیابی به کنترل مجزای شار وگشتاور، رگولاتورهاي اضافي براي کنترل جريان موتور و نیز انتقال دستگاههاي مختصات، محققين را به استفاده از روش کنترل مستقيم گشتاور به جاي کنترل برداري ترغيب کرده است. علاوه بر سادگی پیادهسازی روش DTC، دستیابی به کنترل مطلوب گشتاور در حالت دائم و شرایط گذرا از دیگر ویژگیهای این روش کنترلی میباشد.

با این حال روش DTC  کلاسیک به دلیل استفاده از کنترل کننده هیسترزیس دارای معایب شناخته شدهای همچون پيچيدگي کنترل شار و گشتاور در سرعتهاي بسيار پائين، ريپل زياد در گشتاور، شار و جريانهاي استاتور، فرکانس کليدزني متغير، ميزان اغتشاش زياد در سرعتهاي کم، عدم امکان کنترل مستقيم بر روي جريان و ایجاد نویز صوتی، می باشد. علاوه بر موارد اخير، روش DTC کلاسيک براي دستيابي به عملکرد مناسب کنترل گشتاور و محدود نمودن خطاي شار و گشتاور در يک باند مشخص و نيز تخمين آنها نياز به فرکانس نمونهبرداري زياد دارد ]5.[

در سالهای اخير، تحقيقات گستردهاي در راستاي بهبود مشکلات فوقالذکر انجام شده است. استفاده از جداول کليدزني اصلاح شده ]6[، اصلاح الگوهاي کليدزني ]7[، اصلاح مقايسهکنندهها با و بدون محدوده هيسترزيس دو و سه سطحي ]8[، اعمال روشهاي فازي و عصبي – فازي ]9[، استفاده از تخمينگرهاي اصلاحشده شار براي بهبود عملکرد آنها در سرعتهاي پائين ]10[، و بالاخره اعمال روشهاي مبتني بر PWM، SVM ]11[ و نیز کنترل پیشبین ]12[ براي تثبيت فرکانس کليدزني  مطرح شدهاند.

در این مقاله، یک روش DTC جدید مبتنی بر کنترل مود لغزشی، کنترل خطی و مدولاسیون بردار فضایی جهت درایو BDFIM ارائه میگردد که در عین حال که خصوصیات برجسته DTC (پاسخ سریع و حداقل حساسیت به پارامترهای ماشین) را حفظ میکند، با کاهش نوسانات شار و گشتاور، رفتار حالت دائم را نیز بهبود میبخشد.

معرفی ماشین القایی از دو سو تغذیه شده بدون جاروبک

1.2. عملکرد BDFIM

استاتور این ماشین از دو سیمپیچ مجزاء تشکیل شده است که برای جلوگیری از کوپلاژ مستقیم بین دو سیمپیچ، تعداد قطبهای متفاوتی دارند. همچنین به منظور کاهش نیروهای الکترومغناطیسی بر ری روتور، اختلاف زوج قطبهای دو سیمپیچ استاتور باید بزرگتر از یک باشد ]13[:

| (1) |  |
| --- | --- |

روتور این ماشین نیز بهگونهای خاص طراحی میشود. متداولترین ساختاری که در روتور این ماشین به کار میرود روتور آشیانهای (nested-loop) است. تعداد آشیانهها که همان تعداد قطبهای روتور است برابر با مجموع زوج قطبهای سیمپیچ قدرت و کنترل میباشد تا باعث ایجاد کوپلاژ غیر مستقیم میان دو سیمپیچ قدرت و کنترل گردد ]2[.

به دلیل ساختار ویژه روتور، مدهای کاری متفاوتی برای این ماشین بدست میآید. اما بهترین عملکرد BDFIM در مد سنکرون حاصل میشود. در این مد، فرکانس ولتاژ القایی در سیمپیچ قدرت به واسطه کوپلاژ غیر مستقیم با سیمپیچ کنترل برابر با فرکانس منبع ولتاژ سیمپیچ قدرت میباشد. این شرایط منجر به ایجاد دو میدان توسط سیمپیچهای استاتور میگردد که همسرعت با روتور میچرخند. همچنین با توجه به تعداد قطبهای روتور، به منظور دستیابی به کوپلاژ غیر مستقیم که اساس تولید گشتاور در این ماشین میباشد، جهت چرخش نیرو محرکه مغناطیسی سیمپیچ قدرت نسبت به روتور، مخالف با جهت چرخش نیرو محرکه مغناطیسی سیمپیچ کنترل خواهد بود. در این شرایط خواهیم داشت ]13[:

| (2) |  |
| --- | --- |

بنابراین سرعت سنکرون روتور به صورت ذیل تعریف میشود ]1[:

| (3) |  |
| --- | --- |

که در رابطه (3)،  و  به ترتیب سرعت زاویهای و زوج قطب سیمپیچ قدرت و و   سرعت زاویهای و زوج قطب سیمپیچ کنترل میباشد. مقادیر  و  میتواند با توجه به توالی فازها، مثبت و یا منفی باشد. بدلیل آنکه توالی فاز سیمپیچ قدرت غالباً مثبت میباشد بنابراین با توجه به توالی فاز سیمپیچ کنترل دو نوع عملکرد داریم: 1- عملکرد زیر سنکرون، که در آن، مقدار منفی دارد و 2- عملکرد فوق سنکرون که در آن،  مقدار مثبت دارد ]12[.

2.2. مدل BDFIM

مدل ماشین در قاب شار سیمپیچ قدرت به صورت ذیل میباشد ]1[:

| (4) |  |
| --- | --- |
| (5) |  |
| (6) |  |
| (7) |  |
| (8) |  |
| (9) |  |

که در معادلات فوق زیرنویس 1، 2 و r به ترتیب نشاندهندهی سیمپیچ قدرت، سیمپیچ کنترل و روتور میباشد.

گشتاور الکتریکی مطابق  رابطهی (10)، بدست میآید:

| (10) |  |
| --- | --- |

معادله مکانیکی ماشین نیز در رابطه (11) معرفی شده است:

| (11) |  |
| --- | --- |

که در آن  ممان اینرسی،ضریب اصطکاک و  گشتاور بار میباشد.

پارامترها و متغیرهای به کار رفته در معادلات (4) تا (9)، در جدول (1)             معرفی شدهاند:

جدول1: معرفی پارامترها و متغیرها

|  | ولتاژ ، جریان و شار |
| --- | --- |
|  | مقاومت سیمپیچ قدرت، سیمپیچ کنترل و روتور |
|  | اندوکتانس خودی سیمپیچهای استاتور و روتور |
|  | اندوکتانس متقابل سیمپیچهای استاتور و روتور |

کنترل ساختار متغیر

با توجه به ماهیت غیرخطی ماشینهای الکتریکی، چنانچه ولتاژ مرجع سیمپیچ کنترل توسط کنترلکنندههای غیرخطی تولید گردد، عملکرد مطلوبتری از درایو الکتریکی بدست میآید. در این میان کنترلکننده مود لغزشی به علت مقاوم بودن نسبت به تغییرات و نامعینیهای موجود در پارامترهای سیستم تحت کنترل و پاسخ دینامیکی سریع و همچنین توانایی جبران اثرات اغتشاش و عدم قطعیتها مورد توجه محققین درایوهای الکتریکی قرار گرفته است. اما مقاوم بودن این نوع کنترلکننده تنها مربوط به فاز لغزش آن است و فاز رسیدن بهگونهای طراحی میشود که مسیرهای حالت مکانیکی سیستم هر چه سریعتر به فاز لغزش منتهی گردد. به عبارت دیگر، دینامیک سیستم برای تمام زمانها به طور کامل مقام نیست. بنابراین کنترلکنندههای مود لغزشی متعارف دارای این ضعف اساسی میباشند که ممکن است کنترلکننده نتواند پایداری خود را در فاز رسیدن نسبت به نامعینیها و اغتششات حفظ نماید. همچنین عیب دیگر کنترل به روش مود لغزشی، وجود پدیدهی شوریدگی میباشد.

به منظور بهبود قوام سیستم به نامعینیها و در عین حال حذف پدیدهی شوریدگی سیستم کنترلی، در این مقاله یک روش کنترلی که در واقع ترکیبی از کنترلکنندهی PI   خطی و کنترلکننده مود لغزشی میباشد تحت عنوان کنترل ساختار متغیر ارائه میشود. روش پیشنهاد شده در عین سادگی در اجرا، دارای بهترین ویژگیهای کنترلکنندهی خطی یعنی عملکرد آرام و بدون شوریدگی، و بهترین ویژگیهای کنترل کنندهی مود لغزشی یعنی قوام نسبت به نامعینیها میباشد. از دیگر مزایای این روش کنترلی میتوان به عدم وابستگی به پارامترهای سیستم اشاره کرد.

بلوک دیاگرام کنترل مستقیم شار و گشتاور BDFIM مبتنی بر ساختار متغیر در شکل (1) نشان داده شده است.

شکل1: بلوک دیاگرام کنترل مستقیم شار و گشتاور BDFIM مبتنی بر ساختار متغیر

شکل2: کنترلکننده ساختار متغیر شار و گشتاور BDFIM

پارامترهای کنترلی، دامنه شار سیمپیچ کنترل و گشتاور ماشین میباشد. وظیفه اصلی کنترلکننده ساختار متغیر که در شکل (2) نمایش داده شده است، دستیابی سریع به کنترل شار سیمپیچ کنترل و گشتاور میباشد. این روش کنترلی، یک DTC انعطافپذیر میباشد که مزایایی مانند عملکرد نرم و مقاوم در مقابل اغتششات دارد. یک واحد SVM وظیفه تولید سیگنالهای کلیدزنی (، و ) را برعهده میگیرد.

سطح لغزش  به صورت ذیل تعریف میشود:

| (12) |  |
| --- | --- |
| (13) |  |

که در روابط فوق،و خطای شار سیمپیچ کنترل و گشتاور هستند. بالانویس ^ نشاندهندهی مقادیر اندازهگیری شده و

بالانویس * نشاندهندهی مقادیر مرجع میباشد. ثابتهای طراحی و  باعث رسیدن به دینامیک مطلوب در سطح لغزش میشود. ولتاژ مرجع استاتور،  در خروجی کنترلر ساختار متغیر بدست میآید که  توسط قانون کنترل شار سیمپیچ کنترل و   توسط قانون کنترل گشتاور تولید میگردند. از تابع علامت، ، در قانون کنترل استفاده شده است.

| (14) |  |
| --- | --- |
| (15) |  |

که در روابط فوق، عملگر لاپلاس، ، ، ، بهرههای کنترلر PI میباشند و و  بهرههای کنترلکننده ساختار متغیر میباشد. همچنین در رابطه (15)،  دامنه شار سیمپیچ کنترل میباشد که باید مقدار مرجع را به خوبی دنبال کند. با انتخاب ضرایب مناسب برای کنترلکنندهی خطی و کنترلکنندهی مود لغزشی بهترین پاسخ از لحاظ قوام سیستم و همچنین بهترین پاسخ زمانی بدون عیب پدیدهی شوریدگی قابل حصول است. در تنظیم نمودن ضرایب باید در نظر داشت که در حالت گذرا کنترلکنندهی خطی غالب است و ضرایب PI میبایست به نحوی تعیین شوند که بهترین پاسخ دینامیکی بدست آید و در حالت دائمی کنترلکنندهی مود لغزشی غالب است و بهترین پاسخ حالت دائمی با تنظیم بهینه و  بدست خواهد آمد.

شبیه سازی

در این قسمت، نتایج شبیهسازی به منظور تایید عملکرد مطلوب روش کنترلی معرفی شده با فرکانس کلیدزنی kHz4 ارائه میشود. تمامی شبیهسازیها بر مبنای مشخصات یک نمونه BDFIM انجام میشود که مقادیر پارامترهای مهم آن در جدول (2) گردآوری شده است.

جدول2: پارامترهای الکتریکی BDFIM

|  | سیمپیچ قدرت | سیمپیچ کنترل | روتور |
| --- | --- | --- | --- |
| مقاومت(Ω) |  |  |  |
| اندوکتان خودی(mH) |  |  |  |
| اندوکتانس متقابل(mH) |  |  |  |

همچنین شبیهسازی در ولتاژ 220 ولت و فرکانس 50 هرتز انجام میپذیرد. سیمپیچ قدرت دارای 2 زوج قطب و سیمپیچ کنترل دارای 4 زوج قطب میباشد. سرعت نامی BDFIM ، 1000 دور بر دقیقه و گشتاور نامی ماشین 27 نیوتن بر متر میباشد.

همانطور که از نتایج شبیهسازی مشاهده میشود، در حالت دائم گشتاور الکتریکی و شار سیمپیچ کنترل ماشین به طور کامل و با کمترین ریپل مقادیر  مرجع (و ) را دنبال میکند.

در شکل (3) همچنین جریانهای سیمپیچ قدرت و کنترل نشان داده شده است. جریان سیمپیچ قدرت با فرکانس شبکه (50 هرتز) نوسان میکند. اما با کنترل سرعت ماشین در مقدار 600 دور بر دقیقه و با توجه به رابطه (1)، فرکانس نوسان جریان سیمپیچ کنترل 10 هرتز خواهد شد که در شکل مربوط به جریان سیمپیچ کنترل به خوبی مشاهده میشود.

شکل3: پاسخ حالت دائم روش کنترلی ساختار متغیر ; گشتاور، شار، جریان سیمپیچ قدرت و جریان سیمپیچ کنترل

در شکل (4) سطح لغزش شار سیمپیچ کنترل و گشتاور مشاهده میشود.

شکل4: سطح لغزش ; شار و گشتاور

در شکل (5)، پاسخ ماشین به تغییر پله گشتاور از 20- تا 20 نیوتن متر نشان داده شده است. همانطور که از شکل دیده میشود پاسخ گشتاور به تغییرات بسیار سریع میباشد. در این حالت نیز شار سیمپیچ کنترل به جز لحظاتی که مقدار گشتاور مرجع تغییر میکند در مابقی زمانها به خوبی مقدار مرجع () را دنبال کرده است.

شکل5: پاسخ پله گشتاور ; گشتاور، شار، جریان سیمپیچ قدرت و جریان سیمپیچ کنترل

نتیجهگیری

در این مقاله یک کنترلکننده ساختار متغیر جهت کنترل مستقیم گشتاور ماشین القایی از دو سو تغذیه شده بدون جاروبک ارائه شده است. ترکیب اصولی کنترلکننده مود لغزشی، کنترل کننده PI خطی، DTC و مدولاسیون بردار فضایی، یک سیستم درایو ساده و مقاوم را بوجود آورده است. به طور ویژه، کنترل مود لغزشی، درایو را نسبت به اغتشاشات گشتاور و تغییرات نقطه کار مقاوم میسازد، کنترلر PI عملکرد آرام و بدون شوریدگی را تضمین میکند، DTC موجب پاسخ دینامیکی سریع میشود و مدولاسیون بردار فضایی، پاسخهای حالت دائم گشتاور، شار و جریان را با کاهش ریپل بهبود میبخشد. نتایج شبیهسازی نشاندهنده عملکرد مطلوب سیستم کنترلی میباشد که درایو ماشین القایی دو سو تغذیه شده بدون جاروبک را برای کاربردهای صنعتی به ویژه کاربرد توربین بادی مناسب میسازد.

منابع

S.Shao, E.Abdi, F.Barati and R.McMahon, “Stator-Flux-Oriented Vector Control for Brushless Doubly Fed Induction Generator”, IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 56, no. 10, October 2009.

S. Tohidi, M.R. Zolghadri, H. Oraee, P. Tavner, E. Abdi and T. Logan, “Performance of the brushless doubly-fed machine under normal and fault conditions”, IET Electr. Power Appl., 2012, vol. 6, Iss. 9, pp. 621–627.

J. Poza, E. Oyarbide, I. Sarasola and M. Rodriguez, “Vector control design and experimental evaluation for the brushless doubly fed machine” , IET Electr. Power Appl., 2009, vol. 3, Iss. 4, pp. 247–256.

I.Sarasola, J.Poza, M.A.Rodriguez and G.Abad, “Direct torque control design and experimental evaluation for the brushless doubly fed machine” , Energy Conversion and Management, 52 (2011) 1226–1234

Casadi, D., Profumo, F. P, Serra, G. and  Tani, A., “FOC and DTC: Two Variable Schemes for Induction Motors Torque Control”, IEEE Transaction on Power Elec., Vol. 17, No. 5, pp. 779-787, Sept. 2002.

Nash, J. N., “Direct Torque Control, Induction Motor Vector Control Without an Encoder”, IEEE Transaction on Industry Applications, Vol. 33, pp. 333-341, March/April 1997.

Faiz, J., Sharifian, M. B., Keyhani, B. A., and Proca, A. B., “Sensorless Direct Torque Control of Induction Motors used in Electrical Vehicle”, IEEE Transaction on Energy Conv., Vol. 18, No. 1, March 2003.

Titinen, P., Pohkalainen, P. and Lalu, J., “The Next Generation Motor Control Method: Direct Torque Control “, EPE Journal, Vol. 5, No. 1, pp. 14-18, Mar. 1995.

Grabowski, P. Z., and Blaabjerg, F., “Direct Torque Neuro-Fuzzy Control of Induction motor Drive, DSP Implementation”, IECON’98, pp. 657-661, Achen, Germany, Aug/Sept. 1998.

Hurst, D. K., Habetler, T. G., Griva, G. and Profumo, F., “Zero Speed Tacho-less IM Torque Control: Simply a Matter of Stator Voltage integration”, IEEE Transaction on Industry Applications, Vol. IA-34, pp. 970-975, 1998.

Lascu, C., Boldea, I. and Blaabjerg, F., “A Modified Direct Torque Control for Induction Motor Sensorless Drive”, IEEE IAS’98, Vol. 1, pp. 415-422, 1998.

I.Sarasola, J.Poza, M.A.Rodriguez and G.Abad, “Predictive Direct Torque Control  for  Brushless Doubly Fed Machine with Reduced Torque Ripple at Constant Switching Frequency” , IEEE (2007).

S.Tohidi, H.Oraee, M.Zolghadri, S.Shao and P.Tavner, “Analysis and Enhancement of Low-Voltage Ride-Through Capability of Brushless Doubly Fed Induction Generator”, ”, IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 60, no. 3, March 2013.