بررسی تاثیر معادلات رشد قطرات در جریان چگالشی بخار اب بر شوک میعان در نازل همگرا-واگرای مافوق صوت

محمد علی فقیه علی ابادی 1، محمدرضا مهپیکر 2

1- دانشجوی کارشناسی ارشد، تبدیل انرژی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

2- استاد، مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

خلاصه

انبساط بخار خشک در طبقات کمفشار توربینهای بخار به علت مافوق سرد شدن بخار موجب بروز پدیده جوانهزایی و متعاقبا دوفازی شدن جریان میشود. محاسبه دقیق خواص جریان از جمله توزیع فشار نقش موثری در مدلسازی جریان دارد. یکی از معادلات مهم حاکم بر جریان بخار تر معادله رشد قطرات است که تعیین کننده نرخ جرمی بخار چگالیده شده بر روی سطح قطرات موجود میباشد. با توجه به مکانیزمهای انتقال جرم و انرژی بین دو فاز بخار و مایع، مدلهای مختلفی برای رشد قطرات استفاده شده است. در تحقیق حاضر دو مدل مختلف رشد قطرات در یک مدلسازی اویلری-اویلری و با یک معادله جوانهزایی اصلاح شده ترکیب گردیده و نتایج توزیع فشار با نتایج تجربی موجود در نازلهای مور مقایسه شده است. بر این اساس استفاده از معادله رشد قطره ای که توسط عدد نودسن بین دو رژیم جریان ازاد مولکولی و رژیم پیوسته ترکیب میگردد بهترین کارکرد را در پیشبینی شوک میعان در نازلهای مور دارد و به ویژه دقت محاسبه فشار ان مطلوب میباشد.

کلمات کليدي: دوفازی، جوانهزایی، مدل رشد قطرات، توزیع فشار، نازل مور

1.  	مقدمه

توربینهای بخار یکی از مهمترین اجزای نیروگاههای فسیلی و هستهای است و به وضوح یکی از مهمترین قسمتهایی است که میتواند بیشترین بهبود را در راندمان نیروگاه داشته باشد. یکی از مشکلات عمده تقطیر بخارتر در طبقات کمفشار توربینهای مولد برق، ایجاد بخار تر میباشد. این مساله علاوه بر تلفات عمده ترمودینامیکی و آیرودینامیکی موجب بروز خسارت فیزیکی نیز میشود. توربینهای بخار برای شرایط عملیاتی خاصی نظیر فشار و دمای ورودی و فشار خروجی طراحی میشوند اما در عملکرد توربینهای بخار پارامترهای مختلفی تاثیرگذار هستند. به هر حال هرگونه بهبودی در راندمان منافع اقتصادی قابل توجهی دارد.

پرههای توربین بخار در قسمت کم فشار به علت دوفازی شدن جریان یکی از مهمترین قسمتها در طراحی هستند. مسیر جریان دو بعدی بین دو پره میتواند به صورت یک بعدی در یک کانال همگرا-واگرا شبیه سازی شود. با استفاده از این کانال میتوان تجزیه و تحلیل جریان دوفازی با دقت خوب را انجام داد. به این ترتیب که بخار خشک مافوق گرم یا اشباع وارد قسمت همگرا میشود. در قسمت همگرا منبسط میشود و در قسمت واگرا مافوق صوت میگردد. در اثر انبساط در قسمت واگرا خط اشباع را قطع میکند. به دلیل سرعت بالای جریان فرصت تقطیر را پیدا نمیکند و بدین ترتیب با نفوذ به ناحیه اشباع، بخار فوق سرد ایجاد میگردد. بخار فوق سرد پس از رسیدن در نقطه ویلسون با جوانهزایی سریع و به میزان بالا، به حالت تعادل بازگشت مینماید.

تاکنون تحقیقات بسیاری بر روی جریان دوفازی و اثر پارامترهای گوناگون از قبیل اصطکاک و شرایط سکون ورودی [1]، نرخ انبساط بخار [2]، جریان غیر ادیاباتیک [3] و تغییرات انتروپی [4]، سرعت لغزشی بین فاز مایع و بخار [5]، تنش سطحی [6] و تاثیر جریان فشار بالا [7] انجام گرفته است. در این مقاله تاثیرات معادلات رشد قطره در ناحیه دو فازی بر روی شوک میعان در روش اویلری-اویلری برای اولین بار بررسی گردیده و نتایج حاصل با نتایج ازمایشگاهی موجود در نازل مور مقایسه شده است.

2.  مدل فیزیکی

بخار آب با سرعت بالا در طبقات کم فشار توربین بخار به حالت سوپرکولد میرسد و با از دست دادن گرمای نهان قطرات ریز شکل میگیرد. بستگی به حالت ترمودینامیکی، این قطرات کوچک رشد میکنند یا از بین میروند. برای سادگی فشار فاز بخار و فاز مایع برابر برابر فرض میشود.در این مقاله برای بررسی جریان دوفازی از دیدگاه تک سیالی استفاده میشود. در این دیدگاه فاز مایع و بخار را به صورت همزمان محاسبه و معادلات حاکم برای ترکیب دو سیال قطره و بخار حل میشود و از اختلاف سرعت بین دو فاز به علت کوچکی قطر قطرات مایع و یا کوچک بودن نیروی درگ صرف نظر میشود. روابط (1)، (2) و (3) فاز مایع و بخار را بهم مرتبط میکند.

| (1) |  |
| --- | --- |
| (2) |  |
| (3) |  |

P فشار، y رطوبت است. معادلهی حاکم بر جریان شبه یک بعدی، گذرا، غیر لزج و قابل تراکم در نازل همگرا-واگرا با در نظر گرفتن معادلات پیوستگی، مومنتوم، انرژی، رطوبت و تعداد قطرات و با صرف نظر از نیروهای وزنی در حالت کاملا پایستار عبارت است از:

| (4) |  |
| --- | --- |

Q بردار پایستار، F بردار شار و W بردار چشمه هستند. x و t مولفههای زمان و مکان، A مساحت سطح مقطع نازل، ρ چگالی مخلوط، u سرعت مخلوط، E و H به ترتیب انرژی داخلی کل و انتالپی کل به ازای واحد جرم هستند [8].

| (5) |  |
| --- | --- |
| (6) |  |
| (7) |  |
| (8) |  |

برای به دست آوردن دمای بخار، ابتدا یک مقدار برای دمای بخار حدس زده میشود. با استفاده از معادله حالت فشار بدست میآید. از این مقادیر فشار و دمای بخار برای محاسبه آنتالپی بخار استفاده میشود. اگر این مقدار با آنتالپی بخار معادله (9) مساوی نباشد، مقدار دمای بخار به روش نیوتن رافسون اصلاح میگردد [9].

| (9) |  |
| --- | --- |

دمای قطره با استفاده از تقریب گرماسی که مورد استفاده محققین زیادی میباشد به دست میآید.

| (10) |  |
| --- | --- |

معادله حالت برای فاز بخار بایستی با معادلههای مورد استفاده در تعیین خواص ترمودینامیکی آن سازگار بوده و در نزدیکی خط اشباع و به ویژه بخار مافوق سرد غیر تعادلی از دقت قابل قبولی برخوردار باشد. یکی از دقیق ترین شکلهای معادله حالت، معادلات IAWPS-IF97 است. فشار از رابطه (11) به دست میآید [10].

| (11) |  |
| --- | --- |

سایر خواص بخار از معادلات IAWPS-IF97 به دست میآید. برای حالت مایع و در فشار کمتر از یک بار و در زیر خط اشباع، معادلات IAWPS-IF97 برای تعین خواص مایع مثل دما، چگالی، انتالپی از دقت خوبی برخوردار است.

معادله جوانهزایی کلاسیک که بیانگر نرخ تولید قطرات با شعاع بحرانی بر واحد جرم بخار به واحد زمان میباشد به صورت رابطه (12) است.

| (12) |  |
| --- | --- |

q ضریب چگالش، J جوانهزایی ، σ تنش سطحی، k ثابت بولتزمن و m جرم یک مولکول است. بعدها تصحیحات مختلفی بر معادله جوانهزایی کلاسیک اعمال شد که از ان جمله میتوان به تصحیحات کورتنی و کانترویتز اشاره کرد که به صورت رابطه (13) به کار رفتهاست.

| (13) |  |
| --- | --- |

R ثابت گازها و Φ ضریب اصلاح دمایی است و از رابطه (14) به دست میآید.

| (14) |  |
| --- | --- |

hlv گرمای نهان تبخیر است [7].

در مدل حاضر تغییرات فاز توسط دو منبع جرمی تعریف میشود.

| (15) |  |
| --- | --- |
| (16) |  |

Г1  نرخ منبع جرمی ناشی از قطرات تولید شده در فرایند جوانهزایی و Г2 نرخ جرمی قطرات چگالیده شده در فرایند رشد قطره است.

3.  مدل رشد قطره

فرایند جذب خوشههای مولکولی شبه پایدار روی سطح جوانههای پایدار در اغلب موارد اهمیتی معادل با فرایند جوانهزایی دارد. گرمای نهان چگالش آزاد شده بر اثر جذب مولکولها روی سطح قطرات شکل گرفته موجب افزایش دمای قطره میشود و در اثر اختلاف دما بین قطرات و محیط بخار انتقال گرما صورت میگیرد. به این ترتیب علاوه بر انتقال جرم به سمت  فاز مایع، انتقال گرما به سمت فاز بخار نیز صورت میگیرد.

در مدل اول انتقال همزمان جرم و انرژی که به شدت به عدد بی بعد ندسن وابسته است فرایند رشد قطرهها را کنترل میکند. برای عددهای نودسن بسیار کوچک قوانین مکانیک سیالات محیط پیوسته حاکم بوده و عامل تعیین کننده انتقال جرم است. از طرف دیگر برای عددهای نودسن بسیار بزرگ رشد قطرات تحت تاثیر فرایند جنبشی تصادفی برخورد مولکولهای بخار با سطح قطرات است و شرایط جریان آزاد مولکولی حاکم است. اما در اغلب موارد عدد نودسن مقدار متوسطی دارد و در هیچ یک از محدودههای نامبرده قرار نمیگیرد. به همین دلیل این موضوع مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته و در نتیجه مدلهای رشد گوناگونی معرفی شد.

| (17) |  |
| --- | --- |
| (18) |  |

معادله رشد قطره برای رژیم آزاد مولکولی به صورت (19) میباشد.

| (19) |  |
| --- | --- |

معادله رشد قطره در رژیم پیوسته به صورت (20) میباشد.

| (20) |  |
| --- | --- |

معادله رشد نهایی قطره ترکیبی از معادلات (19) و (20) میباشد و معادله رشد قطره به شکل رابطه (21) میشود [11].

| (21) |  |
| --- | --- |
| (22) |  |

مدل دوم معادله رشد قطرهای است که توسط محققانی نظیر دیکاس و روبلسکی [9]، و هالاما و همکاران [12] به کار گرفته شد. در این مدل، معادله رشد قطره گرماسی را در نظر میگیرد و تاثیر نفوذ جرمی مولکولهای بخار را لحاظ میکند [9].

معادلات حاکم به صورت یک بعدی و با دیدگاه حجم کنترل و با طرح گودناو گسسته سازی میشود و با روش صریح رانجکوتای مرتبه چهار انتگرال زمانی گرفته میشود. از آنجاییکه استفاده از حل دقیق مسئله ریمان برای گاز حقیقی کاره سختی میباشد از حل تقریبی HLL برای مسئله ریمان استفاده میشود.

4.  نتایج

شرایط ازمایش برای چهار هندسه نازلهای مور در جدول 1 نشان داده شده است [13]. XL طول قسمت همگرا در نازل مور است و مقدار ان برابر با 0.2 متر است. طول قسمت واگرای این نازل 0.5 متر است. برای قسمت همگرا 100 گره و برای قسمت واگرا 300 گره در نظر گرفته شده است.

| جدول 1 شرایط ورودی جریان [13] |
| --- |
| T, K | P, kpa | نازل |
| 354.6 | 25 | A |
| 357.6 | 25 | B |
| 358.6 | 25 | C |
| 361.4 | 25 | D |

همانگونه که قبلا توضیح داده شده است از دو مدل رشد قطره جهت شبیهسازی فاز مایع استفاده شده است. شکل 1 توزیع فشار استاتیکی برای دو مدل رشد قطرات در طول نازلهای مور را نشان میدهد و با نتایج تجربی موجود در این نازلها مقایسه شده است. فشار استاتیکی در طول نازل کاهش مییابد و هنگامی که چگالش غیر تعادلی اتفاق میافتد گرمای نهان آزاد میشود و با انتقال این گرما به جریان، شوک میعان رخ میدهد و مقدار فشار و دما افزایش مییابد. اختلاف دو مدل رشد قطرات تنها در نشان دادن شوک میعان است. در نازلهای مور مدل اول رشد قطرات شوک میعان را بهتر نشان میدهد و انطباق بهتری با نقاط تجربی دارد. مدل دوم رشد قطرات با کمی تاخیر شوک میعان را نشان میدهد و اختلاف زیادی با نقاط تجربی در نشان دادن شوک میعان دارد. مدل اول رشد قطرات در نشان دادن شوک میعان بهتر از مدل دوم رشد قطرات عمل کرده و به نتایج تجربی نردیکتر است.

در شکل 2 نرخ جوانهزایی و تعداد قطرات تولیدی برای مدل اول رشد قطرت با مدل دوم رشد قطرات در طول نازلهای مور مقایسه شده است. همانطور که مشاهده میشود جوانهزایی در ناحیه کوتاهی از قسمت واگرا اتفاق میافتد. بخار به صورت تکفاز وارد نازل شده است و در قسمت واگرای نازل مافوق صوت میشود. بخار در طول نازل منبسط و سرد میشود و زمانی که خط اشباع قطع میشود بخار دیگر قادر به حفظ حالت تعادلی خود نبوده و تا زیر شرایط اشباع سرد میشود. در این ناحیه جنینهای قطره شروع به تشکیل و رشد میکنند، اما نرخ جوانهزایی مرتبط با این جنینها پیشرس انقدر پایین است که بخار به انبساط خود همانند یک بخار تکفاز خشک ادامه میدهد. با انبساط بیشتر، بخار به منتهی درجه حالت نیمه پایدار غیر تعادلی خود رسیده و سعی میکند بخار به حالت تعادلی خود باز گردد. همچنین با انبساط بیشتر مقدار جوانهزایی افزایش پیدا کرده و سطح بیشتری برای چگالش ایجاد میشود و رشد قطرات بیشتر میشود. در بیشترین مقدار جوانهزایی شوک میعان رخ میدهد و گرمای نهان ازاد میشود. مقدار نرخ جوانهزایی و تعداد قطرات در مدل اول رشد قطرات کمتر از مدل دوم رشد قطرات است. مدل اول رشد قطرات سریعتر رشد کرده و سطح بیشتری را برای چگالش فراهم میکند و شوک میعان سریعتر رخ میدهد. اما در مدل دوم، رشد قطرات کمتر است و مقدار گرمای نهان کمتری به جریان منتقل میشود. با افزایش مقدار جوانهزایی سطوح بیشتری برای چگالش فراهم میشود و قطرات بیشتری تولید میشود. مقدار نرخ جوانهزایی و تعداد قطرات در مدل دوم رشد قطرات بیش از چهار برابر مدل اول رشد قطرات است.

| Nozzle B | Nozzle A |
| --- | --- |
| Nozzle D | Nozzle C |
| شکل 1 مقایسه توزیع فشار استاتیکی مدل اول رشد قطرات با مدل دوم رشد قطرات در طول نازلهای مور |

در شکل 3 درصد رطوبت تولیدی مدل اول با مدل دوم در طول نازلهای مور با یکدیگر مقایسه شده است. مقدار درصد رطوبت در مدل اول رشد قطرات سریعتر از مدل دوم رشد قطرات شروع به افزایش کرده و در انتهای نازل مقدار ان با اختلاف ناچیزی بیشتر از مدل دوم رشد قطرات است.

| Nozzle B | Nozzle A |
| --- | --- |
| Nozzle D | Nozzle C |
| شکل2 مقایسه نرخ جوانهزایی و تعداد قطرات مدل اول با مدل دوم رشد قطرات در طول نازلهای مور |

5.  نتیجه گیری

بعلت دوفازی شدن جریان بخار اب در قسمت واگرای نازل مافوق صوت، محاسبه نرخ رشد قطره از اهمیت ویژهای در این جریان نسبتا پیچیده برخوردار است. در این تحقیق دو مدل از رشد قطره با یکدیگر و با نتایج تجربی موجود در نازلهای مور مقایسه شده اند. در مدل اول معادله رشد قطره را برای هریک از رژیمهای جریان در نظر گرفته و سپس با استفاده از عدد نودسن ترکیبی از معادلات رشد قطره در هر یک از رژیمها  برای معادله نهایی رشد قطره ارائه میشود. در مدل دوم در معادله رشد قطره گرماسی تاثیر نفوذ جرمی اضافه میشود.

مدل اول در نشان دادن شوک میعان و انطباق با نقاط تجربی توزیع فشار در طول نازلهای مور موفقتر از مدل دوم عمل کرده و در نازلهای مور مناسب تر است. در مدل دوم شوک میعان نسبت به مدل اول و همچنین نسبت به نقاط تجربی با کمی تاخیر رخ میدهد و با نتایج تجربی اختلاف زیادی دارد. در مدل دوم به دلیل تاخیر در شوک میعان مقدار جوانهزایی و قطرات تولیدی بیشتر از مدل اول است. اما درصد رطوبت در مدل اول کمی بیشتر از مدل دوم است و در کل مدل اول رشد قطرات برای نازلهای مور مناسبتر از مدل دوم است.

| Nozzle B | Nozzle A |
| --- | --- |
| Nozzle D | Nozzle C |
| شکل3 مقایسه درصد رطوبت مدل اول با مدل دوم رشد قطرات در طول نازلهای مور |

6.	  مراجع

- Mahpeykar, Mohammad Reza, and A. R. Taymourtash. "The effects of friction factor and inlet stagnation conditions on the self condensation of steam in a supersonic nozzle." Scientia Iranica 11.4 (2004): 269-284.

- Teymourtash, A. R., Javad Abolfazli Esfahani, and SA Mousavi Shaegh. "The effects of rate of expansion and injection of water droplets on the entropy generation of nucleating steam flow in a Laval nozzle." Heat and mass transfer 45.9 (2009): 1185-1198.

- Mahpeykar, M. R., A. R. Teymourtash, and E. Amiri Rad. "Theoretical investigation of effects of local cooling of a nozzle divergent section for controlling condensation shock in a supersonic two-phase flow of steam." Meccanica 48.4 (2013): 815-827.

- Mahpeykar, M. R., A. R. Teymourtash, and E. Amiri Rad. "Reducing entropy generation by volumetric heat transfer in a supersonic two-phase steam flow in a Laval nozzle." International Journal of Exergy 9.1 (2011): 21-39.

- Dykas, Sławomir, and Włodzimierz Wróblewski. "Two-fluid model for prediction of wet steam transonic flow." International Journal of Heat and Mass Transfer 60 (2013): 88-94.

- Mahpeykar, M. R., and A. R. Mohammadi. "Effect of Important Thermophysical Properties on Condensation Shock in a Steam Flow." Journal of Thermophysics and Heat Transfer 27.2 (2013): 286-297.

- Abadi, SMA Noori Rahim, R. Kouhikamali, and K. Atashkari. "Two-fluid model for simulation of supersonic flow of wet steam within high-pressure nozzles." International Journal of Thermal Sciences 96 (2015): 173-182.

- Hamidi, S., and M. J. Kermani. "Numerical study of non-equilibrium condensation and shock waves in transonic moist-air and steam flows." Aerospace Science and Technology 46 (2015): 188-196.

- Dykas, Sławomir, and Włodzimierz Wróblewski. "Single-and two-fluid models for steam condensing flow modeling." International Journal of Multiphase Flow 37.9 (2011): 1245-1253.

- Wagner, Wolfgang, and Andreas Pruß. "The IAPWS formulation 1995 for the thermodynamic properties of ordinary water substance for general and scientific use." Journal of Physical and Chemical Reference Data 31.2 (2002): 387-535.

- V. Hric, J. Halama, Performance of simple condensation model in high-pressures, Proceedings of the topical problems of fluid mechanics Conference, pp. 59-68,2016.

- Hric, Vladimír, and Jan Halama. "Numerical solution of wet steam flow through blade cascade." Applied Mechanics and Materials. Vol. 821. Trans Tech Publications, 2016.

- Moore, Michael J., and C. H. Sieverding. "Two-phase steam flow in turbines and separators: theory, instrumentation, engineering." (1976).

# Footnotes

Corresponding author: مشهد صندوق پستی 917751111

Email: Mahpeymr@um.ac.ir