# بهينه سازي فرمولاسيون نوشيد ني گوجه فرنگي

# امير قندي، دكترسيد علي مرتضو ي، مهندس مصطفي مظاهري  تهراني

# چكيده

از گوجه فرنگي واريته ارلي- اوربانا-واي دونوع نوشيدني؛ با استفاده از عصاره طبيعي گوجه فرنگي و عصاره تغليظ شده توليدگرديد . نمك در چهار سطح (0 , 5/0 , 7/0 و1  درصد) ونسبت قند به اسيد نيزدر چهار سطح (8 , 12 , 16 و20 درصد)  به عنوان تيمار روي آن اعمال شد.

آزمونهاي انجام شده عبارتند از:

- آزمون شيميايي

- آزمون حسي پنج نقطه اي توسط پانليست هاي آموزش ديده

براساس نتايج بدست آمده و تجزيه وتحليل‌هاي‌آماري روي ويژگيهاي شيميايي و حسي نوشيدنيهاي تهيه شده؛ دو نوع نوشيدني با استفاده از عصاره طبيعي (نسبت قند به اسيد 12 درصد) و رب (نسبت قند به اسيد 16 درصد) به عنوان بهترين فرمولاسيون انتخاب و در بسته بنديهاي دويي پك جهت استفاده و نگهداري پر شد.

واژه هاي كليدي : گوجه‌فرنگي،نوشيدني‌گوجه‌فرنگي، فرمولاسيون,ويژگيهاي‌كيفي،ويژگيهاي‌حسي,

# مقدمه

تغيير در الگوي توليد و مصرف، مي تواند نقش مهمي در بهبود اقتصاد نوين كشور داشته باشد. بهبود فنون توليد و نگهداري و ايجاد تنوع از اين مقوله است . هم اكنون محصولات متعددي از ميوه و سبزيجات مختلف در كشورهاي جهان توليد مي‌شود كه نوشيدني آب گوجه‌فرنگي يكي از آنها است . اكثر سبزيجات كه منابع غني از ويتامين ، مواد معدني، چربي  و كربوهيدرات‌  هستند، همانند ساير محصولات كشاورزي، بطور فصلي به عمل آمده و به دليل توليد بيش از حد نياز در صورت عدم اعمال روشهاي مناسب نگهداري، مقادير قابل توجهي از آن دچار انواع فساد ميكروبي، شيميايي و فيزيكي گرديده و از بين خواهند رفت. يكي از شيوه‌هاي نگهداري و جلوگيري از فساد اينگونه محصولات، توليد نوشيدني آن محصول، بسته‌بندي و اعمال فرآيند حرارتي مي‌باشد.(2)

توليد و فروش آب گوجه‌فرنگي بصورت تجاري در اواسط دهه 1920 ميلادي، رونق گرفت. البته اين موضوع سالها قبل بخاطر محبوبيتي كه كمپوت گوجه‌فرنگي بدست آورده و همچنين كشف اينكه گوجه‌فرنگي منبع سرشار از ويتامين ث، مي‌باشد  پيش‌بيني مي با‌شد.(6) در سال 1958 ميلادي، با توليد 6/32 ميليون قوطي، آب گوجه‌فرنگي 40 درصد بازار آبميوه را بخود اختصاص داد كه اين بازار شامل آب سيب، آب پرتقال، آب آناناس و آب گوجه‌فرنگي بود. توليد كارخانه‌اي آن بصورت قوطي در سال 1959 ميلادي، كمتر از 1/31 ميليون قوطي بوده و در سال 1960 ميلادي،  بيشتر از 33 ميليون قوطي بوده است (6). آب گوجه‌فرنگي كه داراي خصوصيات رنگ و مزه ترشي ملايم گوجه‌فرنگي مي‌باشد ، بعنوان اشتهاء آور اول هر غذاي  روزانه مصرف مي‌شود؛  همچنين موارد مصرف زيادي در پخت و پز و تهيه سالادهاي ژله‌اي دارد. از طرفي سرشار از ويتامينهاي A  ، C  است و يك ماده غذايي خوب   هم براي افراد معمولي و هم كساني كه از رژيم‌هاي مخصوص پيروي مي‌كنند، مي‌باشد.(5)

Toeroek وHorvath  (1989) نوشيدني از گوجه‌فرنگي با ارزش تغذيه اي بالا كه با مواد مغذي نظير ويتامينها و مواد معدني كامل شده و داراي خواص حسي خوبي بود ، تهيه كردند.(12)

Graladze  (1992) نوشيدني بر پايه عصاره  گوجه‌فرنگي و افزودنيهايي  نظير عصاره چغندر ، شكروعصاره انار تهيه نمود.(13)

Pszczola (1995) تحقيقي روي نوشيدني جديدشامل ميوه وسبزي يعني عصاره گوجه‌فرنگي وليمو انحام داد.(14)

امروزه تقاضاي جهاني براي مصرف گوجه‌فرنگي روبه افزايش است وحدود 60 تا 65 درصد كل توليد جهاني گوجه‌فرنگي در صنايع تبديلي مصرف مي شود.كل توليد گوجه‌فرنگي در سال 2000 حدود 98.8 ميليون تن بوده است كه از اين مقدار  17 ميليون تن در چين ، 7  ميليون تن درايتاليا و 6  ميليون تن در مصر توليد شده است.سهم ايران 3.7  ميليون تن مي باشد.(8)

با توجه به اهميت محصول گوجه‌فرنگي از نظر ارزش تغذيه اي و اقتصادي براي كشور و نيز در نظر گرفتن بازار مناسب بين‌الملي فرآورده‌هاي گوجه‌فرنگي ، در اين پژوهش سعي شده است ، امكان توليد آب گوجه‌فرنگي و همچنين بهينه‌سازي فرمولاسيون ، با توجه به امكانات موجود در مجتمع صنايع غذايي دانشكده كشاورزي مورد سنجش قرار گيرد.

اهداف

- معرفي نوشيدني گوجه‌فرنگي بعنوان يك محصول جديد و مغذي در كشور و امكان سنجي توليد آن.

- دستيابي به فناوري توليد و جلوگيري از ضايعات گوجه فرنگي در فصل بهره برداري.

- بررسي علمي خصوصيات فيزيكي و شيميايي، ميكروبي و حسي آب گوجه‌فرنگي.

# مواد و روشها

# توليد عصاره : با توجه به مطالعات انجام شده، مشخصات كيفي عصاره گوجه‌فرنگي تحت تأثير واريته، آب و هواي محل كاشت، عمليات داشت و برداشت، ميزان رسيدگي بهنگام برداشت مي‌باشد. براي توليد محصولي با كيفيت عالي بايستي كليه عوامل  بنحو مطلوب و مناسب با يكديگر تلفيق شوند. بر اساس آزمايشات فيزيكي، شيميايي وحسي انجام شده روي واريته هاي كشت شده در سال  1378 1 واريته ارلي- اوربانا -واي2 براي توليدعصاره گوجه‌فرنگي، انتخاب شد.(1) اين واريته در سال 1379 در مزرعه دانشكده كشاورزي كشت شد. محصول با رسيدگي كامل و قرمز برداشت و جداسازي اوليه در محل مزرعه انجام گرفت. در محل مجتمع صنايع غذايي دانشكده كشاورزي و به روش خردكردن‌داغ3 (85 درجه سانتيگراد) فرآوري شد، عمل صاف كردن توسط صافي4 بامش 5/0ميليمتر انجام گرفت و عصاره گوجه‌فرنگي حاصل تحت خلاء  bar7/0 هواگير شده؛ پس از اعمال تيمارهاي ذيل تحت شرايط يكسان در قوطي‌هاي 5/0 كيلوگرم بصورت داغ پرشده و پس از اگزاست و دربندي در دماي 121 درجه سانتيگراد بمدت 15 دقيقه استريل گرديد.

تيمارهاي مورد بررسي عبارتند از :

- نمك ؛ چهار سطح (0 ، 5/0 ، 7/0 و 1 درصد)

- نسبت قند به اسيد ؛ چهار سطح (8 ]نسبت طبيعي عصاره گوجه‌فرنگي[ ،12،16و20 درصد)

- ماده اوليه ؛ دو سطح (عصاره طبيعي گوجه‌فرنگي و رب)

با توجه به منابع و مقالات موجود، درصدد استخراج در كليه نمونه‌ها ثابت (70 تا 72 درصد) در نظر گرفته شد.

صفات اندازه گيري شده

- رنگ :  نمونه‌هاي آماده شده، پس از خارج كردن كامل حباب هوا توسط دستگاه رنگ‌سنج هانتر لب مدل D25 – PC28 اندازه‌گيري شد.(7)

- Ph واسيديته بر حسب اسيدسيتريك : Ph نمونه‌هاي آماده شده توسط دستگاه Ph متر ديجيتالي اندازه گيري گرديد. براي اندازه‌گيري اسيديته، از محلول سود N1/0نرمال و معرف فنل‌فتالئين تا رسيدن به 1/8 = Ph تيتراسيون انجام شد.(11)

- بريكس و ضريب شكست : بريكس و ضريب شكست نمونه‌ها ، توسط فراكتومتر روميزي در دماي 20 درجه سانتيگراد اندازه‌گيري شد.(9)

- نمك : نمك به روش ولهارد اندازه‌گيري شد.(11)

- قند احياء : قند احياء به روش لين‌آنيون اندازه‌گيري شد. (11)

ويژگيهاي حسي: جهت بررسي و ارزيابي ويژگيهاي حسي نمونه‌ها ، از آزمون هدونيك پنج نقطه  (نمره 1 تا 5 ) استفاده شد. طي آزمون حسي فوق حداقل 15 پانليست  در شرايط كنترل شده و يكسان ، ويژگيهايي نظير رنگ، عطر و طعم، احساس دهاني1 و مطلوبيت2 را مورد ارزيابي قرار دادند و نتايج حاصل بصورت ميانگين نمره ويژگي حسي گزارش گرديد.

طرح آماري: جهت بررسي اثرات ساده و متقابل سطوح تيمارها روي صفات اندازه‌گيري شده فوق، از طرح آماري فاكتوريل (چهارعامله) بر پايه طرح كاملاً تصادفي حداقل در سه تكرار استفاده شد . براي مقايسه ميانگينها از آزمون چند دامنه‌اي دانكن در سطح 5 درصد استفاده گرديد.

###### نتايج و بحث

تركيبات شيميايي عصاره گوجه فرنگي

نتايج آزمايش هاي شيميايي در 3  تكرار روي عصاره گوجه فرنگي در جدول1 آمده است.

جدول1  نتايج آزمايش هاي شيميايي

| قند احيا | اسيديته | pH | ضريب شكست | بريكس | عصاره گوجه فرنگي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364/3 | 28/0 | 2/4 | 3407/1 | 42/5 |  |
| رنگ (TJS) | ماده جامد نا محلول | ماده جامد محلول | ماده جامدكل |  |
| 11/32 | 22/1 | 5/6 | 72/7 |  |

ارزيابي حسي

بر اساس تعريف FDA آب گوجه‌فرنگي با غلظت طبيعي، فرآورده‌ايست تخمير نشده ولي قابل تخمير كه از گوجه‌فرنگي‌هاي سالم و رسيده و قرمز، پس از فشردن و جدا كردن پوست ، دانه و ذرات درشت آن به روشهاي مكانيكي، به دست مي‌آيد. ممكنست به آن نمك، ويتامين ث و يا شكر بعنوان افزودني اضافه شود. استاندارد جديد ايران نيز كه در حال تدوين است، تعريف بالا را بيان مي‌دارد. وضعيت ظاهري آب گوجه‌فرنگي، بايستي يكنواخت بوده و ذرات گوشت ميوه بصورت معلق در آن وجود داشته باشد. رنگ آن بايستي به رنگ گوجه‌فرنگي قرمز رسيده  و عاري از هرگونه ذرات خارجي با رنگ غيرطبيعي باشد. طعم و بوي آن بايستي طبيعي و عاري از هر گونه طعم وبوي تلخي ، ترشيدگي و كپك‌زدگي باشد.

##### رنگ

رنگ يكي از معيارهاي مهم كيفي گوجه‌فرنگي و فرآورده‌هاي حاصل از آن است . لذا داشتن رنگ قابل قبول و مطابق استاندارد كه مورد درخواست و انتظار مصرف‌كننده نيز باشد ؛ اهميت زيادي دارد. رنگ گوجه‌فرنگي به علت وجود كاروتنوئيدها است كه تقريباً 83 درصد آنرا ليكوپن تشكيل مي‌دهد.

با تغيير فرمولاسيون بخصوص تغيير نسبت قندهاي احياءكننده به اسيد امكان افزايش قهوه‌اي شدن و تغيير رنگ عصاره وجود دارد. لذا براي بدست آوردن بهترين  نسبت ، با حفظ شاخصهاي كيفي رنگ پارامترهاي a (قرمزي و سبزي) ، b (زردي و آبي بودن) ، l (سفيدي و سياهي) نمونه‌ها تعيين گرديد.

الف                                                                           ب

### شكل1 تغييرات رنگ حسي و دستگاهي در نسبتهاي مختلف  قند به اسيد

در اين پژوهش اثر تيمار  نسبت قند به اسيد روي رنگ فرآورده از نظر حسي و دستگاهي مورد بررسي قرار گرفت . همانطور كه در شكل1-الف مشاهده مي شود ، از نظر پانليستها درنوشيدني        تهيه شده‌ازعصاره طبيعي فقط بين‌نمونه هاي دوم وسوم تفاوت معني‌دار مشاهده نمي شود. (05/0 P > ) بهترين نوشيدني از نظر رنگ , نمونه اول وبدترين, نمونه آخراست.  شايان ذكراست كه در نوشيدني  تهيه شده از رب گوجه‌فرنگي بين نمونه هاي اول ودوم ونيزدوم وسوم‌تفاوت‌معني‌دار وجودندارد.    بيشترين امتيازمربوط به نمونه اول وكمترين امتيازمربوط به نمونه چهارم است. علت آنست كه باافزايش ميزان قند ، امكان انجام فرآيندمايلارد افزايش‌يافته وازمطلوبيت‌رنگ كاسته است . با توجه به شكل1- ب در نوشيدني تهيه شده از عصاره طبيعي , نمونه سوم, از نظر رنگ بهترين مي باشد.اين نمونه با نمونه هاي اول و دوم اختلاف ‌آماري معني داري ندارد ولي با نمونه چهارم داراي تفاوت آماري معني دار در سطح 5 درصد مي باشد.همچنين نمونه چهارم داراي كمترين امتياز است كه نشان دهنده رنگ نامطلوب آن از نظر دستگاهي‌مي باشد. دليل آن , افزايش ميزان قند و مناسب بودن محيط براي انجام فرآيند مايلارد به دليل‌حضور اسيدوحرارت مي‌باشد.در نمونه هاي تهيه شده از رب گوجه‌فرنگي بين نمونه اول و سايرنمونه ها از نظر رنگ اختلاف ‌آماري معني داري مشاهده مي شودكه دليل آن افزايش ميزان قند در اين نمونه ها و در نتيحه افزايش فعاليت مايلارد و تيره شدن رنگ محصول است.

در مورد ويژگي عطر و طعم ، بهترين امتياز مربوط به  نوشيدني تهيه شده از عصاره طبيعي بدون تغيير در نسبت قند به اسيد مي باشد و سايرنمونه ها با يكديگر تفاوت آماري معني داري ندارند.در مورد نوشيدني‌تهيه‌شده ازرب‌گوچه‌فرنگي،نمونه‌هاي اول,‌سوم وچهارم همچنين نمونه‌هاي  اول و دوم با يكديگر تفاوت معني داري ندارند(05/0 P< ) و بهترين امتياز مربوط به نوشيدني با نسبت قند به اسيد 12   درصد  مي باشد.

شكل2  امتياز ويژگي عطرو طعم در نسبتهاي مختلف  قند به اسيد

از نظر احساس دهاني در نوشيدني‌هاي تهيه شده از عصاره طبيعي نمونه اول باسايرنمونه ها داراي تفاوت معني‌داري مي باشد(05/0 P< )وبهترين امتياز را كسب كرده است ولي در نوشيدني تهيه شده از رب گوچه‌فرنگي نمونه دوم بيشترين امتياز رابدست آورده است وداراي اختلاف معني‌دار با سايرنمونه ها مي باشد. (05/0 P< )

شكل3  امتياز ويژگي احساس دهاني در نسبتهاي مختلف  قند به اسيد

براي‌تعيين بهترين‌فرمولاسيون ، به هريك از صفات (عطرو طعم ، احساس دهاني و رنگ) بر اساس اهميت آن  امتياز داده شد و مطلوبيت از فرمول زير محاسبه گرديد :

مطلوبيت = 6/ ]3* ( عطرو طعم ) + 2* ( احساس دهاني ) + 1* (رنگ)[

نتيجه گيري

با توجه به نتايج آزمون رنگ اندازه گيري شده توسط دستگاه , نوشيدني تهيه شده از عصاره طبيعي با تغييرنسبت قند به اسيد(16 درصد) و نوشيدني تهيه شده از رب گوچه‌فرنگي بدون تغيير نسبت قند به اسيد(8 درصد) بهترين نتايج را كسب كردند. اما در آزمون حسي بهترين رنگ در نوشيدني هاي حاصل  از عصاره طبيعي و رب گوچه‌فرنگي بدون تغييردرنسبت قند به اسيد(8 درصد) مي باشد.بنابراين با افزايش ميزان قند فرآيند, مايلارد افزايش يافته واز مطلوبيت رنگ محصول كاسته است.

اما با توحه به فرمول فوق ، بهترين نوشيدني تهيه شده از عصاره طبيعي شامل 1 درصد نمك و  نسبت قند به اسيد 12 درصد مي باشد و بهترين نوشيدني حاصل‌از رب گوجه فرنگي شامل 7/0 درصد نمك و  نسبت قند به اسيد 12 درصد مي باشد.

تشكر و قدرداني

بدين وسيله از گروه صنايع غذايي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد براي در اختيار قرار دادن امكانات‌جهت اجراي پايان نامه ، شركت شهدايران‌جهت همكاري صميمانه در بسته بندي و پر كردن محصول و همچنين كارخانه چين‌چين بين الملل جهت همكاري صميمانه در اندازه گيري رنگ  نمونه هاي ارسالي ، قدرداني مي شود.

منابع

- مرتضوي ، ع . مظاهري تهراني، م .طرح ملي بهينه سازي ساختار زنجيره توليد رب و فرآورده هاي حاصل ازگوجه فرنگي.گزارش سوم بهمن 78.

2 -Luh ,B.S. and Wood roof , J.G.,(1988) Commercial vegetable  processing . AVI ,New York , U.S.A. ,784

3-Deman ,J.,M.(1990) Principle of food chemistry , 2th Edition , AVI,New York ,U.S.A.,489P.

4-Tomato processing method ,U.S. patent  No. 5,229,160

5-Chaing et. Al ,1995 ,Process for producing tomato products improved flavor ,U.S. patent , No.5,436,022

6-Wagner et.al  ,(1975) , Process preparing tomato  juice of increased  consistency ,U.S patent  No.3,829,877

7-Mohsenin. N., Physical properties of plant and animal materials., Gordan and Breach, Science publisher, In. Second printing 1978

8-James -C.S., Analitical chemistry of foods., Chapman & Hall., 1995.

9-Hand book of Analysis and quality control/ for fruit and vegetable Products. Second Ed., S. Ranganna, McGeaw- Hill, 1997.

10-3-Gold, A.A. 1983. Tomato production, Processing and quality evaluation , 2nd ed., West port,  Connecticut: AVI Publishing.

11- James -C.S., Analytical chemistry of foods., Chapman & Hall., 1995.

12- Toeroek, S. and Horvath, D. (1989), Development of preserved product rich in essential components. Konzerv-es-paprikaipar ,No. 2, 55-57.

13- Graladze ,G.D. (1992) , Non-alcoholic beverage ,dzotsi ;USSR-patent, S U 1 722 400.

14- Pszczola, D. E. (1995) , Drink for everyone ,Food  Sci. & Tech. ,49(9) : 30.

# Footnotes

- دانشجوي كارشناسي ارشد صنايع غذايي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد.

- عضو هيأت علمي گروه صنايع غذايي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد.

- عضو هيأت علمي گروه صنايع غذايي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد.

1 . طرح ملي بهينه سازي ساختارزنجيره رب وفرآورده هاي حاصل ازگوجه فرنگي.گزارش سوم , بهمن 78

2 . Early Urbana-y

3 . Hot - Break

4 . Screw press

1 . Body Agent

2 . Total Acceptibilty