## بهينه سازي شرايط حرارت دهی اوليه گوجه فرنگي در

## توليد رب گوجه رنگی

###### مصطفي مظاهري تهراني و  سيد علي مرتضوي

اعضاء هيئت علمي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد

###### خلاصه

## رب از عمده ترين فرآوردهاي حاصل ازگوجه فرنگي است و بهبود ويژگيها ي آن اهميت بسزايي دارد. لذا دراين پژوهش اثر درجه حرارت و فرم فيزيکی گوجه فرنگی در مرحله حرارت دادن اوليه بر قوام و ساير ويژگيهاي رب گوجه فرنگی بررسي شده است. نتايج نشان دادكه اثر تيمارها در بهبود قوام و رنگ رب معني دار است، بطوريكه حرارت دادن اوليه گوجه فرنگي درسته در 85 درجة سانتي گراد باعث حفظ بهتر پكتين، بهبود قوام وحفظ کيفيت رنگ رب می شود. اما در روش معمول حرارت دهي با افزايش درجه حرارت گوجه فرنگي هاي خرد شده به بالاي 100 درجه سانتي گراد مي توان درصد پكتين بيشتري را حفظ و قوام را بهبود بخشيد ولي در اين درجه حرارت ضرايب رنگ كاهش معني داري را نشان مي دهد.

واژه هاي كليدي: رب ، حرارت دادن اوليه، گوجه فرنگي درسته و قوام

## مقدمه

رب گوجه فرنگي حاوي مخلوطی از سلولهاي منفك شده پريكارپ در سرم شفاف است كه دست يافتن به قوام مناسب و پايداري آن بستگي به عوامل متعدد بخصوص واريته، موقعيت جغرافيايي، رسيدگي و شرايط فرآوري دارد. ‏‏تاكور و همكاران ( 1996 ) دريافتندكه در طي خردكردن آنزيمهاي پكتولتيك آزاد شده و به سرعت عمل مي كنند، لذا حتي در بهترين شرايط حرارت دهي محصول خرد شده  ابقاي 100درصد موادپكتيكي حاصل نمي شود و مقدارپكتين گوجه فرنگي حدود 20 تا 30 درصدكاهش مي يابد(بارت، 1988 وتاکادا، 1983).

آنزيم هاي پكتيكي شامل پكتين متيل استراز(PME) و پلي گالاكتوروناز (‍PG) هستندكه درسطح و نزديك سطح ميوه گوجه فرنگي بيشترين مقداررا دارند. اين آنزيم ها عمدتاً درلايه هاي اپيدرم و اپي كارپ ديواره خارجي يا پري كارپ ديواره خارجي يا پري كارپ قرار دارند وتا عمق  6/1 تا 4/6 ميلي متر زير سطح ميوه گوجه فرنگي پراكنده اند(بارت، 1988وگولد،1983).

چيانگ وهمكاران ( 1995 ) در فرآيندحرارت دهي اوليه گوجه فرنگي هاي درسته را در آب             85 درجه سانتي گراد به مدت دو دقيقه قرار دادند. به دليل نفوذ محدود حرارتي آنزيمهاي موجود در پريكارپ غير فعال نمي شوند(حرارت مركز گوجه فرنگي دراين حالت به 24 درجه سانتي گراد رسيد). لذا در ادامه براي حذف كامل آنزيم ها ازفرآيند خردكردن داغ در85 درجه سانتي گراد استفاده شد(4).

فرخ شركت (1976) اثردماهاي9/82، 8/95، 7/118 و 123 درجةسانتی گراد در مرحله حرارت دهي اوليه گوجه فرنگی های خردشده را بر ويژگي‌هاي كيفي رب مورد بررسي قرار داد. با كاهش دما از 123به 9/82 درجةسانتی گراد، پكتين باقيمانده كاهش يافت. در دماهاي 123درجةسانتی گراد، رب حاصل داراي اسيديته كمتر و pH بالاتري بودكه مي تواند به دليل تشكيل اسيدهاي پكتيك باشد(6).

شي- يانگ و همكاران (1986) اثر درجة حرارت اوليه 85، 96 و 107 درجة سانتي را بر خصوصيات رئولوژي و ساختمان ميكروسكوپي عصاره و رب گوجه فرنگي مورد بررسي قرار دادند. نتايج نشان داد كه دمای 107 درجة سانتي محصولي با ويسكوزيتة بالا ايجاد  مي كند(6).

لاراتا و همكاران (1995) اثر حرارت را بر غير فعال كردن پكتين متيل استراز در پورة                 گوجه فرنگي در 5 واريته  بررسي کردند.نتايج نشان داد كه در يكي از 5 واريته گوجه فرنگي فعاليت پكتين متيل استراز هنوز حفظ شده است(4).

## درنتيجه بنظر می رسد با بررسي حرارت دادن درسته گوجه فرنگی در مقايسه با حرارت دادن گوجه فرنگی های خرد شده در اين تحقيق بتوان کنترل بهتری را در حفظ بيشتر پکتين گوجه فرنگی در درجه حرارت های پايين داشت و باعث بهبود کيفيت قوام و در نتيجه رنگ رب شد.

### مواد و روش ها

تهيه رب گوجه فرنگي : 350 كيلوگرم گوجه فرنگي از واريته كال. جي. ان-3 در مرحله رسيدگي قرمز از مزرعه دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد برداشت شد و براي به حداقل رساندن تغييرات در در دماي 1تا 3 درجه سانتي گرادحداكثر به مدت 2 روز نگهداري گرديد و براي تهيه هر نمونه 10 كيلوگرم گوجه فرنگي سالم كاملاً با آب شستشو شد. جهت اعمال  تيمارها از يك خردكن دو جداره متناسب با ظرفيت نمونه استفاده شد، بطوري كه به راحتي بتوان در يك شرايط قابل كنترل و ثابت  عمل حرارت دادن كامل و يا حرارت دهي پس از خردكردن را با سطوح زير انجام داد.

1-فرم فيزيکی حرارت دادن اوليه گوجه فرنگی در دو سطح: (حرارت دادن درسته                     گوجه فرنگي(HB) و حرارت دادن گوجه فرنگی های خرد شده  (BH ) ).

2-دمای حرارت دادن اوليه در سه سطح: ( 65، 85 و 105 درجه سانتي گراد)

پس از اعمال تيمارها نمونه ها خردشده و توسط فيلتر پرس (با مش 5/0 ميلي متر)  صاف و در ادامه توسط اواپراتور درخلاء 2 بار تا بريكس 28 تغليظ و در ظروف شيشه ايي 500 گرمي بسته بندي شد وجهت اندازه گيري صفات ذيل در 1 تا 3 درجه سانتي گراد نگهداري شد(2 ،3).

رنگ:قبل از اندازه گيري رنگ، نمونه هاي رب توسط آب مقطر تا بريكس12 رقيق شدند وپس از خارج كردن كامل حبابهاي هوا رنگ نمونه ها توسط دستگاه رنگ سنج هانتر لب مدل  D25-PC28  اندازه گيري شد(5).

درصد نسبت وزني رسوب : مقدار 30 گرم نمونه رب در داخل لوله هاي سانتر يفوژ با دقت يك صدم گرم وزن شد، به طوري كه كاملاً عاري از هوا شود. سپس عمل سانتريفوژ كردن با سرعت 15000 دور در دقيقه به مدت 35 دقيقه در دما ي 4 درجه سانتي گراد انجام شد.در ادامه با دقت  سرم جدا شده از لوله سانتريفوژ خارج گرديد(با وارونه قرار دادن لوله هاي سانتريفوژ به مدت  5 دقيقه) ولوله ها به همراه رسوب با دقت يك صدم گرم وزن شد و درصد نسبت وزني رسوب از معادله زير بدست آمد(11).

100 *  وزن نمونه  / ( وزن لوله - وزن لوله با رسوب )  = درصد نسبت وزني رسوب

قوام : جهت اندازه گيري قوام، نمونه هاي رب توسط آب مقطر تا بريكس 12 رقيق شد و در 20 درجه سانتي گراد توسط قوام سنج  بوستو يك قوام نمونه ها  اندازه گيري شد و نتايج حاصل به صورت مسافت طي شده به سانتيمتر در طي 30 ثانيه گزارش شد(1و6) .

پكتين : درصدپكتين نمونه هاي رب با استفاده از روش ورسنس- پکتيناز ( (1925)McCready and  McCom  و(1971)  luh Daoud and  ) اندازه گيري شد و نتايج حاصل به صورت درصد كل پكتين گزارش گرديد(7).

##### طرح آماري

آناليزآماری نمونه ها با استفاده از نرم افزارMstatc ازطريق طرح بلوك هاي كاملا تصادفي ومقايسه ميانگين ها با استفاده از آزمون دانکن درسطح 5%= α انجام گرفت. رسم منحني ها نيز با استفاده از نرم افزارExcel انجام شد.

نتايج و بحث

نتايج حاصل از بررسي اثر درجه حرارت و فرم فيزيکی حرارت دادن اوليه گوجه فرنگی به صورت درسته وخرد شده بر ويژگي‌هاي رب به شرح زير است.

1-قوام

قوام معيار مقاومت سيال به جريان و يكي از ويژگي‌هاي  مهم در پذيرش بسياري ازفراورده‌هاي  غذايي به خصوص رب گوجه فرنگي مي باشد.

شكل 1 اثر درجه حرارت و فرم فيزيکی گوجه فرنگی بر قوام بوستويك رب

شكل1 اثر درجه حرارت و فرم فيزيکی حرارت دادن اوليه گوجه فرنگی را بر قوام رب نشان           مي دهد. همانطور كه مشاهده مي شود حرارت دادن درسته گوجه فرنگي بخصوص در دمای 65 درجه سانتي گراد اثر بسيار معني داري(5%= α) در بهبود قوام داشته است. اين اثر در 85 درجه سانتي گراد نيز مشاهده مي شود ولي در بالاي 100 درجه سانتي گراد تفاوت معني داري بين دو روش حرارت دهي وجود ندارد. در نتيجه با بكار گيري روش حرارت دادن درسته گوجه فرنگي در دماهایپايين مي توان قوامي بهتر از دماهای بالاي حرارت دهی اوليه گوجه فرنگی بدست آورد.

# 2-درصدپكتين

شكل 2 اثر درجه حرارت و فرم فيزيکی حرارت دادن اوليه گوجه فرنگی بر درصد پكتين رب گوجه فرنگي نشان  مي دهد. همانطوركه مشاهده مي شود، در روش حرارت دادن درسته گوجه فرنگي (HB) بر خلاف روش حرارت دادن گوجه فرنگي هاي خرد شده(BH) با افزايش دما درصد پكتين رب به طور قابل توجهي كاهش مي يابد و در واقع تأييدي بر افزايش قوام رب در روش حرارت دادن درسته گوجه فرنگي بخصوص در دماهاي پايين تر از 85  درجه سانتي گراد است. به عبارت ديگر در اين روش مي توان در دمای پايين پكتين گوجه فرنگي را حفظ نمود و به قوام مطلوب رسيد. اين اثر در روش حرارت دادن گوجه فرنگي هاي خرد شده در دما هاي بالاتر از 85 درجه سانتی گراد مشاهده مي شود ولي علاوه بر صرف انرژي زياد و كنترل سخت باعث كاهش كيفيت رنگ مي شود. لذا بكارگيري روش حرارت دادن درسته گوجه فرنگي در دمای پايين تر از 85 درجه سانتي گراد بجاي روش هاي معمول حرارت دادن توصيه مي شود.

شكل 2  اثر درجه حرارت و فرم فيزيکی گوجه فرنگی بر درصدكل پكتين رب

3-درصد نسبت وزني رسوب

درصد نسبت وزني رسوب  نيز از شاخص ها ي مهم در ارزيابي قوام رب است وتحقيقات نشان داده است كه همبستگي زيادي بين اين شاخص وقوام بوستويك وجود دارد.

شكل 3  اثر درجه حرارت و فرم فيزيکی گوجه فرنگی بر درصد نسبت وزني رسوب رب

شكل 3  اثر درجه حرارت و فرم فيزيکی حرارت دادن اوليه گوجه فرنگی بر درصد نسبت وزني رسوب نمونه هاي رب را نشان مي دهد. همانطوركه مشاهده مي شود حرارت دادن درسته                  گوجه فرنگي در پايين تر از 85 درجه سانتي گراد با عث افزايش درصد نسبت وزني رسوب رب و در نتيجه افزايش ظرفيت نگهداري آب در نمونه هاي رب شده است و تأييدي بر بهبود قوام رب در روش حرارت دادن درسته گوجه فرنگي در دماهای پايين 85 درجه سانتي گراد است. درحاليكه با افزايش دما به بالاي 85 درجه سانتي گراد به دليل افزايش مدت حرارت دهي به بيش 15 دقيقه در روش حرارت دادن درسته گوجه فرنگي درصد نسبت وزني رسوب نمونه هاي رب به دليل شكستن پكتين و از بين رفتن كمپلكس بين پروتئين و پكتين كاهش معني داري(5%= α) را نشان مي دهد(12) ولي در روش حرارت دادن گوجه فرنگی های خرد شده در بالاي 85 درجه سانتي گراد افزايش درصد نسبت وزني رسوب مشاهده مي شود كه تقريباً معادل با حالت حرارت دادن درسته گوجه فرنگي در 65                درجه سانتي گراد مي باشد. لذا با توجه به شاخص بهبود رنگ دردمای پايين مي توان روش حرارت دادن درسته گوجه فرنگي را در پايين تر از 85 درجه سانتي گراد توصيه نمود.

4-رنگ

رنك نيز يكي از معيارهاي مهم كيفي گوجه فرنگي وفراورده هاي آن است. لذا داشتن رنگ قابل قبول ومطابق استانداردكه مورد در خواست وانتظار مصرف كننده نيز باشد، ازاهميت زيادي برخورداراست. رنگ گوجه فرنگي به علت وجود كاروتنوئيدها است كه تقريباً 83 درصدآن را ليكوپن ها تشكيل مي دهند(2). با تغيير شرايط فراوري بخصوص افزايش دما و زمان حرارت دهي كاروتنوئيدها تخريب مي شوند كه دليل عمده آن را افزايش عمل اكسيداسيون مي دانند(2و4). لذا دراين تحقيق اثر تغيير شرايط فراوري درتغييرهاي رنگ نيز يررسي شده است . ضرايب رنگ اندازه گيري شده ضريب a/b يعني نسبت قرمزي به زردي وضريبL  ميزان روشني نمونه هاي رب بود. حداقل قابل قبول ضرايب L و a/b براي نمونه هاي رب گوجه فرنگي كه تا بريكس12رقيق شده اند به ترتيب برابر با 5/23 و 15/2 مي باشد(پروتوس3 1996). براين اساس مي توان اثردما و فرم فيزيکی حرارت دادن اوليه گوجه فرنگی را بر ضرايب رنگ نمونه هاي رب  مورد بررسي قرارداد.

شكل 4 اثر درجه حرارت و فرم فيزيکی گوجه فرنگی حرارت دادن اوليه را بر ضرايب رنگ نشان مي دهد. همانطوركه مشاهده مي شود، دماهای بالاي 85 درجه سانتي گراد در هر دو فرم حرارت دهی اثر معني داري در كاهش ضرايب رنگ رب دارد و اين اثر در فرم حرارت دادن درسته گوجه فرنگي بيشتر است كه مي تواند به دليل افزايش زمان حرارت دهي به بيش از 15 دقيقه براي رسيدن به دمای مورد نظر باشد. درحاليكه با كاهش دما به زير 85 درجه سانتي گراد بخصوص در 65 درجه سانتي گراد در هر دو حالت ضرايب رنگ L و a/b رب تفاوت معني داري(5%= α) را نشان نمي دهند و مقدار آنها درحد استاندارد مي باشد. لذا ثابت مي شودكه با بكارگيري روش حرارت دادن درسته              گوجه فرنگي در دمای پايين مي توان علاوه بهبود قوام كيفيت رنگ گوجه فرنگي را حفظ نمود

شكل4  اثر درجه حرارت و فرم فيزيکی گوجه فرنگی بر ضرايب رنگ رب

نتيجه گيري

در روش حرارت دادن درسته گوجه فرنگي در 85 درجه سانتي گراد درصد پكتين بيشتری حفظ  و قوام رب بهبود می يابد ولي به دليل افزايش زمان حرارت دهي(بيش از 15 دقيقه) براي رسيدن مركز گوجه فرنگي به 85 درجه سانتي گراد ضرايب رنگ بخصوص نسبت a/b كاهش  يافته و تأثير معني داري(5%= α) برضريب رنگ  L هانترلب ندارد.

افزايش دمای گوجه فرنگي هاي خرد شده به بالاي 100 درجه سانتي گراد درصد پكتين بيشتري را حفظ و قوام را بهبود می بخشيد ولي باعث کاهش معنی داری(5%= α) درضرايب رنگ  می شود.

در روش حرارت دادن درسته گوجه فرنگي در دماهای زير 85 درجه سانتي گراد علاوه بر بهبود قوام كيفيت رنگ طبيعي گوجه فرنگي نيز درحد بسيار مطلوبي حفظ می شود.

## منابع

- مصطفي مظاهري تهراني وهمكاران.1381.اصلاح روش اندازه گيري قوام بوستويك رب  گوجه فرنگي. سال نهم. شماره يک. 158-153.

- Barrette. D.M., E. Garcia, and J.E. Wayne. 1988. Textural modification of processing tomatoes. Critical Reviews in Food Science & Nutrition. 38(3). 173-258.

- Bradley, M.1987. Method for consistency control of manufactured tomato pulp.U.S.Patent. 4, 670, 281.

- Chiang, G.H. 1995. Process for products of improved flavor. United States Patent. 5, 436,022.

- Gold, A.A. 1983. Tomato Production, Processing and Quality Evaluation, 2nd ed., West port, Connecticut: AVI Publishing.

- Goose, P.G. 1973. Tomato Paste. Food Trade Presses LTD.

- Hayes, W.A., P.G. Smith, and A.E.J. Morris, 1998. The Production and quality of tomato concentrates. Critical Reviews in Food Science & Nutrition. 38(7): 537-564.

- King. K, 1987. Method for rapid extraction of pectic substances from plant materials. Food Chemistery, 26, 109-118.

- Lang, C. 1993. Tomato processing method.  U.S. Patent. 5.229-160.

- Mersfelder, B and et al. 1985. Gel formation in tomato products. U. S. Patent. 49547, 375.

- Takada, N and P.E. Nelson, 1983. A new consistency method for tomato products: The precipitate weight ratio. J. Food Science, 48, 1460-1462.

- Thakur, B.R., R.K. Singh, and P.E. Nelson, 1996. Quality attributes of processed tomato products. A review, Food Rev. Int., 12(3): 357- 401.

Optimizing of conditions preheating tomato in

production of  tomato paste

M. Mazaheri Tehrani, S. A. Mortazavi,

Food Science & Technology Department

Ferdowsi University of Mashhad &Food Technology Mashhad, Iran

P. O. Box: 91775-1163

E-mail: mmtehrani @ um.ac.ir

One of the most important products of tomato is tomato paste and characteristics improvement is noticeable. In this research the effect of whole and break tomato preheating on consistency and other properties of tomato paste has been studied. The results showed that heating the whole tomato at 85ºC resulted in better preserving of pectin, color quality, and improving the consistency. Furthermore in conventional heating process, increasing the temperature up to 100 ºC led to keep more quantity of pectin and improving the consistency; however, the color quality decreased significantly.

Key Words: Tomato paste, Whole tomato, preheating, consistency

# Footnotes

Thakur et. al

Pectin Metil Esterase

Poly Galactronas

Chiang et  al

Farrokh Sherkat

Shi-Ying and et. al

Laratta and et al.

Caljn-3

Heating whole tomato and Break

Break Tomato and Heating

Percentage of precipitation weight ratio

Versene-Pectinase